## Slide 1: Bestaat toeval ? aspecten van een risico-analyse
Frits Pleiter
SBE
Rijksuniversiteit Groningen

## Slide 2: Gilan, Perzië (1996)
  radiografische controle lasnaden in pijpleiding
  tijdens onderzoek is bron in pijpleiding
  na het onderzoek is de bron in bronhouder
  bron gemonteerd op stalen kabel van de mechanische afstandsbediening
  controle van dosistempo volgens protocol
  meetwaarde komt overeen met het protocol
  conclusie: alles is normaal
  Maar... was dat wel zo?

## Slide 3: Gilan, Perzië (1996)

## Slide 4: Vraag 1
  De dikte van de loden afscherming in de bronhouder bedraagt ongeveer 5 cm.
  Verifieer door berekening dat dit correspondeert met een transmissiefactor T = 6×10-4.

## Slide 5: Gegevens 1
  activiteit is A = 185 GBq 192Ir
  bronconstante is h = 0,14 µSv h-1 MBq-1 m2
  straal van de bronhouder is r = 15 cm
  * = 12 µSv h-1 gemeten op 1 meter afstand van het oppervlak van de bronhouder
  afscherming door staal van bron en bronhouder mag worden verwaarloosd

## Slide 6: Antwoord 1
  * = h A / r2
  h = 0,14 µSv h-1 MBq-1 m2
  A = 185 GBq = 185103 MBq
  r = 1 m + 15 cm = 1,15 m
  * = 0,14  185103 / 1,152 µSv h-1
  = 1,9104 µSv h-1
  T = 12 µSv h-1 / 1,9104 µSv h-1 = 610-4

## Slide 7: Vraag 2
  Op de grond is een afzetting vereist op een positie waar * maximaal 10 µSv h-1 bedraagt.
  Bereken de straal van afzetting op de grond. Neem aan dat de bron in de pijpleiding zit. Verwaarloos afscherming door de pijpleiding.

## Slide 8: Gegevens 2
  bron op 6 m hoogte

## Slide 9: Antwoord 2
  * = h A / r2
  *(1,15 m) = 1,9104 µSv h-1 zie vraag 1
  *(r) = 10 µSv h-1 wordt geëist
  (r / 1,15 m)2 = 1,9104 µSv h-1 / 10 µSv h-1
  = 1900
   r = 1900  1,15 m = 44  1,15 m = 51 m
  eigenlijk is dit de afstand tussen bron en de rand van de afzetting, en niet de straal van de cirkel op de grond

## Slide 10: Vraag 3
  Na de meting wordt de bron teruggedraaid, waarbij ongemerkt de stalen kabel breekt en de bron 6 m naar beneden valt en daar op de grond blijft liggen.
  Omdat het gemeten dosistempo op de buitenkant van de bronhouder overeenkomt met de voorgeschreven waarde in het protocol, wordt geconcludeerd dat de procedure correct is verlopen.
  Verklaar waarom deze onjuiste conclusie kon worden getrokken.

## Slide 11: Gegevens 3
  afstand tussen de (afgeschermde) bron en de buitenkant van de bronhouder is 15 cm als de bron zich in de bronhouder bevindt
  afstand tussen de (niet afgeschermde) bron en de buitenkant van de bronhouder is 6 m in de werkelijke situatie

## Slide 12: Antwoord 3
  * = h A / r2
  *(1,15 m) = 12 µSv h-1 zie vraag 1
  *(0,15 m) = (1,15 / 0,15)2  12 µSv h-1
  = 59  12 µSv h-1 = 710 µSv h-1
  *(51 m) = 10 µSv h-1 zie vraag 2
  *(6 m) = (51 / 6)2  10 µSv h-1
  = 72  10 µSv h-1 = 720 µSv h-1

## Slide 13: Bestaat toeval ?
  Ja, kennelijk wel.

## Slide 14: Vraag 4
  Een niets vermoedende werker loopt langs de plek waar de bron ligt, ziet iets glinsteren, raapt het op en steekt het in zijn borstzak.
  Na 1,5 uur voelt hij zich niet lekker, legt het voorwerp terug waar hij het gevonden heeft, en gaat naar de kantine.
  Bereken de geabsorbeerde dosis op de huid als gevolg van de uitgezonden -straling.

## Slide 15: Gegevens 4a
  gebruik de formule D =  E µen / 
  A = 185 GBq
  afstand bron-huid is r = 3 cm
  blootstellingsduur t = 1,5 uur
  E = < E> = 366 keV voor alle -overgangen
  Y = 2,04 per Bq s (zie MIRD-gegevens)
  1 MeV = 1,610-13 J
  µen /  = 0,032 cm2 g-1 (voor spierweefsel)

## Slide 16: Gegevens 4b
  MIRD-gegevens voor radioactief verval van 192Ir
  overgang Y E  (keV)
  1 0,828 316 2 0,290 296 3 0,297 308 4 0,478 468 5 0,082 604 6 0,033 206 7 0,032 485
  totaal 2,040 366

## Slide 17: Gegevens 4c
  wisselwerkingscoëfficiënten (in cm2 g-1) als functie van de fotonenergie (in MeV)
  E µ /  µtr /  µen /  0,2 0,136 0,0294 0,0294 0,3 0,118 0,0317 0,0317 0,4 0,105 0,0325 0,0325 0,5 0,096 0,0328 0,0328 0,6 0,089 0,0326 0,0325

## Slide 18: Intermezzo: de makkelijke weg
  H* = h A t / r2
  = 0,14  185103  1,5 / 0,032 µSv
  = 43106 µSv = 43 Sv
  helaas, zo mocht het niet
  het moest met formule D =  E µen / 

## Slide 19: Antwoord 4
  = A Y / (4 r2)
  = 185109  2,04 / (4  3,02)
  = 3,34109 s-1 cm-2
  = E µen / 
  = 3,34109  0,366  1,610-13  0,032
  = 6,310-6 J g-1 s-1 = 6,310-3 J kg-1 s-1
  D = 6,310-3  1,5  3600 = 34 Gy

## Slide 20: Wat waren de gevolgen ?
  na 15 dagen
  na 16 maanden

## Slide 21: Wie heeft de opgave gemaakt ? En wie had het goed ?
  Dank u voor uw aandacht.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1123_scr.pdf

## Slide 22: Interactieve vraag
  Had men dit incident kunnen voorzien?
  de 33-jarige werker was analfabeet
  was afkomstig van het platteland
  was waarschijnlijk op geen enkele manier geïnstrueerd
  was niet betrokken bij het radiografisch onderzoek
  had op de locatie niets te zoeken