## Slide 1: Hout uit Letland en de puntbronbenadering - beide in de open haard?
Frits Pleiter
SBE
Rijksuniversiteit Groningen

## Slide 2: Wat is de situatie ?
  In 2010 heeft iemand hout voor de open haard gekocht en is na het lezen van een krantenbericht bang voor radioactieve besmetting.
  De gemeentelijke Adviseur Gevaarlijke Stoffen komt en meet 0,45 μSv/h op 10 cm vanaf het oppervlak van een zak hout.
  Hij alarmeert de Inspectie Milieuhygiëne en die haalt op zijn beurt het RIVM erbij.

## Slide 3: Intermezzo: DOVIS B Dosisberekening voor de Omgeving bij Vergunningverlening Ioniserende Straling
  Paragraaf 3.4
  Een bron mag [...] als een puntbron worden beschouwd wanneer de grootste afmeting [...] tenminste een factor 5 kleiner is dan de afstand tussen [...] bron en [...] meetpunt [...].
  Paragraaf 3.6
  Een bron [...] mag [...] als een plaatbron worden beschouwd als Lmax < 5 Lmin en [...] op afstanden loodrecht vanuit het oppervlak.

## Slide 4: Intermezzo: DOVIS B
  Voor een plaatbron geldt
    omgevingsdosisequivalenttempo (in μSv/h)
    h bronconstante (in μSv/h per MBq op 1 m)
    A activiteit (in MBq)
    Lmin kleinste afmeting van het oppervlak (in m)
    g afstand vanuit het midden van de bron (in m)
    T transmissie

## Slide 5: Intermezzo: DOVIS B
  wiskunde leert: ln(1+x)  x als x << 1
   de kwadratenwet geldt als g  Lmin

## Slide 6: Vraag 1
  Er blijkt voornamelijk 137Cs aanwezig te zijn.
  Toon aan dat de activiteit van het 137Cs in/op het hout gelijk is aan 0,22 MBq. Gebruik hiervoor het scenario van een plaatbron.

## Slide 7: Gegevens 1
  * = 0,45 μSv/h
  h(10) = 0,093 μSv/h per MBq op 1 m
  Lmin = min(20, 20, 70) = 20 cm = 0,2 m
  g = 10 + (20 / 2) = 20 cm = 0,2 m
  T = 1

## Slide 8: Antwoord 1
  4A = (0,45 / 0,093) × 0,22 / ln(1,25) = 0,87 MBq
  A = 0,22 MBq

## Slide 9: Intermezzo: kwadratenwet
  Wat zou de kwadratenwet zeggen?
  0,45  0,093 A 1 / 0,22
  A = (0,45 / 0,093) 0,22 = 0,19 MBq
  slechts 15% minder dan volgens plaatbenadering

## Slide 10: Vraag 2
  Toon aan dat de Adviseur Gevaarlijke Stoffen geen meting volgens het puntbron-benaderingsmodel had kunnen uitvoeren.

## Slide 11: Gegevens 2
  A = 0,22 MBq (volgens antwoord 1 )
  Lmax = 0,7 m
  volgens DOVIS B moet g > 5 Lmax
  gemiddelde achtergrond = 70 nSv/h
  ga er vanuit dat een meting pas significant verschilt van de achtergrond wanneer het achtergrondomgevingsdosisequivalenttempo tenminste één maal verhoogd is, d.w.z. men moet netto tenminste 70 nSv/h meten

## Slide 12: Antwoord 2
  DOVIS B eist g > 5Lmax = 5 0,7 m = 3,5 m
  volgens de kwadratenwet is op die afstand
  * = 0,093 0,22 / 3,52
  = 0,0017 μSv/h = 1,7 nSv/h
  dit is veel minder dan de achtegrond
   volgens DOVIS B zou de gevraagde meting niet kunnen worden uitgevoerd

## Slide 13: Antwoord 2
  Maar: DOVIS B vertelt sprookjes, want we hebben net gezien dat een meting op 10 cm vanaf het oppervlak een voldoend nauwkeurig resultaat oplevert.
DOVIS B

## Slide 14: Vraag 3
  Is de voorraad hout vrijgesteld volgens de vrijstellingsgrenzen van het Besluit Stralingsbescherming?

## Slide 15: Gegevens 3
  vrijstellingsgrenzen Av = 104 Bq Cv = 101 Bq/g
  activiteit per zak = 0,22 MBq = 2,2∙105 Bq (volgens antwoord 1)
  massa per zak = 15 kg = 1,5∙104 g
  aantal zakken = 12

## Slide 16: Antwoord 3
    totale activiteit = 12 2,2∙105 = 2,6∙106 Bq
    concentratie = 2,2∙105 / 1,5∙104 = 15 Bq/g
    de vrijstellingsgrenzen 104 Bq en 101 Bq/g worden beide overschreden
     het hout is niet vrijgesteld

## Slide 17: Vraag 4
  Bepaal in het geval dat het hout geheel in de haard was verstookt de grootte van de effectieve volgdosis voor de buurman.

## Slide 18: Gegevens 4
  totale activiteit = 2,6∙106 Bq (volgens antwoord 3)
  inhalatie = 0,1% = 10-3 van totale activiteit
  e(50)inh = 4,8∙10-9 Sv/Bq voor de bevolking

## Slide 19: Antwoord 4
  E(50) = e(50)inh Ainh
    inhalatie = 10-3 2,6106 = 2,6∙103 Bq
    volgdosis = 4,8∙10-9 2,6∙103
    = 12∙10-6 Sv = 12 μSv

## Slide 20: Intermezzo: mr-AGIS ministeriële regeling Analyse Gevolgen Ioniserende Straling - Uitvoeringsregeling Stralingsbescherming EZ
  De theoretisch maximaal mogelijke jaarlijkse lozing van activiteit (in Reinh) in lucht moet kleiner zijn dan het secundair niveau.
  Ainkoop ingekochte activiteit (in Reinh)
  p verspreidingsparameter
  s filterparameter
  RL halveringstijdparameter
  LSN secundair niveau

## Slide 21: Intermezzo: mr-AGIS
  Mag het hout in de haard worden verstookt ?
  Ga uit van de meest conservatieve aannames.
  Ainkoop = 2,6∙106 Bq
  p = -4 (Richtlijn Radionuclidenlaboratoria)
  s = 0 (geen filter)
  RL = 10 (halveringstijd = 30 jaar)
  LSN = 1 Reinh (afstand lozingspunt < 50 m)
  1 Reinh = 1 / e(50)inh = 2,1∙108 Bq/Sv

## Slide 22: Intermezzo: mr-AGIS
  Ainkoop = 2,6∙106 / 2,1∙108 = 0,012 Reinh
  AL = 0,012 10+4-0-4 10 = 0,12 Reinh
   lozing << secundair niveau
   de activiteitslozing is toegestaan
Notes: Lozing is gewoon kleiner dan secundair niveau (12%). Uitgangspunt voor MR-AGIS is dat iemand door luchtlozing niet meer dan 1 uSv oploopt. Hier dus 0,12 uSv, d.w.z. 100 keer meer dan bij vraag 4 uitgerekend: dat scenario is dus vreselijk conservatief.

## Slide 23: Discussievraag
  Enerzijds is het hout niet vrijgesteld, maar anderzijds leidt verbranding tot lozing onder het secundair niveau. De Inspectie Milieuhygiëne heeft het RIVM gevraagd om het hout op te halen en op een verantwoorde manier af te voeren.
  Was verbranding van het hout in de haard een "verantwoorde manier van afvoeren" geweest?
  Is afvoer naar de COVRA verplicht ?