## Slide 1: Inwendige besmettingscontrole vloeistofscintillatietelling toegepast
Frits Pleiter
SBE
Rijksuniversiteit Groningen

## Slide 2: Wat is de situatie ?
  De nieuwe deskundige voor een C-laboratorium wil een frisse wind laten waaien en protocollen, risico's en controles opnieuw in kaart brengen.
  Hij stelt zichzelf de volgende vragen:
  mag een handeling worden uitgevoerd
  welke activiteit komt bij een incident in de urine van de werknemer terecht
  welke activiteit kan worden gemeten
  wanneer moet de volgdosis worden gemeld

## Slide 3: Intermezzo: (voormalige) RRL Richtlijn Radionucliden-Laboratoria
  De maximaal te hanteren activiteit in een radionuclidenlaboratorium is
  Amax = 0,020 10-p-q-r Reinh
    Amax maximale activiteit (in Bq)
    p verspreidingsparameter
    q laboratoriumparameter
    r lokale ventilatieparameter
    Reinh radiotoxiciteitsequivalent (in Bq/Sv)

## Slide 4: Intermezzo: (voormalige) RRL
p | bewerking
-4 | eenvoudige bewerking met gassen hanteren van poeders in "open" systeem vloeistof met temperatuur tegen kookpunt sterk spattende bewerking
-3 | labeling met vluchtig nuclide koken van vloeistoffen in "gesloten" systeem centrifugeren en mengen op vortex
-2 | labeling met niet-vluchtig nuclide
-1 | eenvoudige handeling in "gesloten" systeem opslag van radioactief afval in werkruimte

## Slide 5: Intermezzo: (voormalige) RRL
q | ruimte
0 | werkruimte buiten laboratoriumbeheer
1 | D-laboratorium
2 | C-laboratorium
3 | B-laboratorium

## Slide 6: Intermezzo: (voormalige) RRL
r | werkplek
0 | buiten de zuurkast
1 | zuurkast zonder NEN-keurmerk
2 | zuurkast met NEN-keurmerk
3 | gesloten werkkast

## Slide 7: Vraag 1
  Er wordt gewerkt in een C-laboratorium met DNA dat gelabeld wordt met 32P. Het betreft een labeling met een niet-vluchtig nuclide. Per labeling wordt 1 MBq 32P gebruikt.
  Toon aan dat het geoorloofd is om de labeling buiten de zuurkast uit te voeren.

## Slide 8: Gegevens 1
  p = -2 (labeling met niet-vluchtig nuclide)
  q = 2 (C-laboratorium)
  r = 0 (buiten de zuurkast)
  verbinding van klasse F
  Reinh = 9,1∙108 Bq/Sv voor de werknemer

## Slide 9: Antwoord 1
  Amax = 0,020 10-p-q-r × Reinh
  = 0,020 Sv 102-2-0 9,1∙108 Bq/Sv
  = 18∙106 Bq = 18 MBq
   het is geoorloofd om een labeling met 1 MBq buiten de zuurkast uit te voeren

## Slide 10: Vraag 2a
  Om de controle niet al te belastend te maken, moeten de laboratoriummedewerkers elke maandagochtend urine inleveren. Hieruit wordt een monster genomen, dat vervolgens in een vloeistofscintillatieteller wordt gemeten.
  Bereken de activiteit van het nuclide 32P die een werknemer moet inhaleren om een effectieve volgdosis van 10 µSv te ontvangen.

## Slide 11: Gegevens 2a
  verbinding van klasse F
  e(50)inh = 1 / Reinh = 1,1∙10-9 Sv/Bq voor de werknemer
  (het gaat om de 24-uursurine van zondag)

## Slide 12: Antwoord 2a
  E(50) = e(50)inh Ainh
  10∙10-6 Sv = 1,1∙10-9 Sv/Bq Ainh
  Ainh = 10∙10-6 Sv / 1,1∙10-9 Sv/Bq
  = 9,1∙103 Bq = 9,1 kBq

## Slide 13: Vraag 2b
  Bereken welke activiteit hiervan in het urinemonster terecht zou komen.

## Slide 14: Gegevens 2b
  ga er vanuit dat er 1 besmetting heeft plaatsgevonden, 7 dagen voor de controle (dus op de vorige maandag)
  Ainh = 9,1∙103 Bq (volgens antwoord 2a)
  verbinding van klasse F
  urine-uitscheidingstempo op dag 7 na inhalatie is 5,6∙10-3 Bq/d per Bq inname
  urineproductie is 1400 ml per dag
  urinemonster is 2,5 ml

## Slide 15: Antwoord 2b
  Aurinemonster
  = inname urine-uitscheidingstempo
  (urinemonster / urineproductie)
  = 9,1∙103 5,6∙10-3 (2,5 ml / 1400 ml)
  = 9,1∙103 5,6∙10-3 0,0018
  = 0,092 Bq = 92 mBq

## Slide 16: Vraag 3
  Het urinemonster wordt 10 minuten gemeten. Het achtergrondteltempo is bepaald tijdens een zeer langdurende meting op 10,0 cpm.
  Zou de hierboven berekende activiteit in het urinemonster te meten zijn?

## Slide 17: Gegevens 3
  detectierendement is ε = 0,80 cpm/dpm
  meettijd urinemonster is t = 10 min = 600 s
  achtergrondteltempo is 10,0 cpm (gemeten gedurende zeer lange tijd)
  als significant wordt aangehouden: een betrouwbaarheidsinterval van 3σ boven het achtergrondteltempo

## Slide 18: Antwoord 3
  N = A ε t
  Nnetto = Aurinemonster ε t
  = 0,092 Bq 0,80 cpm/dpm 600 s
  = 44 counts
  Nachtergrond = 10,0 cpm 10 min = 100 counts
  3σachtergrond = 3 √100 = 30 counts
   Nnetto > 3σachtergrond
   activiteit is meetbaar

## Slide 19: Vraag 4
  Men vermoedt dat het achtergrondteltempo fluctueert, en daarom wordt de achtergrond telkens gedurende 10 min gemeten.
  Bereken de activiteit in het urinemonster en de spreiding in dit antwoord.
  Levert berekening van de effectieve volgdosis vanuit deze activiteit een waarde die aan NDRIS gemeld dient te worden?

## Slide 20: Gegevens 4
  Tbruto = 13,1 cpm
  Tachtergrond = 9,3 cpm
  tbruto = tachtergrond = 10 min = 600 s
  ε = 0,80 cpm/dpm
  criterium voor melding aan NDRIS is 10 µSv (persoonlijke keuze van de deskundige)
  voor E(50) = 10 µSv is Aurinemonster = 92 mBq (volgens antwoord 2b)

## Slide 21: Intermezzo: statistiek
  langdurig gemeten achtergrond in 10 min
  10,0 cpm 10 min = 100  10 counts
  eenmalig gemeten achtergrond in 10 min
  13,1 cpm 10 min = 131  11 counts
  verschil = (131 - 100)  √(131 + 100) = 31  15
  dit is nauwelijks statistisch significant

## Slide 22: Antwoord 4
  Nbruto = 13,1 cpm 10 min = 131 counts
  Nachtergrond = 9,3 cpm 10 min = 93 counts
  Nnetto = 131 - 93 = 38 counts
  σNnetto = √(131 + 93) = 15 counts
  N = A × ε × t
  Anetto  σAnetto = (Nnetto  σNnetto) / (ε t)
  = (38  15) / (0,8 cpm/dpm 600 s)
  = 0,079  0,031 Bq = 79  31 mBq

## Slide 23: Antwoord 4
  Anetto = 92 mBq  E(50) = 10 µSv
  Anetto = 79 mBq  E(50) = 8,6 µSv
  Anetto + σAnetto = 110 mBq  E(50) = 12,0 µSv
  Criterium is 10 µSv.
  Wat nu - wel of niet melden aan NDRIS ?

## Slide 24: Discussievraag
  De gemeten volgdosis is E(50) = 8,6  3,4 µSv.
  Zou u dit wel of niet melden bij NDRIS ?
  Zou u dit wel of niet melden bij het meldpunt voor incidenten (ANVS) ?
Notes: Achtergrondinfo: op website NDRIS staan meldingsformulieren, maar nergens wordt een aanwijzing gegeven voor de ondergrens van de te melden dosis. Je kunt je nog afvragen of je zo’n dosis zou moeten melden als stralingsincident. Normaal gesproken uiteraard niet: het is regulier werk dat in de RI&E is meegenomen. Maar ook als de uitslag het gevolg van een ongelukje is hoeft die niet altijd gemeld te worden. Mijn interpretatie is dat er alleen gemeld hoeft te worden bij onvoorziene gebeurtenissen die leiden tot een uitslag boven de limiet voor werkers of boven de dosis van potentiële risico’s die in de RI&E staan.