## Slide 1: KVI - CART cart = center for advanced radiation technology silicon valley or death valley ? (examen 23 mei 2016)
Frits Pleiter
SBE
Rijksuniversiteit Groningen

## Slide 2: Wat is de situatie ?
  Tijdens cyclotronbedrijf wordt lucht geactiveerd en worden kortlevende radionucliden gevormd, die via het ventilatiesysteem worden geloosd.

## Slide 3: Vraag 1
  De belangrijkste kortlevende radionucliden in de lucht zijn 11C, 15O, 13N en 41Ar.
  Bepaal de activiteitsconcentratie van deze radionucliden in de lucht in de cyclotronhal.

## Slide 4: Gegevens 1
  debiet ventilatie in cyclotronhal = 24 000 m3/h
  cyclotron is 24 uur per dag, 5 dagen per week en 50 weken per jaar in bedrijf
  geloosde activiteit per jaar nuclide A (GBq) 11C 180 15O 1600 13N 160 41Ar 50

## Slide 5: Antwoord 1
  bedrijfsuren = 24 h/d  5 d/wk  50 wk/j = 6000 h/j
  debiet = 24 000 m3/h  6000 h/j = 0,144∙109 m3/j
  activiteitsconcentratie (C) = A / 0,144∙109 m3/j
  nuclide A (GBq) C (kBq/m3)
  11C 180 1,25
  15O 1600 11,1
  13N 160 1,11
  41Ar 50 0,35

## Slide 6: Vraag 2
  De dosisconsequenties worden vrijwel volledig bepaald door 15O.
  Bereken de bijdrage van 15O aan de effectieve jaardosis van een werknemer die zijn volledige werktijd doorbrengt in de cyclotronhal terwijl het cyclotron in bedrijf is.

## Slide 7: Gegevens 2
  alleen uitwendige -straling draagt bij
  werktijd = 2000 h per jaar
  volgens het submersiemodel is de geabsorbeerde orgaandosis in orgaan T
  DT (in Gy) = 2,5∙10-10  gT  C15O  E  t
  gT = afschermingsfactor voor orgaan T = 1
  C15O = activiteitsconcentratie = 11,1 kBq/m3
  (vraag 1)
  E = E± = 1,02 MeV per Bq s
  t = verblijfstijd = 2000 h

## Slide 8: Antwoord 2
  invullen in formule voor submersie geeft
  DT = 2,5∙10-10  gT  C15O  E  t
  = 2,5∙10-10  1  11,1∙103 Bq/m3 
  1,02 MeV per Bq s  2000 h/j
  = 5,7∙10-3 Gy/j = 5,7 mGy/j
  alle organen worden gelijkelijk bestraald
   E = wR  T (wT  DT)
  = 1 Sv/Gy  1  5,7 mGy/j
  = 5,7 mSv/j

## Slide 9: Discussievraag 1
  In de cyclotronhal ontvangt men naast een jaarlijkse effectieve -dosis van ongeveer 6 mSv (vraag 2) ook een equivalente ooglensdosis ten gevolge van β-straling.
  <Eβ> = 0,74 MeV / Bq s
  Hoe groot schat u de jaarlijkse equivalente ooglensdosis bij benadering?

## Slide 10: Vraag 3
  In bestralingsruimtes is de ventilatie slechter en dus de activiteitsconcentratie in de lucht groter dan in de hal.
  Bereken de maximale activiteitsconcentratie van 15O in lucht binnen de bestralingsruimte.

## Slide 11: Gegevens 3
  in cyclotronhal is E = 5,7 mSv/j (vraag 2)
  in cyclotronhal is C15O, cyclotronhal = 11,1 kBq/m3 (vraag 1)
  na uitschakelen van de bundel kan H*(10) in de bestralingsruimtes waarden aannemen van maximaal 100 µSv/h
  ga er vanuit dat de activiteitsconcentratie in de lucht evenredig is met H*(10)
  H* is een goede schatter van de effectieve dosis E

## Slide 12: Antwoord 3
    bijdrage van 15O tot H* in de cyclotronhal
    H*cyclotronhal / t  Ecyclotronhal / t
    = 5,7 mSv/j / 2000 h/j
    = 2,8∙10-3 mSv/h = 2,8 µSv/h
    in bestralingsruimte is
    C15O, bestralingsruimte
    = C15O, cyclotronhal  H*bestralingsruimte / H*cyclotronhal
    = 11,1 kBq/m3  100 µSv/h / 2,8 µSv/h
    = 400 kBq/m3

## Slide 13: Vraag 4
  Tegen de vigerende voorschriften gaat een werknemer onmiddellijk na het uitschakelen van de bundel de bestralingsruimte in.
  Toon door berekening aan dat de maximale effectieve volgdosis ten gevolge van inhalatie verwaarloosbaar is ten opzichte van de effectieve dosis ten gevolge van uitwendige bestraling.

## Slide 14: Gegevens 4
  T½,15O = 2 min
  ademvolumetempo = 1,4 m3/h
  C15O, bestralingsruimte = 400 kBq/m3 (vraag 3)
  verwaarloos de verwijdering van activiteit uit de bestralingsruimte door ventilatie
  20% van de ingeademde zuurstof wordt via de longen opgenomen in het bloed (en weer uitgeademd als H2O en CO2)
  e(50)injectie = 9,3∙10-13 Sv/Bq

## Slide 15: Antwoord 4
  moeilijke manier: integreer over blootstellingstijd
  gemakkelijke manier: vergelijk dosistempi
  Ainhalatie = 400 kBq/m3  1,4 m3/h
  = 560 kBq per uur
  E(50) = e(50)injectie  Abloedbaan
    = 9,3∙10-13 Sv/Bq  20%  560∙103 Bq
    = 1,0∙10-7 Sv = 0,1 µSv per uur
    H*(10) = 100 µSv per uur (gegeven vraag 3)
     inwendige dosis << uitwendige dosis

## Slide 16: Discussievraag 2
  Het veiligheidsrapport schrijft voor dat er na een bestraling enige tijd moet worden gewacht voordat de cel mag worden betreden.
  Hoelang zou volgens u "enige tijd" moeten zijn?