## Slide 1: 177Lu voor de behandeling van kanker (examen 14 december 2020)
Frits Pleiter
Rijksuniversiteit Groningen
Groningen Academy for Radiation Protection

## Slide 2: Wat is lutetium ?
  luchtopname van Lutetia
  (courtesy Asterix)
Notes: zwaarste zeldzame aardmetaal, ontdekt in Parijs, vernoemd naar Romeinse vesting 'lutetia parisiorum'

## Slide 3: Wat is lutetium ?
Notes: zwaarste zeldzame aardmetaal, ontdekt in Parijs, vernoemd naar Romeinse vesting 'lutetia parisiorum'

## Slide 4: Waar gaat het over ?
  De laatste jaren is de toepassing van 177Lu voor kankerbehandeling sterk toegenomen. 177Lu kan worden geproduceerd door middel van:
  176Lu(n,γ)177Lu in een kernreactor (NRG)
  176Lu(d,p)177Lu in een versneller (Shine)
  let op sterretjes

## Slide 5: Vraag 1
  Een klant bestelt 500 GBq 177Lu en levert hiertoe 2 mg Lu(NO3)3 (lutetiumnitraat) aan, met een verrijkingsgraad van 85% 176Lu.
  Bereken het aantal atomen 176Lu in het aangeleverde lutetiumnitraat.

## Slide 6: Gegevens 1
  atoommassa van het verrijkte lutetium is 175,85 g∙mol-1
  molmassa van het (NO3)-- ion is 62,03 g·mol-1
  getal van Avogadro is 6,022·1023 mol-1
Notes: NO3 is een 1-waardig ion (staat fout in opgave)

## Slide 7: Antwoord 1
  molmassa Lu(NO3)3
  175,85 + 3 × 62,03 = 361,94 g·mol-1
  aantal Lu-atomen in 2 mg
  (2·10-3 g / 361,94 g·mol-1) × 6,022·1023 mol-1
  = 3,33·1018
  aantal 176Lu-atomen in 2 mg
  85% × 3,33·1018 = 2,83·1018

## Slide 8: Vraag 2
  De tijd tussen productie en aflevering is 5 uur.
  Bereken wat de bestralingsduur (in uren) moet zijn om aan de vraag van de klant te voldoen.
  Plan van aanpak:
  bereken verval in 5 h
  bereken te produceren activiteit
  bereken bestralingsduur

## Slide 9: Gegevens 2
  halveringstijd T½ = 6,71 d
  werkzame doorsnede σ = 2,1·103 b
  neutronenfluentietempo φ = 5·1019 m-2·s-1
  activeringsformule A = N φ σ (1 - e-λt)
  aantal 176Lu-atomen N = 2,83·1018

## Slide 10: Antwoord 2, stap 1 en 2: bereken verval en activiteit
  verval = e-λt = e-0,693 t / T½
  = e-0,693 × 5 h / (6,71 d × 24 h/d)
  = e-0,215 = 0,979
  activiteit = 500 GBq / 0,979 = 511 GBq

## Slide 11: Antwoord 2, stap 3: bereken bestralingsduur
  substitueer de gegevens in A = N φ σ (1 - e-λt)
  A
  = 511 GBq = 511·109 Bq
  = 2,83·1018 × 5·1019 m-2·s-1 × 2,1·103 b × 10-28 m2·b-1
  × (1 - e-0,693 × t / (6,71 d × 24 h/d))
  = 29,7·1012 Bq × (1 - e-0,0043 × t)
  t = -ln[1 - (511·109 Bq / 29,7·1012 Bq)] / 0,0043
  = 0,0174 / 0,0043 = 4,0 h

## Slide 12: Publieksvraag
  De premordiale β-emitter 176Lu is licht radioactief.
  Is natuurlijk lutetiumnitraat vrijgesteld?
  Zo ja, waarom wel?
  Zo nee, waarom niet?

## Slide 13: Gegevens
  aantal 176Lu-atomen 4,3·1019 g-1
  vervalconstante 176Lu 5,8·10-19 s-1
  hoeveelheid Lu(NO3)3 < 100 kg
  vrijstellingswaarden volgens Rbs, Bijlage 3.2
  onbeperkte hoeveelheid vast materiaal
  kunstmatige radionucliden 0,1 Bq g-1 natuurlijk voorkomende radionuclide n 1 Bq g-1 matige hoeveelheid elk materiaal 100 Bq g-1
Ja
Nee

## Slide 14: Transport en etikettering
  Het transport vindt plaats in een collo van type A. Dit collo bestaat uit een container met een afscherming van 7 mm lood verpakt in een kartonnen doos van 42 × 42 × 42 cm.
  De doos is opgevuld met piepschuim zodat de activiteit exact in het midden van het collo zit.

## Slide 15: Vraag 3
  De medische werking van 177Lu berust uiteraard op de uitgezonden β-straling. Neem voor dit vraagstuk echter aan dat deze β-straling volledig geabsorbeerd wordt door het lood en dat de gevormde remstraling hierbij verwaarloosbaar is.
  Bereken het maximale kermatempo in lucht op het oppervlak van het collo.
  Bepaal de transportindex van dit collo.

## Slide 16: Gegevens 3
  vervalschema van 177Lu
  massieke verzwakkingscoëfficiënt (μ/ρ)lood
  conversiecoëfficiënt H*(10) / Klucht
  alleen afscherming door lood hoeft te worden meegenomen
  dikte van lood d = 7 mm
  dichtheid van lood ρ = 11,34 g·cm-3
  build-up factor in dit geval B = 1,0

## Slide 17: Antwoord 3 a
  E (MeV) Y
  γ1 0,208 0,110
  γ2 0,113 0,064
  Kα 0,055 0,047

## Slide 18: Antwoord 3 a
  E μ/ρ
  0,208 0,9 cm2·g-1
  0,113 5,0 cm2·g-1
  0,055 6,5 cm2·g-1

## Slide 19: Antwoord 3 a
  substitueer gegevens in T = B e-μd
  μd = (μ/ρ) × ρ × d
  B = 1
  μd = 0,9 cm2·g-1 × 11,34 g·cm-3 × 7·10-1 cm
  = 7,1
  T = 1 × e-7,1 = 8·10-4 voor 0,208 MeV
  voor 0,113 MeV is μ/ρ meer dan 5 keer groter
  → T < (8·10-4)5 < 10-15 (en dus nihil)

## Slide 20: Antwoord 3 a
  De bronconstante k uit het Handboek mag niet worden gebruikt. Waarom eigenlijk niet?
  Ga daarom uit van vuistregel op 1 m:
  Klucht (μGy·h-1) = A (MBq) Eγ (MeV) Y T / 7
  activiteit A = 511 GBq = 511·103 MBq
  transmissie T = 8·10-4
  afstand tot bron r = 42 cm / 2 = 21 cm
  Klucht = 511·103 MBq × (0,208 MeV × 0,110 / 7)
  × 8·10-4 × (100 cm / 21 cm)2 = 30 μGy·h-1

## Slide 21: Transportindex
  De transportindex TI is gelijk aan H*(10) op 1 m van het oppervlak van het collo, uitgedrukt in eenheden van 10 μSv·h-1 en naar boven afgerond op één cijfer achter de komma.
  Waarden onder 0,05 worden op 0 afgerond.
  Plan van aanpak:
  converteer Klucht → H*(10)
  bereken H*(10) op 100 + 21 = 121 cm
  bereken transportindex

## Slide 22: Antwoord 3 b, stap 1: converteer Klucht → H*(10)
  H*(10) / Klucht = 1,38 Sv·Gy-1 voor 0,208 MeV

## Slide 23: Antwoord 3 b, stap 2: bereken H*(10) op 121 cm
  H*(10) = 30 μGy·h-1 × 1,38 Sv·Gy-1
  × (21 cm / 121 cm)2 = 1,2 μSv·h-1

## Slide 24: Antwoord 3 b, stap 3: bereken transportindex
  H*(10) / 10 μSv·h-1 = 1,2 μSv·h-1 / 10 μSv·h-1
  = 0,12
  afronden naar boven op één cijfer achter de komma → TI = 0,2

## Slide 25: Vraag 4
  Tot slot kijken we naar de voorgeschreven etikettering van het collo.
  Welk etiket moet op het collo geplakt worden?
  Geef alle gegevens die hierop ingevuld moeten worden.

## Slide 26: Gegevens 4
  We weten intussen:
  verbinding lutetiumnitraat
  nuclide 177Lu
  activiteit A = 511 GBq
  transportindex TI = 0,2
  Klucht op oppervlak 30 μGy·h-1
  H* / Klucht 1,38 Sv·Gy-1
  H* op oppervlak 41 μSv·h-1
  H* op 1 m van oppervlak 1,2 μSv·h-1

## Slide 27: Antwoord 4 a welk etiket ?
  etiket H*(10) in μSv·h-1 H*(10) in μSv·h-1 TI
  op oppervlak op 1 m van
  oppervlak
  I-wit < 5 < 0,5 0
  II-geel > 5 en < 500 > 0,5 en < 10 > 0 en < 1,0
  III-geel > 500 en < 2000 > 10 en < 100 > 1,0 en < 10,0
  op oppervlak 41 μSv·h-1 → II-geel
  op 1 m van oppervlak 1,2 μSv·h-1 → II-geel
  transportindex 0,2 → II-geel
  → II-geel

## Slide 28: Antwoord 4 b welke gegevens ?
  contents 177Lu (lutetiumnitraat)
  activity 511 GBq
  transport index 0,2

## Slide 29: Publieksvraag
  Men wil 50 GBq 177Lu versturen als vrijgesteld collo.
  Mag dat?
  Zo ja, waarom wel?
  Zo nee, waarom niet?

## Slide 30: Gegevens
  Waarden in het examenvraagstuk:
  A 511 GBq
  H* op het oppervlak 41 μSv·h-1
  Grenswaarde voor vrijgesteld collo:
  H*(10) op oppervlak 5 μSv·h-1
  Waarden van vervoerparameters:
  A1 30 TBq
  A2 0,7 TBq
Ja
Nee

## Slide 31: Antwoord
  vrijgesteld collo
  → H*oppervlak,max < 5 μSv·h-1
  vervoerparameter = 10-3 A1 = 30 GBq
  H*oppervlak = 41 μSv·h-1 × (50 GBq / 511 GBq)
  = 4 μSv·h-1 < grenswaarde
  A = 50 GBq > grenswaarde
  → het mag niet

## Slide 32: Dank voor uw aandacht
  Wie heeft geprobeerd dit vraagstuk te maken?
  Wie had het goed?