###### Uitwerkingen

###### Gecoördineerd examen stralingsbescherming

###### Deskundigheidsniveau 3

###### 11 mei 2009

Vraagstuk 1	Afscherming 60Co-bestralingsfaciliteit

Vraag 1

De omgevingsdosisequivalenttempoconstante h(10) = 0,36 µSv(m–2(MBq–1(h–1

Hieruit volgt T = 7,5(10-7. Uit Figuur 2 volgt de benodigde dikte uranium: d = 14 cm (afgerond naar boven).

Vraag 2

Onafgeschermd op 4 m bedraagt het omgevingsdosisequivalenttempo:

De bestralingstijd is 2 uur per week. Hiervan is de persoon 0,25 van de tijd in de bundel, dus de blootstellingstijd is 0,5 uur per week. Maximaal toelaatbaar is 5 µSv per week. Dit geeft als maximaal toelaatbaar omgevingsdosisequivalenttempo 5 µSv week–1 / 0,5 h week-1 = 10 µSv h-1.

Benodigde transmissie: 10 µSv h–1/ 8,3(104 µSv h–1 = 1,2(10–4. Uit Figuur 3 volgt dat hiervoor 92 cm beton nodig is. Dus de additioneel aan te brengen afscherming bedraagt: 92 [cm] – 30 [cm] = 62 cm beton.

# Vraag 3

H*(10) onafgeschermd op 1 m bedraagt:

Afstand tot de binnenzijde betonafscherming: 4,00 m – totale betondikte = 4,0 [m] – 0,92 [m] = 3,1 m

op 3,1 m = 1,33(106/3,12 = 1,4(105 µSv h-1.

Bundeldoorsnede op 3,1 m = 100 cm2 ( 3,12 = 9,6(102 cm2.

Verstrooide straling op 1 m van het verstrooiingscentrum:

= 1,4(105 µSv h-1 ( 2(10-5 ( 960 cm2/100 cm2 = 26,9 µSv h-1

Op 3 m wordt dit  = 26,9/32 = 3 µSv h-1.

De eis is  < 10 µSv h-1. Dus zonder muur wordt reeds aan de eis voldaan.

[Uit Figuur 3 leest men af dat de wand/het plafond van 30 cm dikte nog een extra verzwakking geeft van een factor 3,5(10-2]

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 1 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| Totaal | 15 |

# Vraagstuk 2	Vervoer van 13N

Vraag 1

Gebruikmakend van de MIRD-gegevens in Figuur 1: μSv/h per MBq op 1 m.

Vraag 2

Het preparaat wordt in niet-speciale (normale) toestand vervoerd: de A2-waarde is bepalend. De activiteit bedraagt 4 GBq, hetgeen 4 / 600  = 0,007 maal de A2-waarde. Indien de activiteit groter dan 0,001 keer de A2-waarde, maar kleiner dan de A1-waarde is, dient het preparaat in een type-A-verpakking te worden vervoerd.

Vraag 3

Op oppervlak (r = 0,2 m): dosistempo < 2 mSv/h.

mSv/h => benodigde transmissie: 2/17 = 0,12

Op 1 m van het oppervlak (r = 1,2 m): dosistempo < 0,1 mSv/h.

mSv/h => benodigde transmissie: 0,1/0,47 = 0,21

Dosistempo op het oppervlak is dus bepalend.

Halveringsdikte lood bedraagt 6 mm = 0,6 cm.

B = 1,6

cm.

Afgerond volstaat 3 cm lood.

Vraag 4

Dit is minder dan 20 μSv/h.

Vraag 5

A(7,5 min) = A(0) ( exp(-ln 2 ( t/T1/2) = 4 ( exp(-0,69(7,5/10) = 2,4 GBq.

Dit wordt als een goede schatter voor de effectieve dosis beschouwd. Een exacte berekening

(integraal over de tijdsduur van het transport) levert ca. 1,5 μSv meer op.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 2 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 3	jodium-131 in een  B-laboratorium

### Vraag 1

p = onbekend; q = 3 (B-lab); r = 0 (op tafel)

e50,inh (w) = 1,1 · 10-8 (overige verbinding, klasse F)

1 GBq is voor geen enkele handeling toegestaan.

### Vraag 2

### Vraag 3

E(50) = e50 · Ainh = 10 (Sv

Ainh = 10 (Sv  / 2,0 · 10-8 = 500 Bq

schildkliertelling: A/Ain = 0,11 (I2-inhalatie) na 6 uur (0,25 d)

### Vraag 4a

### Vraag 4b

twee standaarddeviaties ( k = 2

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 3 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4a | 3 |
| 4b | 3 |
| Totaal | 18 |

Vraagstuk 4	Besmetting van levensmiddelen

Vraag 1

Jaarlimiet (effectieve dosis) voor het publiek = 1 mSv.

Dosisconversiecoëfficiënt voor Cs-137: e (50)ing = 1,3∙10–8 Sv/Bq.

Binnengekregen activiteit bij E(50) = 1 mSv is: 0,001 [Sv] / 1,3∙10–8 [Sv/Bq] = 7,7∙104 Bq.

Maximaal toelaatbaar niveau voor Cs-137 in zuivelproducten is 1000 Bq/kg, dus bij

consumptie van  7,7∙104 [Bq] / 1000 [Bq/kg] = 77 kg maximaal besmette zuivel wordt deze

volgdosis verkregen.

De dichtheid van melk is bij benadering 1 kg/L, dus 77 L besmette melk moet worden gedronken.

Vraag 2

(het fysisch verval is vrijwel verwaarloosbaar ten opzichte van het biologisch verval).

(eff = (fysisch + (biologisch = 7,26∙10–10 [s–1] + (ln 2 / (110 [d] ( 24 [h/d] ( 3600 [s/d]) =

= 7,26∙10–10 [s–1] + 7,29∙10–8 [s–1] = 7,37∙10–8 s–1.

T1/2,eff = ln 2 / 7,37∙10–8 [s–1] = 9,41∙106 s = 109 dagen.

Vraag 3

De activiteit in het lichaam wordt bepaald door een continu opnametempo  en het effectief verval volgens de beschrijving:

Invullen van de bekende gegevens ((eff omgerekend naar d–1) geeft:

Vraag 4

Het opnametempo bedroeg 180 Bq/dag voor het langzame compartiment. Dit omvat 90% van de binnengekregen activiteit. Die moet dus 200 Bq/dag hebben bedragen.
Per dag werd 0,8 L melk geconsumeerd, waarmee de activiteitsconcentratie uitkomt op 
200 Bq/0,8 L = 250 Bq/L.

Aangezien de dichtheid bij benadering 1 kg/L is, is de massieke activiteit van de besmette melk 250 Bq/kg (dus ¼ van het maximaal toelaatbare).

Vraag 5

De man heeft 60 dagen besmette melk gedronken en daarmee 60 maal 200 Bq binnengekregen. De totaal binnengekregen activiteit is daarmee 12.000 Bq.
E (50) = e (50)ing ∙ Ain = 1,3∙10–8 [Sv/Bq] ( 1,2∙104 [Bq] = 1,6∙10–4 Sv = 0,16 mSv.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 4 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| Totaal | 17 |