## Slide 1: Afscherming
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Afscherming
  wisselwerking van straling met materie vormt de basis voor een vijftal onderwerpen die van belang zijn in de dagelijkse praktijk van de stralingsdeskundige:
  dosimetrie stralingsgrootheden en -eenheden
  radiobiologie hoe beïnvloedt straling ons lichaam
  detectie hoe meten we straling
  afscherming hoe reduceren we straling
  toestellen hoe produceren we straling

## Slide 3: Afscherming indeling
  afscherming van deeltjes
  α-straling
  β-straling

## Slide 4: Afscherming α-straling
  dracht in zacht weefsel
      Eα (MeV) Rα (m)
      0,5 1,0
      1,0 2,7
      5,0 33
      10,0 102
  bij natuurlijke α-emitters is Eα ≈ 5 MeV → Rα ≈ 30 μm
  de dikte van de dode laag van de huid is 70 - 400 μm
  afscherming tegen externe α-straling is dus niet nodig
  bij inwendige besmetting ligt dit heel anders !

## Slide 5: Afscherming β-straling
  dracht in zacht weefsel
      Eβ,max (MeV) Rβ,max (mm)
      0,5 1,7
      1,0 4,2
      5,0 25
      10,0 51
  bij β-emitters kan Eβ,max ≈ 1 - 5 MeV zijn → Rβ,max ≈ 4 - 25 mm
  de ooglens ligt op een diepte van ongeveer 3 mm
  afscherming tegen externe β-straling is dus essentieel
  neem materiaal met lage Z om remstraling te vermijden
  neem bij positronen additioneel lood wegens annihilatiestraling

## Slide 6: Afscherming β-straling
  transmissie verloopt (bijna) exponentieel
  d½ ≈ 0,1 Rβ,max
  INTERACTIE
  waarom is er een knik ?
  90Sr Eβ,max = 0,55 MeV
  Rβ,max = 200 mg·cm-2
  90Y Eβ,max = 2,28 MeV
  Rβ,max = 1080 mg·cm-2
90Sr/90Y

## Slide 7: Afscherming koffie

## Slide 8: Afscherming indeling
  afscherming van elektromagnetische straling
  γ-straling
  röntgenstraling

## Slide 9: Afscherming γ-straling
  bundelgeometrie
  smalle bundelgeomtrie → exponentiële verzwakking
  brede bundelgeometrie → er komt verstrooide straling bij
  met name door Compton-effect
punt P
collimator
bron
absorber
punt P
absorber
bron

## Slide 10: Afscherming γ-straling
  met dosisopbouw is de intensiteit achter een afscherming
  T(d) = B e-μd
  B = dosisopbouwfactor, hangt af van Eγ en μd
  d = dikte van afscherming
  Eγ μd
    materiaal (MeV) 1 4 10 20
    water 0,5 3 14 78 334
    2,0 2 5 12 28
    beton 0,5 2 8 29 98
    2,0 2 4 11 26
    lood 0,5 1 2 2 3
    2,0 1 3 5 9

## Slide 11: Afscherming γ-straling
  buildup

## Slide 12: Afscherming γ-straling
INTERACTIE
γ-bron 124Sb
dikte beton 200 cm
wat is de transmissie ?
bedenk dat 200 = 150 + 50
150 cm → T = 1,5·10-6
100 cm → T = 2·10-4
transmissie van de laatste 50 cm is dus 1,5·10-6 / 2·10-4 = 0,75·10-2
transmissie van 150 + 50 cm is 1,5·10-6 × 0,75·10-2 = 1,1·10-8
  buildup

## Slide 13: Afscherming γ-straling
  keuze materiaal
  als compton-effect domineert is materiaalkeuze onbelangrijk
  voor bouwkundige voorzieningen is beton goed en goedkoop
  op een laboratoriumtafel is lood handzamer dan beton
  bij lage Eγ domineert foto-effect en is lood de beste keus
  hoeveelheid strooistraling hangt af van
  energie van straling
  verstrooihoek
  verstrooiend materiaal
  verstrooiend oppervlak

## Slide 14: Afscherming γ-straling
  verstrooiing γ-straling van 60Co
  hoek Eγ / Eγ
  0° 1
  47° 0,56
  66° 0,41
  90° 0,29
  124° 0,21
  180° 0,17

## Slide 15: Afscherming γ-straling
INTERACTIE
  γ-bron 60Co
  geometrie zie boven
  dikte beton 2 cm
  wat is de verstrooihoek ?
  wat is de transmissie ?
  verstrooihoek = 90°
  transmissie = 5·10-3

## Slide 16: Afscherming röntgenstraling
  gegevens van een röntgentoestel
  bevatten twee soorten informatie
  buisopbrengst
  transmissie
        intensiteit bij 0 cm lood:
        28,7 bij 200 kV
        18,3 bij 150 kV
        9,6 bij 100 kV
        6,1 bij 75 kV
        2,6 bij 50 kV

## Slide 17: Afscherming röntgenstraling
INTERACTIE
  buisspanning 100 kV
  dikte lood 2,5 mm
  wat is de transmissie ?
  opbrengst op 1 meter bij
  0 cm → 9,6 mGy per mA·min
  0,25 cm → 5·10-4 mGy per mA·min
  transmissie = 5·10-4 / 9,6 = 5·10-5
        intensiteit bij 0 cm lood:
        28,7 bij 200 kV
        18,3 bij 150 kV
        9,6 bij 100 kV
        6,1 bij 75 kV
        2,6 bij 50 kV

## Slide 18: Afscherming röntgenstraling
  verstrooiing
  hoek fractie (%) *
  30° 0,02
  45° 0,03
  60° 0,04
  90° 0,06
  120° 0,12
  135° 0,17
  150° 0,21
  * voor 100 kV
  per 100 cm2 weefsel
  op 50 cm van focus
  het is zinvol om de buis onder de tafel te monteren

## Slide 19: Afscherming röntgenstraling
  verstrooiing
  hoek fractie (%) *
  30° 0,02
  45° 0,03
  60° 0,04
  90° 0,06
  120° 0,12
  135° 0,17
  150° 0,21
  * voor 100 kV
  per 100 cm2 weefsel
  op 50 cm van focus
beton