## Slide 1: Atoom- en kernbouw
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Atoom indeling
  atoom
  opbouw van materie
  structuur van atoom
  excitatie en ionisatie
  elektromagnetische straling

## Slide 3: Atoom opbouw van materie
    materie bestaat uit atomen van meer dan 100 elementen
    gerangschikt in het periodiek system van Mendelejev
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He
Li | Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | C | N | O | F | Ne
Na | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al | Si | P | S | Cl | Ar
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe
Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | 112 |  | 114 |  |  |  | 
 | * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | 
 | ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | 

## Slide 4: Atoom structuur van atoom
  AZsymbool
  Z elektronen
  Z protonen
  N neutronen
  N ≈ Z
  A = Z + N ≈ 2Z
  Z bepaalt het element
  Z bepaalt de chemische eigenschappen
  protonmassa ≈ 2000 × elektronmassa
  atoommassa ≈ kernmassa
elektron
proton
neutron
42He

## Slide 5: Atoom structuur van atoom
  atomaire massaeenheid = 1,7·10-27 kg
  1 mol → A gram
  NAvogadro = 6,0·1023 atomen·mol-1 getal van Avogadro
    INTERACTIE
    waterstof AH = 1
    zuurstof AO = 16
    samenstelling water H2O
    wat is de massa van 1 mol water ?
    hoeveel moleculen zitten in 1 g water ?
    1 molwater = 2 × 1 + 16 = 18 g
    N = 6,0·1023 × 1 / 18
    = 0,3·1023 moleculen

## Slide 6: Atoom excitatie en ionisatie
elektronen groeperen in schillen
nummering n = 1, 2, 3, …
aanduiding K, L, M, …
plek voor 2n2 elektronen
energietoevoer
excitatie
ionisatie
eenheid van energie
    joule (J)
    elektronvolt (eV)
    1 eV = 1,6·10-19 J
elektron
proton
neutron
73Li
excitatie
ionisatie
K
L
M

## Slide 7: Atoom excitatie en ionisatie
bindingsenergie B = ionisatie-energie neemt sterk toe met Z
K
L
M
N

## Slide 8: Atoom excitatie en ionisatie
lege plaats wordt opgevuld
waarbij energie vrijkomt
röntgen-foton
  EK = BK - BL
röntgenfluorescentie
  auger-elektron
  EKLL = BK - BL - BL
  tweede proces alleen als Z ≥ 3
  dit zijn concurrerende processen
K
L
röntgen-foton
L
K
auger-elektron

## Slide 9: Atoom excitatie en ionisatie
röntgen-foton wordt karakteristieke röntgenstraling genoemd
energie is karakteristiek voor element waartoe atoom behoort
kans op röntgenfluorescentie neemt toe als Z groter wordt
lage Z
auger-emissie dominant
hoge Z
röntgen-emissie dominant
Chart: Z
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
 | 8.1011e-07 | 0.00012562 | 0.0056842 | 0.036932 | 0.12006 | 0.26 | 0.42603 | 0.57802 | 0.696 | 0.77997 | 0.83769 | 0.87715 | 0.90435 | 0.92337 | 0.93687 | 0.94656 | 0.95356

## Slide 10: Atoom elektromagnetische straling
röntgenfotonen zijn een vorm van elektromagnetische straling
101
103
105
107
109
1011
1013
1015
1017
1019
1021
1023
ELF
VLF
radio
magnetron
IR
UV
röntgen
gamma
niet ioniserend
ioniserend
frequentie (Hz)
golflengte (m)
107
105
103
101
10-1
10-3
10-5
10-7
10-9
10-11
10-13
10-15

## Slide 11: Atoom elektromagnetische straling
de duale beschrijving van elektromagnetische straling
golfkarakter λν = c
λ = golflengte
ν = frequentie
c = 3,0·108 m·s-1 lichtsnelheid
deeltjeskarakter Efoton = hν
h = 6,6·10-34 J·s constante van Planck

## Slide 12: Atoom koffie

## Slide 13: Atoomkern indeling
  atoomkern
  structuur van atoomkern
  excitatie en deëxcitatie
  nuclidenkaart
  kernverval

## Slide 14: Atoomkern structuur van atoomkern
  AZsymbool
  Z protonen
  N neutronen
  voor vaste waarde van Z
  varieert neutronengetal N
  variatie is soms erg groot
  positieve protonen stoten elkaar af
  neutronen zijn de lijm die ze bij elkaar houdt
  voor lichte kernen is N / Z ≈ 1
  voor zware kernen is N / Z ≈ 1,5
elektron
proton
neutron
42He

## Slide 15: Atoomkern structuur van atoomkern
de bindingsenergie B per kerndeeltje (in MeV) neemt als functie van A eerst toe en daarna weer af
lichte kernen winnen energie door kernfusie
zware kernen winnen energie door kernsplijting

## Slide 16: Atoomkern excitatie en deëxcitatie
energietoevoer
excitatie
bij deëxcitatie komt energie vrij
γ-foton
Eγ = E2 – E1
conversie-electron
Ece = Eγ - EB
γ-fotonen zijn een vorm van elektromagnetische straling
E1
0,000
2,168
3,378
3,810
3,937
E2
E3
E4
E5
excitatie
deëxcitatie

## Slide 17: Atoomkern nuclidenkaart
isotopen gelijke Z
isobaren gelijke A
isomeren gelijke Z en N
isotonen gelijke N
zwart = stabiel

## Slide 18: Atoomkern nuclidenkaart
soms zijn er (heel) veel isotopen van een element
soms zijn meerdere isotopen stabiel
mate waarin een isotoop voorkomt heet abundantie

## Slide 19: Atoomkern nuclidenkaart
  1H 99,985%
  2H 0,015% deuterium (zwaar waterstof)
  3H 0 tritium (radioactief)
    INTERACTIE
    waterstof A = 1
    deuterium A = 2
    getritieerd waterstofgas 1H2H
    NAvogadro = 6,0·1023
    hoeveel moleculen zitten in 1 gram natuurlijk getritieerd waterstofgas ?
    1 mol = 1 + 2 = 3 g
    N = 0,015% × 6,0·1023 × 1 / 3
    = 3·1019 moleculen

## Slide 20: Atoomkern halveringstijd
  activiteit A = aantal kernvervallen per tijdseenheid
  halveringstijd T½ = tijd waarin helft van activiteit vervalt
  vervalconstante λ = constante evenredigheidsfactor
  aantal vervallen is evenredig met aantal radioactieve kernen
  aantal vervallen is evenredig met de tijd
  dN = λ N dt
  N(t) = N(0) e-λt
  A(t) = λN(t)
  = A(0) e-λt
  A(T½) = A(0) e-λT½ = A(0) / 2
  T½ = ln(2) / λ

## Slide 21: Atoomkern halveringstijd
  eenheid van activiteit
    becquerel (Bq)
    curie (Ci)
  1 Bq = 1 verval per seconde
  1 Ci = activiteit van 1 gram Ra
  = 3,7·1010 Bq
  becquerel is erg kleine eenheid
  curie is erg grote eenheid

## Slide 22: Atoomkern halveringstijd
  halveringstijd van 226Ra is T½ =1600 jaar
  NAvogadro = 6,0·1023 atomen per mol
    INTERACTIE
    wat is de activiteit van 1 gram 226Ra ?
    A = λ N
    T½ = 1600 j × 365 d·j-1 × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1 = 5,05·1010 s
    λ = ln(2) / T½ = 1,37·10-11 per seconde
    N = 6,0·1023 × 1 / 226 = 2,65·1021
    A = 1,37·10-11 s-1 × 2,65·1021 = 3,6·1010 Bq = 1,0 Ci

## Slide 23: Atoomkern voorvoegsels
      milli (m) 10-3
      micro (μ) 10-6
      nano (n) 10-9
      pico (p) 10-12
      kilo (k) 103
      mega (M) 106
      giga (G) 109
      tera (T) 1012
      let op het verschil tussen m en M

## Slide 24: Atoomkern lunch