## Slide 1: Detectie - apparatuur
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Detectie - apparatuur
  wisselwerking van straling met materie vormt de basis voor een vijftal onderwerpen die van belang zijn in de dagelijkse praktijk van de stralingsdeskundige:
  dosimetrie stralingsgrootheden en -eenheden
  radiobiologie hoe beïnvloedt straling ons lichaam
  detectie hoe meten we straling
  afscherming hoe reduceren we straling
  toestellen hoe produceren we straling

## Slide 3: Detectie - apparatuur indeling
  apparatuur
  ionisatiedetector
  scintillatiedetector
  fotografische emulsie
  elektronische meetapparatuur

## Slide 4: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - bouw
  gasgevulde detector
  metalen behuizing = kathode
  centrale draad = anode
  lucht, aardgas, edelgas, ...
  buisspanning = 100 - 2000 volt
  ionisatiekamer
  proportionele telbuis
  Geiger-Müllerbuis
anodedraad
kathodewand
telgas

## Slide 5: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - ionisatie
ioniserende
straling
kathodewand
kathodewand
anodedraad
gasatoom
positief ion
negatief elektron

## Slide 6: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - gasversterking
  primair elektron
  wordt versneld,
  botst met atoom
  en veroorzaakt
  secundair ion
  elektrisch signaal
  op anodedraad
  ionisatie-energie = 34 eV
secundaire lading
positief ion
negatief elektron
1
primaire lading
2
kathodewand
kathodewand
anodedraad
ioniserende
straling
1
2
2
2

## Slide 7: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - anodespanning
  recombinatiegebied
  ionisatiekamergebied
  proportioneel gebied
  overgangsgebied
  Geiger-Müllergebied
  gasontladingsgebied
I
II
III
IV
V
VI
-deeltje
-deeltje

## Slide 8: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - ionisatiekamer
  lading Q in coulomb (C)
  stroom I = Q / t in ampère (A)
  spanning V = Q / C in volt (V)
    C = capaciteit in farad (F) van kamer + kabel + meetapparatuur
    INTERACTIE
    ionisatielading Q = 1 nC
    meettijd t = 100 s
    capaciteit C = 100 pF
    bepaal de stroom
    bepaal aantal ionen
    bepaal afgegeven energie
    bepaal spanningstoename
    1 nC / 100 s = 0,01 nA = 10 pA
    1·10-9 C / 1,6·10-19 C = 6·109
    6·109 × 34 eV × 1,6·10-19 J·eV-1 = 34 nJ
    1·10-9 C / 100·10-12 F = 10 V

## Slide 9: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - plateau
  α-plateau
  ΔE ≈ Eα ≈ 5 MeV
  groot signaal
  gasversterking niet nodig
  → lage anodespanning
  β-plateau
  ΔE ≈ Sel Δx ≈ 0,02 MeV
  klein signaal
  gasversterking nodig
  → hoge anodespanning
α-plateau
α+β-plateau

## Slide 10: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - Geiger-Müllerbuis
  eenvoudige constructie en goedkoop
  primaire ionen schermen veld van anode af
  en daardoor wordt gasversterking begrensd
  constante signaalgrootte > 10 V
  dode tijd τ > 100 μs
  ware teltempo Tw > gemeten teltempo T
  secundaire elektronen uit kathodewand worden versneld en
  veroorzaken opnieuw een signaal, enzovoorts
  om dit te voorkomen wordt een (meeratomig) doofgas toegevoegd
eindvenster

## Slide 11: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - Geiger-Müllerbuis
  pancake-monitor
  geschikt voor
  α-, β- en γ-straling
  dosis(tempo)monitor
  besmettingsmonitor
  groot telrendement
mica venster
anode
omhulling
isolator
signaal

## Slide 12: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - dode tijd
  T = gemeten teltempo (tps)
  τ = dode tijd (s)
  dode tijd per seconde = T × τ
  effectieve meettijd = 1 - T × τ
  → werkelijke teltempo
  Tw = T / (1 – T × τ)
  INTERACTIE
  de dode tijd τ = 300 µs
  het gemeten teltempo T = 1000 tps
  wat is het werkelijke teltempo Tw ?
  T × τ = 1000 tps × 300·10-6 s = 0,3
  Tw = 1000 tps / (1 - 0,3) = 1429 tps

## Slide 13: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - voorbeelden

## Slide 14: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - halfgeleider
  Ge, Si
  voordelen
  hoog rendement
  grote energieresolutie
  nadelen
  geen gasversterking
  koelen tot 80 K
  duur
  ionisatie-energie ≈ 3,6 eV (Si)
  ≈ 2,9 eV (Ge)
valentieband
geleidingsband
ioniserende
straling

## Slide 15: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - halfgeleider

## Slide 16: Detectie - apparatuur ionisatiedetector - halfgeleider
elektrodes
SiO2
Si
+
+
+
+
+
+
+
  CCD = charge coupled device
lading wordt direct (ioniserende straling) of indirect (licht van een fluorescentiescherm) gevormd
door de spanning op de elektrodes slim te manipuleren kan ionisatie-lading onder elke elektrode naar buiten worden getransporteerd en door een computer uitgelezen
heet ook wel "emmertjesgeheugen"
vervanger van fotomultiplicatorbuis

## Slide 17: Detectie - apparatuur scintillatiedetector
  anorganische scintillator
  NaI, CsI, BaF2, ZnS, BGO
  bevatten meestal een fluorescerende toevoeging, bijv. NaI(Tl)
  organische scintillator
  anthraceen, stilbeen, plastic
  vloeistof
  bevatten meestal een fluorescerende toevoeging
  thermoluminescentiedetector (TLD)
  CaF2, CaSO4, LiF, Li2B4O7

## Slide 18: Detectie - apparatuur scintillatiedetector - fotomultiplicatorbuis
  door wisselwerking van γ-foton met scintillator ontstaat licht
  lichtfoton maakt foto-elektron vrij uit de fotokathode
  foto-elektron botst op 10 - 14 dynodes
  bij elke botsing ontstaan 2 - 3 secundaire elektronen
  in NaI is ongeveer 500 eV per foto-elektron nodig
ioniserende
straling
licht
fotokathode
dynode
fotomultiplicatorbuis
elektronen
anode
contactpinnen
scintillatiekristal

## Slide 19: Detectie - apparatuur scintillatiedetector - voorbeelden

## Slide 20: Detectie - apparatuur scintillatiedetector - thermoluminescentie
  wisselwerking → elektron in een metastabiele toestand
  verwarming van TLD → elektron naar de grondtoestand
  hierbij wordt infrarood licht uitgezonden
B
A
valentieband
geleidingsband
ioniserende
straling

## Slide 21: Detectie - apparatuur fotografische emulsie
  filmbadge
    als persoonsdosismeter volledig verdrongen door de TLD
  röntgenfoto
    detector waarmee röntgenstraling is ontdekt
    vooral medische toepassingen
    meer en meer verdrongen door halfgeleidertechnieken
  autoradiogram
    detector waarmee radioactiviteit is ontdekt
    analytisch hulpmiddel in de chemie en biochemie
    meer en meer verdrongen door halfgeleidertechnieken
  kernemulsie
    detector waarmee elementaire deeltjes zijn ontdekt
    vervangen door apparatuur met een volume > 1000 m3

## Slide 22: Detectie - apparatuur fotografische emulsie
hand met ring van autoradiogram van uraniumzout τ-deeltje (rechtsboven)
mevrouw Röntgen zie schaduw van Maltezer Kruis vervalt in punt P in drie
tussen uraniumzout en emulsie π-mesonen (a, b en c)

## Slide 23: Detectie - apparatuur nieuwe ontwikkeling
detector voor hoge energiefysica bij het CERN in Genève

## Slide 24: Detectie - apparatuur meetapparatuur - pulshoogteanalyse
  stel geheugen bevat 2048 cellen
  definieer 2048 pulshoogtes Ei nummer deze i = 1 ... 2048
  tel signalen met Ei < hoogte < Ei+1
  verhoog inhoud van geheugencel i telkens met 1
  zo ontstaat een histogram
  → energieverdeling
  pulshoogteanalysator (veelkanaalsanalysator) is tegenwoordig
  beschikbaar als insteekkaart voor computer en laptop

## Slide 25: Detectie - apparatuur meetapparatuur - pulshoogteanalyse

## Slide 26: Detectie - apparatuur meetapparatuur - tijdanalyse
  na resetpuls is de spanning V = 0
  na startpuls begint V lineair met de tijd t te stijgen
  na stoppuls blijft V verder contant
  de signaalgrootte is evenredig met het tijdsverschil Δt tussen start- en stoppuls
    hiermee is tijdanalyse teruggebracht tot pulshoogteanalyse
    er zijn nog vele andere methodes
    toepassing in ziekenhuis bij PET-TOF (30 ps per cm)

## Slide 27: Detectie - apparatuur koffie