## Slide 1: Differentiaalvergelijkingen
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Differentiaalvergelijkingen lineaire differentiaalvergelijking van de 1ste orde
  geval 1: rechter lid is een constante
  radioactief verval
  lineïeke verzwakking van fotonen
  neutronenactivatie
  ingestie van 137Cs
  lekkende fles met 83Kr
  geval 2: rechter lid is een e-macht
  verval van 210Pb
  verval van 99Mo

## Slide 3: Differentiaalvergelijkingen lineaire differentiaalvergelijking van de 1ste orde
  y + λ y = f(t) (syllabus, blz. 29)
  homogene vergelijking y + λ y = 0
  algemene oplossing y0(t) = A e-λt
  inhomogene vergelijking y + λ y = f(t)
  stel dat y1(t) is een speciale oplossing van de inhomogene vergelijking, dan is y(t) = y0(t) + y1(t) de algemene oplossing van de inhomogene vergelijking
    y0 + λ y0 = 0
    y1 + λ y1 = f(t) +
    (y0 + y1) + λ (y0 + y1) = f(t)
    y + λ y = f(t)

## Slide 4: Differentiaalvergelijkingen geval 1: rechter lid = constante
  y + λ y = P
  y(t) = (P / λ) (1 - e-λt)
  yevenwicht = P / λ
  in evenwicht is y = 0  IN = UIT
  speciale oplossing y1(t) = P / λ
  algemene oplossing y(t) = A e-λt + P / λ
  randvoorwaarde y(0) = 0
  invullen A = -P / λ

## Slide 5: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (1)
  radioactief verval (syllabus, blz. 53)
  dN/dt = -λ N
  N aantal radioactive atomen
    λ = 0,693 / T½ vervalconstante (s-1)
    T½ halveringstijd (s)
    P = 0 geen productieterm, homogene vergelijking
  N(t) = N(0) e-λt
  A(t) = λ N(t) = λ N(0) e-λt = A(0) e-λt

## Slide 6: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (2)
  lineïeke verzwakking van fotonen (syllabus, blz. 69)
  dN/dx = -µ N
    N aantal opvallende fotonen
    μ = 0,693 / d½ lineïeke verzwakkingscoëfficiënt (cm-1)
    d½ halveringsdikte (cm)
    P = 0 geen productieterm, homogene vergelijking
  N(x) = N(0) e-µx

## Slide 7: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (3)
  neutronactivering (syllabus, blz. 89)
  (vraagstuk MEET-11)
  dN/dt = -λ N + P
    N aantal radioactive atomen
    λ = 0,693 / T½ vervalconstante (s-1)
    T½ halveringstijd (s)
    P = σ n φ productieterm
    σ werkzame doorsnede voor neutronvangst (m2)
    n aantal targetatomen
    φ = fluentietempo (m-2·s-1)
  N(t) = (σ n φ / λ) (1 - e-λt)
  A(t) = λ N(t) = σ n φ (1 - e-λt)
  ≈ λ σ n φ t als λt << 1

## Slide 8: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (3)
  Bij werkzaamheden in een kerncentrale is een stuk gereedschap radioactief geworden door activering. Het stuk gereedschap bevat 210 mg cobalt en is gedurende 0,1 uur blootgesteld aan neutronen.
  Gegevens:
  het atoomgewicht van cobalt is 58,9 g·mol-1
  de natuurlijke abundantie van 59Co is 100%
  het getal van Avogadro is NA = 6,02·1023 mol-1
  het fluentietempo van de neutronen is φ = 1,0·1016 m-2·s-1
  de werkzame doorsnede voor 59Co(n,)60mCo is σ = 20·10-28 m2
  de halveringstijd van 60mCo is T½ = 10 min
  A = σ n φ (1 - e-λ×0,1)
  Vraag: bereken de 60mCo-activiteit

## Slide 9: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (3)
  Antwoord
  A = σ × n × φ × (1 - e-λ×0,1)
  n(59Co) = (massaCo / atoommassaCo) × NA
  = (210·10-3 g / 58,9 g·mol-1) × 6,02·1023 mol-1
  = 2,15·1021
  λ = 0,693 / T½ = 0,0693 min-1 = 4,16 h-1
  A(60mCo) = 20·10-28 m2 × 2,15·1021 × 1,0·1016 m-2·s-1 × (1 - e-4,16×0,1)
  = 1,5·1010 Bq
  = 15 GBq

## Slide 10: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (4)
  ingestie van 137Cs (vraagstuk INDO-55)
  dA/dt = -λ A + P
    A radioactiviteit in lichaam (Bq)
    λ = 0,693 / T½ vervalconstante (s-1)
    T½ halveringstijd (s)
    P inname (Bq·s-1)
  opbouw lichaamsactiviteit A(t) = (P / λ) × (1 - e-λt)
  Aevenwicht = P / λ
  in evenwicht is IN = UIT → dA/dt = 0

## Slide 11: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (4)
  Een persoon neemt een vol jaar lang elke dag dezelfde hoeveelheid 137Cs in. Na een jaar blijkt de activiteit in zijn lichaam 520 Bq te zijn.
  Gegevens:
  uitscheiding van Cs beschreven door een exponentiële functie
  biologische halveringstijd is T½biol = 110 d
  fysische halveringstijd is T½fys = 30 j
  ga er vanuit dat de evenwichtssituatie is bereikt
  in de evenwichtssituatie geldt Aevenwicht = P / λ
  Vraag: bereken de dagelijkse inname van 137Cs-activiteit

## Slide 12: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (4)
  Antwoord
  in de evenwichtssituatie geldt Aevenwicht = P / λ
  λ = 0,693 / T½ = 0,693 / 110 d = 6,3·10-3 d-1
  P = λ × Aevenwicht
  = 6,3·10-3 d-1 × 520 Bq
  = 3,3 Bq·d-1

## Slide 13: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (5)
  lekkende fles met 83Kr (sy;llabus , blz. 31)
  (vraagstuk INDO-59)
  dA/dt = -D a + P = -D A / V + P = -λ A + P
    D debiet (m3·h-1)
    a activiteitsconcentratie (Bq·m-3)
    A activiteit (Bq)
    V ruimtevolume (m3)
    λ = D / V ventilatievoud = aantal ruimtevolumes per uur (h-1)
    P lek (Bq·h-1)
  in evenwicht is IN = UIT  dA/dt = 0
  Aevenwicht = P / λ

## Slide 14: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (5)
  In een opslagruimte lekt een fles gevuld met 85Kr.
  Gegevens:
  in evenwichtssituatie geldt Aevenwicht = P / λ
  volume van de opslagruimte is 500 m3
  ventilatievoud is 1,0 h-1
  lektempo is 40 MBq·h-1
  dosisconversiecoëfficiënt van 85Kr is e = 9,2·10-13 Sv·h-1 per Bq·m-3
  Vraag 1: bereken de activiteitsconcentratie in de ruimte
    Vraag 2: bereken het dosisequivalenttempo H* in de ruimte
    (stel gemakshalve H* = E)

## Slide 15: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (5)
  Antwoord
  in evenwichtssituatie geldt Aevenwicht = P / λ
  P = lek = 40 MBq·h-1 = 40·106 Bq·h-1
  λ = ventilatievoud = ruimtevolumes per uur = 1 h-1
  A = P / λ = 40·106 Bq·h-1 / 1,0 h-1 = 40·106 Bq
  activiteitsconcentratie
  a = 40·106 Bq / 500 m3 = 8,0·104 Bq·m-3
  dosisequivalenttempo
  dH*/dt = e × a
  = 9,2·10-13 Sv·h-1 per Bq m-3 × 8,0·104 Bq·m-3
  = 7,4·10-8 Sv·h-1 = 74 nSv·h-1

## Slide 16: Differentiaalvergelijkingen koffie

## Slide 17: Differentiaalvergelijkingen geval 2: rechter lid = e-macht
  y + λ y = P e-λt (syllabus, blz. 32)
  y(t) = P (e-λt - e-λt) / (λ - λ)
  dit gaat over in speciaal geval 1 als λ = 0
  voorbeeld is moeder-dochterrelatie
  speciale oplossing y1(t) = C e-λt
  invullen -λ C e-λt + λ C e-λ t = P e-λt
  C = P / (λ - λ)
  algemene oplossing y(t) = A e-λt + P e-λt / (λ - λ)
  randvoorwaarde y(0) = 0
  invullen A = -P / (λ - λ)

## Slide 18: Differentiaalvergelijkingen geval 2: rechter lid = e-macht
  y(t) = P (e-λt - e-λt) / (λ - λ) (syllabus, blz. 34-35)
  de grootste van λ en λ bepaalt de ingroei
  de kleinste van λ en λ bepaalt de verwijdering
  stel t is klein
  λ >> λ e-λt ≈ 1 → y(t) ≈ (P/λ) (1 - e-λt)
  λ << λ e-λt ≈ 1 → y(t) ≈ (P/λ') (1 - e-λt)
  stel t is groot
  λ >> λ e-λt << e-λt → y(t) ≈ (P/λ) e-λt
  λ << λ e-λt << e-λt → y(t) ≈ (P/λ') e-λt

## Slide 19: Differentiaalvergelijkingen geval 2: rechter lid = e-macht
  y(t) = P (e-λ t - e-λt) / (λ - λ)
  toename gevolgd door afname → tmaximum = ln(λ / λ) / (λ - λ)
  y(t) is maximaal als y(t) = 0
  d(e-λt - e-λt )/dt = d(e- λt)/dt - d(e-λt)/dt = 0
  d(e-λt)/dt = d(e-λt)/dt
  -λ e-λt = -λ e-λt
  e- λt / e-t = λ / λ
  e(λ - λ')t = λ / λ
  neem links en rechts de logaritme
  (λ - λ) t = ln(λ / λ)
  t = ln(λ / λ) / (λ - λ)

## Slide 20: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (6)
  T½(210Pb) = 22 j
  T½(210Bi) = 5,0 d
  T½(210Po) = 138 d
  T½(206Pb) = stabiel
  Vraag: schets het verloop van de activiteiten van 210Pb, 210Bi, 210Po en 206Pb als functie van de tijd, uitgaande van zuiver 210Pb
210Pb
210Bi
k12
210Po
k23
206Pb
k34

## Slide 21: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (6)
  Antwoord
  A(210Pb) = A(0) e-0,693×t/(36522) ≈ A(0)
  A(210Bi) ≈ A(210Pb) (1 - e-0,693×t/5,0)
  A(210Po) ≈ A(210Pb) (1 - e-0,693×t/138)
  A(206Pb) = 0
Chart: 
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Pb-210 | 0.99996 | 0.99991 | 0.99987 | 0.99983 | 0.99978 | 0.99974 | 0.9997 | 0.99965 | 0.99957 | 0.99948 | 0.9994 | 0.99931 | 0.99922 | 0.99914 | 0.99871 | 0.99828 | 0.99741 | 0.99655 | 0.99569 | 0.99484 | 0.99398 | 0.99312 | 0.99226 | 0.99141 | 0.98714 | 0.98289 | 0.97866 | 0.97444 | 0.97025 | 0.96607 | 0.95777
Bi-210 | 0.06695 | 0.12941 | 0.18769 | 0.24206 | 0.29278 | 0.3401 | 0.38425 | 0.42544 | 0.49971 | 0.56436 | 0.62062 | 0.66958 | 0.7122 | 0.74928 | 0.87381 | 0.93585 | 0.98182 | 0.99266 | 0.99472 | 0.99459 | 0.99392 | 0.9931 | 0.99226 | 0.99141 | 0.98714 | 0.98289 | 0.97866 | 0.97444 | 0.97025 | 0.96607 | 0.95777
Po-210 | 0.0025076 | 0.0050087 | 0.0075033 | 0.0099915 | 0.012473 | 0.014948 | 0.017417 | 0.01988 | 0.024785 | 0.029666 | 0.034521 | 0.03935 | 0.044155 | 0.048935 | 0.072465 | 0.095391 | 0.13949 | 0.18135 | 0.22109 | 0.2588 | 0.2946 | 0.32857 | 0.3608 | 0.39139 | 0.52237 | 0.62287 | 0.69979 | 0.75843 | 0.80292 | 0.83646 | 0.88
Pb-206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (7)
  T½(99Mo) = 66 h tmaximum = ln(λ / λ) / (λ - λ)
  T½(99mTc) = 6,0 h
  T½(99Tc) = 2·105 j
  T½(99Zr) = stabiel (syllabus, blz. 62-63)
  Vraag: schets het verloop van de activiteiten van 99Mo en 99mTc als functie van de tijd, uitgaande van zuiver 99Mo
    Vraag: bereken het tijdstip waarop de activiteit van 99mTc maximaal is
99Mo
99mTc
k12
99Tc
k23
99Zr
k34

## Slide 23: Differentiaalvergelijkingen voorbeeld (7)
  Antwoord
  λ1 = 0,693 / 66 = 0,0105 h-1
  λ2 = 0,693 / 6,0 = 0,116 h-1
  A1(t) = A(0) e-λ1×t
  A2(t) = A1(0) [λ2 / (λ2 - λ1) ] [ e-λ1×t - e-λ2×t ]
  = A(0) × [ 0,116 / (0,116 - 0,0105) ] [ e-0,0105×t - e-0,116×t ]
    = 1,1 × A(0) × [ e-0,0105×t - e-0,116×t ]
  de activiteit van 99mTc is maximaal als
  t = ln(λ2 / λ1) / (λ2 - λ1)
  = ln(0,116 / 0,0105) / (0,116 - 0,0105) = 23 h
Chart: 
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Mo-99 | 0.99476 | 0.98955 | 0.98437 | 0.97922 | 0.97409 | 0.96899 | 0.96392 | 0.95887 | 0.94885 | 0.93894 | 0.92914 | 0.91943 | 0.90983 | 0.90032 | 0.85428 | 0.81058 | 0.72979 | 0.65705 | 0.59156 | 0.53259 | 0.47951 | 0.43171 | 0.38868 | 0.34994 | 0.20701 | 0.12246 | 0.07244 | 0.042852 | 0.025349 | 0.014996 | 0.0052475
Tc-99m | 0.060909 | 0.11781 | 0.17094 | 0.22054 | 0.26681 | 0.30997 | 0.35021 | 0.38769 | 0.45509 | 0.51338 | 0.56365 | 0.60685 | 0.64384 | 0.67534 | 0.77113 | 0.80143 | 0.77693 | 0.71535 | 0.64859 | 0.58524 | 0.52728 | 0.47483 | 0.42753 | 0.38493 | 0.22771 | 0.1347 | 0.079684 | 0.047137 | 0.027884 | 0.016495 | 0.0057723

## Slide 24: Differentiaalvergelijkingen lunch