## Slide 1: Externe dosimetrie

## Slide 2: Externe dosimetrie
21 Fluentietempo en fotonentelling 31 Afscherming ionenwisselaar
22 Verontreinigd 51CrCl3 32 Afscherming van een 137Cs-bron
23 Reefer Rio 33 Afscherming van een 60Co-bron
24 TLD-persoonsdosismeter 34 Afscherming van 60Co-activiteit
25 32P-dosimetrie 35 Afscherming bestralingskamer
26 Incident met gammagrafiebron 36 Afscherming van een betatron
27 Afscherming van een 24Na-bron 37 Dosisberekening diagnostiek
28 Afscherming actief materiaal 38 Dosimetrie van röntgenstraling
29 Afscherming moeder en dochter 39 Afscherming röntgentoestel
30 Container voor opslag van 60Co 40 Afscherming neutronengenerator

## Slide 3: 21 Fluentietempo en fotonentelling (1984-1-4)
1 voor Klucht = 1 μGy·h-1 geldt:
60 keV
φfoton = 1,0·107 m-2·s-1
= 1,0·103 cm-2·s-1
als φfoton = 1 cm-2·s-1 dan
Klucht = 1 μGy·h-1 / 1,0·103
= 1,0·10-3 μGy·h-1
511 keV
φfoton = 1,2·106 m-2·s-1
= 1,2·102 cm-2·s-1
als φfoton = 1 cm-2·s-1 dan
Klucht = 1 μGy·h-1 / 1,2·102
= 8,310-3 μGy·h-1

## Slide 4: 21 Fluentietempo en fotonentelling (1984-1-4)
2 als φ = 1 cm-2·s-1 van elk
→ Klucht = 1,0·10-3 + 8,3·10-3 = 9,3·10-3 μGy·h-1
als Klucht = 10 μGy·h-1 dan
φ = (10 / 9,3·10-3) × 1 cm-2·s-1 = 1075 cm-2·s-1
teltempo T = fluentietempo φ × oppervlak × (1 - transmissie)
massieke dikte detector d ×  = 1·10-1 cm × 3,67 g·cm-3
= 0,367 g·cm-2
60 keV transmissie = e-(µ/)×(d×) = e-6,62×0,367 = 0,088
T = 1075 cm-2·s-1 × 10 cm2 × (1 - 0,088) = 9804 s-1
511 keV transmissie = e-(µ/)×(d×) = e-0,0941×0,367 = 0,966
T = 1075 cm-2·s-1 × 10 cm2 × (1 - 0,966) = 366 s-1
totaal T = 9804 + 366 = 10170 s-1

## Slide 5: 21 Fluentietempo en fotonentelling (1984-1-4)
3 H* = φ × (K / φ) × (H* / K)
aflezen figuur
60 keV H* / K = 1,75 Sv·Gy-1
511 keV H* / K = 1,21 Sv·Gy-1
invullen in formule
H*totaal(10) =
1075 cm-2·s-1 × 1,0·10-3 μGy·h-1 per cm-2·s-1 × 1,75 Sv·Gy-1 +
1075 cm-2·s-1 × 8,3·10-3 μGy·h-1 per cm-2·s-1 × 1,21 Sv·Gy-1
= 2 μSv·h-1 + 11 μSv h-1
= 13 μSv·h-1

## Slide 6: 22 Verontreinigd 51CrCl3 (1987-1-2)
1 Eβ,max(42K) = 3521 keV
= 3,5 MeV
dracht aflezen in figuur
R(3,5 MeV)
= 1750 mg·cm-2
= 1,75 g·cm-2
dikte wand ionisatiekamer = 2,5 g·cm-2 > R
β-deeltjes kunnen ionisatiekamer niet bereiken

## Slide 7: 22 Verontreinigd 51CrCl3 (1987-1-2)
2 massa lucht in ionisatiekamer
100 cm3 × 1,205·10-3 g·cm-3 = 1,205·10-1 g = 1,205·10-4 kg
exposie = lading / massa
94,6·10-12 C / 1,205·10-4 kg = 7,85·10-7 C·kg-1
dosis en dosistempo
D = 33,7 J·C-1 × 7,85·10-7 C·kg-1
= 2,65·10-5 J·kg-1 = 26,5 μGy
dD/dt = 26,5 μGy / 6 min
= 4,42 μGy·min-1 = 265 μGy·h-1
afkomstig van γ-straling van zowel 42K als 51Cr

## Slide 8: 22 Verontreinigd 51CrCl3 (1987-1-2)
3 geometriefactor GM-telbuis
fgeom = 1 cm2 / [4π × (50 cm)2] = 3,2·10-5
teltempo GM-telbuis
Tβ = A(42K) × fβ × fgeom × fdet
= A(42K) × 1 × 3,2·10-5 × 1 = 3,2·10-5 tps per Bq × A(42K)
gemeten
Tβ = 3,53·106 tpm = 5,9·104 tps
activiteit
A(42K) = 5,9·104 tps / 3,2·10-5 tps per Bq
= 1,8·109 Bq = 1,8·103 MBq

## Slide 9: 22 Verontreinigd 51CrCl3 (1987-1-2)
4 bijdrage van 42K tot kermatempo
dK(42K)/dt = k × A(42K) / r2
= 0,032 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 1,8·103 MBq / (50·10-2 m)2
= 230 μGy·h-1
bijdrage van 51Cr tot kermatempo
265 - 230 = 35 μGy·h-1
activiteit van 51Cr
A(51Cr) = 35 μGy·h-1 × (50·10-2 m)2 / 0,0042 μGy·m2·MBq-1·h-1
= 2,1·103 MBq

## Slide 10: 22 Verontreinigd 51CrCl3 (1987-1-2)
5 geometriefactor GM-telbuis
fgeom = 3,2·10-5 (zie vraag 3)
aflezen in Appendix, figuur 6
hhuid = 7·10-10 Sv·s-1·Bq-1·cm2
Hhuid ≈ hhuid × fgeom × A(42K)
= 7·10-10 Sv·s-1·Bq-1·cm2 × 3,2·10-5 per cm2 × 1,8·109 Bq
= 4,0·10-5 Sv·s-1 = 0,14 Sv·h-1
6 opstelling alzijdig afschermen met tenminste
R(3,5 MeV) ≈ 1,75 g·cm-2 kunststof
bijvoorbeeld met ongeveer 1,5 cm perspex

## Slide 11: 23 Reefer Rio (1988-2-4)
1 dK1/dt = (k A / r2) × B × e-(μ/ρ)×(d×ρ)
d = 15 cm van het oppervlak is
r = 15 + (30 / 2) = 30 cm vanaf centrum van doos 1
1 doos bevat 27 kg × 150 Bq·kg-1 = 4050 Bq = 4,05·10-3 MBq
effectieve soortelijke massa vlees is
ρ = 27·103 g / (30 cm)3 = 1,0 g·cm-3
μ/ρ = 0,085 cm2·g-1
k = 0,077 µGy·m2·MBq-1·h-1
dK1/dt = (0,077 × 4,05·10-3 / 0,32) × (1 + 0,2 × 15) × e-0,085×(15×1,0)
= 3,9·10-3 μGy·h-1 = 4 nGy·h-1

## Slide 12: 23 Reefer Rio (1988-2-4)
2 d = 15 cm van het oppervlak is
r = 15 + (30 + 30 / 2) = 60 cm vanaf centrum van doos 2
dK2/dt = (0,077 × 4,05·10-3 / 0,62) × (1 + 0,2 × 45) × e-0,085×(45×1)
= 1,9·10-4 μGy·h-1 = 0,2 nGy·h-1

## Slide 13: 23 Reefer Rio (1988-2-4)
3 uitgezonden energie
fγ × Eγ = (0,946 × 0,898) × 0,662 = 0,562 MeV per Bq·s
uitgezonden energie per kg vlees
150 Bq·kg-1 × 0,562 MeV per Bq·s × 1,6·10-13 J·MeV-1
= 1,35·10-11 Gy·s-1
dKγ /dt = 0,5 × 1,35·10-11 Gy·s-1 = 6,8·10-12 Gy·s-1
= 2,4·10-2 μGy·h-1 = 24 nGy·h-1

## Slide 14: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
1 aflezen figuur bij 60 keV
TLD(CaSO4) / Ka
= 12000 sd·R-1
= 1200 sd·mGy-1
TLD(CaSO4)
= 1200 sd·mGy-1 × 1 mGy
= 1200 sd
TLD(Li2B4O7) / Ka
= 900 sd·R-1
= 90 sd·mGy-1
TLD(Li2B4O7)
= 90 sd·mGy-1 × 1 mGy
= 90 sd

## Slide 15: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
2 aflezen figuur bij 60 keV
Hp(10) / Ka = 1,9 mSv·mGy-1
persoonsdosisequivalent
Hp(10)
= 1,9 mSv·mGy-1 × 1 mGy
= 1,9 mSv

## Slide 16: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
3 persoon P
TLD(CaSO4) / TLD(Li2B4O7)
= 85 sd / 85 sd = 1
aflezen figuur bij Eγ > 1 MeV
TLD(CaSO4) / Ka =
TLD(Li2B4O7) / Ka =
1000 sd·R-1 = 100 sd·mGy-1

## Slide 17: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
3 persoon P
aflezen figuur bij > 1 MeV
Hp(10) / Ka ≈ 1,1 Sv·Gy-1
persoonsdosisequivalent
Hp(10)
≈ (85 sd / 100 sd·mGy-1) × 1,1 Sv·Gy-1
= 0,94 mSv

## Slide 18: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
3 persoon Q
TLD(CaSO4) / TLD(Li2B4O7)
= 315 sd / 35 sd = 9
aflezen figuur bij Eγ = 85 keV
TLD(CaSO4) / Ka =
8500 sd·R-1 = 850 sd·mGy-1
TLD(Li2B4O7) / Ka =
950 sd·R-1 = 95 sd·mGy-1

## Slide 19: 24 TLD-persoonsdosismeter (1988-1-1)
3 persoon Q
aflezen in figuur bij 85 keV
Hp(10) / Ka = 1,85 Sv·Gy-1
persoonsdosisequivalent
Hp(10)
= (315 sd / 850 mGy·sd-1) × 1,85 Sv·Gy-1 = 0,69 mSv CaSO4
= (35 sd / 95 mGy·sd-1) × 1,85 Sv·Gy-1 = 0,68 mSv Li2B4O7

## Slide 20: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
1 Eβ,max(32P) = 1710 keV = 1,7 MeV
aflezen in Appendix, figuur 25 bij 1,7 MeV
R(1,7 MeV) = 800 mg·cm-2 = 0,8 g·cm-2
dracht in lucht 0,8 g·cm-2 / 1,205·10-3 g·cm-3 = 660 cm
dracht in water 0,8 g·cm-2 / 1,0 g·cm-3 = 0,8 cm
alternatief:
Rβ,max = 0,5 Eβ,max g·cm-2 met E in MeV
= 0,5 × 1,7 = 0,85 g·cm-2

## Slide 21: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
2 ga uit van de meetwaarde bij 10 cm
afstand berekende waarde meetwaarde
20 cm 4,67 × (10 / 20)2 = 1,17 μGy·min-1 1,25 μGy·min-1
30 cm 4,67 × (10 / 30)2 = 0,52 μGy·min-1 0,58 μGy·min-1
40 cm 4,67 × (10 / 40)2 = 0,29 μGy·min-1 0,25 μGy·min-1
50 cm 4,67 × (10 / 50)2 = 0,19 μGy·min-1 0,17 μGy·min-1
60 cm 4,67 × (10 / 60)2 = 0,13 μGy·min-1 0,13 μGy·min-1
goede overeenstemming met de kwadratenwet
absorptie in lucht speelt kennelijk geen rol

## Slide 22: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
3 de helft van de uitgezonden β-deeltjes gaat naar de huid
→ φ = 1·106 Bq·cm-2 / 2 = 5·105 cm-2·s-1
dDhuid/dt
= 1,602·10-10 Gy per MeV·g-1 × 5·105 cm-2·s-1 × 2 MeV·cm2·g-1
= 1,6·10-4 Gy·s-1 = 0,58 Gy·h-1
dHhuid/dt = wR × dDhuid/dt
= 1 Sv·Gy-1 × 0,58 Gy·h-1 = 0,58 Sv·h-1 = 580 mSv·h-1
dHhuid/dt = hhuid × A(32P)
aflezen in figuur 3
hhuid = 6·10-10 Sv·s-1·Bq-1·cm2
dHhuid/dt = 6·10-10 Sv·s-1·Bq-1·cm2 × 1·106 Bq cm-2
= 6·10-4 Sv·s-1 = 2,16 Sv·h-1 = 2160 mSv·h-1

## Slide 23: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
4 uitgaande van Dhuid 500 mSv / 580 Sv·h-1 = 0,86 h = 52 min
uitgaande van hhuid 500 mSv / 2160 Sv·h-1 = 0,23 h = 14 min
het verschil tussen de resultaten van beide benaderingswijzen is toe te schrijven aan het feit dat de dikte van de huidlaag waarin de β-energie wordt gedeponeerd, gedefinieerd is in de richting loodrecht op deze laag, terwijl de β-deeltjes isotroop worden uitgezonden en merendeels schuin door de huid gaan

## Slide 24: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
voor -deeltjes die onder een hoek α met de normaal worden uitgezonden, is de effectieve laagdikte evenredig met cos(α) en de bijdrage tot de dosis dus evenredig met cos-1(α)
het aantal β-deeltjes dat tussen de hoeken α en α+dα met de normaal wordt uitgezonden, is 2π sin(α) dα (dit is analoog aan de berekening van de formule voor de geometriefactor)
de dosis volgt nu door integreren over α tussen de grenzen 0 en αmax en normeren door de volledige ruimtehoek 4π
0 ∫ αmax cos-1(α) 2π sin(α) dα / 4π = -0,5  cos(0) ∫ cos(αmax) cos-1(α) d cos(α)
→ integraal = -0,5 ln[cos(αmax)]

## Slide 25: 25 32P-dosimetrie (1998-2-2)
halveringsdikte is d1/2  0,1 Rβ,max ≈ 0,1 × 0,5 Eβ,max = 0,05 Eβ,max cm
stel dat huiddiepte d niet wordt bereikt als d > d½ × cos(α) / ln(2)
→ cos(αmax) = d × ln(2) / d½
→ integraal = 0,5 ln(0,072 Eβ,max / d)
neem Eβ,max(32P) = 1,710 MeV en d = 0,07 mm = 0,007 cm (ondiepe dosis)
→ integraal = 0,5 × ln(0,072 × 1,710 / 0,007) = 0,5 × 2,9 = 1,45
uitgaande van 1 Bq·cm-2 wordt daarmee
hhuid = wR × 1,602·10-10 × fluentietempo × S/ρ × integraal
= 1,602·10-10 Sv·per·MeV·g-1 × 1 cm-2·s-1 × 2 MeV per g·cm-2 × 1,45
= 4,6·10-10 Sv·s-1 per Bq·cm-2

## Slide 26: 26 Incident met gammagrafiebron (2000-2-2)
1 H*(10) = h A t / r2
zonder afscherming
H*(10) =
0,0012 μSv·m2·MBq-1·h-1 × 20·103 MBq × (45 / 60) h / (0,5 m)2
= 72 μSv
met afscherming
H*(10) = 5·10-2 × 72 = 3,6 μSv

## Slide 27: 26 Incident met gammagrafiebron (2000-2-2)
2 ga uit van AP-geometrie (van voren naar achteren) omdat dit de meest waarschijnlijke geometrie is en bovendien de grootste conversiefactor levert
aflezen in figuur bij 84 keV = 8,4·10-2 MeV
E(AP) / H*(10) = 0,85
effectieve dosis
E ≈ 0,85 × 3,6 = 3,1 μSv

## Slide 28: 26 Incident met gammagrafiebron (2000-2-2)
3 Hhuid = hhuid × A(170Tm) × t
= 5·10-10 Sv·s-1·Bq-1·cm2 × 26·103 Bq·cm-2 × 8 h × 3600 s·h-1
= 0,37 Sv
4 er ging heel veel mis
  bron werd niet in container geplaatst nadat radiogram was gemaakt
  verantwoordelijk deskundige werd niet onmiddellijk gewaarschuwd
  besmetting in hal werd op ondeugdelijke manier schoongemaakt
  tijdens opruimingsactie werden werkzaamheden niet stilgelegd

## Slide 29: 27 Afscherming van een 24Na-bron (1991-2-2)
1 Eβ,max = 1390 keV
= 1,39 MeV
dracht aflezen in figuur
R(1,39 MeV)
= 620 mg·cm-2
= 6,2 kg·m-2
minimale dikte aluminium
d = 6,2 kg·m-2 / 2,7·103 kg·m-3 = 2,3·10-3 m = 2,3 mm

## Slide 30: 27 Afscherming van een 24Na-bron (1991-2-2)
dK/dt = φ × (μen/ρ) × Eγ
2 φ = 37·109 / (4π × 12) = 2,94·109 m-2·s-1
μen/ρ = 3,14·10-3 m-1 / 1,205 kg·m-3 = 2,61·10-3 m2·kg-1
Eγ = 1,37 MeV × 1,6·10-13 J·MeV-1 = 2,19·10-13 J
dK1,37/dt = 2,94·109 × 2,61·10-3 × 2,19·10-13
= 1,68·10-6 J·kg-1·s-1 = 1,68 μGy·s-1 op 1 meter
3 φ = 37·109 / (4π × 12) = 2,94·109 m-2·s-1
μen/ρ = 2,56·10-3 m-1 / 1,205 kg·m-3 = 2,12·10-3 m2·kg-1
E = 2,75 MeV × 1,6·10-13 J·MeV-1 = 4,40·10-13 J
dK2,74/dt = 2,94·109 × 2,12·10-3 × 4,40·10-13
= 2,74·10-6 J·kg-1·s-1 = 2,74 μGy·s-1 op 1 meter

## Slide 31: 27 Afscherming van een 24Na-bron (1991-2-2)
4 in beide richtingen lineair interpoleren in Appendix, figuur 30
1,37 MeV μ × d = 6,1 × 2,0 = 12,2
B(12,2) = 29,3
verzwakking = Be -μ×d = 29,3 × e-12,2 = 1,5·10-4
2,75 MeV μ × d = 4,3 × 2,0 = 8,6
B(8,6) = 8,3
verzwakking = Be -μ×d = 8,3 × e-8,6 = 1,5·10-3
totale afstand tot bron is 2 m water + 1 m lucht = 3 m
dK/dt = 1,5·10-4 × dK1,37/dt + 1,5·10-3 × dK2,75/dt
= (1,5·10-4 × 1,68 / 32) μGy·s-1 + (1,5·10-3 × 2,74 / 32) μGy·s-1
= 2,8·10-5 + 4,6·10-4 μGy·s-1
= 4,9·10-4 µGy·s-1 = 1,8 µGy·h-1

## Slide 32: 28 Afscherming van actief materiaal (1993-2-3)
1 dK/dt = 40·10-2 × k(51Cr) × A + 60·10-2 × k(60Co) × A
= (40·10-2 × 0,0042 + 60·10-2 × 0,31) × A
= 0,188 A μGy·h-1 per MBq op 1 meter
gemeten
50 mGy·h-1 = 5,0·104 μGy·h-1
activiteit
A = 5,0·104 / 0,188 = 2,66·105 MBq = 266 GBq

## Slide 33: 28 Afscherming van actief materiaal (1993-2-3)
2 in beide richtingen lineair interpoleren in Appendix, figuur 30
0,32 MeV μ × d = (0,1164 cm2·g-1 × 1 g·cm-3) × 160 cm = 18,6
B(18,6) = 684
verzwakking = Be -μ×d = 684 × e-18,6 = 5,7·10-6
1,33 MeV μ × d = (0,062 cm2·g-1 × 1 g·cm-3) × 160 cm = 9,9
B(9,9) = 22,0
verzwakking = Be -μ×d = 22,0 × e-9,9 = 1,1·10-3
kermatempo op 160 cm = 1,6 m boven wateroppervlak
dK/dt = (40·10-2 × 0,0042 × 2,66·105 × 5,7·10-6 +
60·10-2 × 0,31 × 2,66·105 × 1,1·10-3) / (1,6 m)2
= 1,0·10-3 + 20,9 = 21 μGy·h-1
er is voldaan aan de eis

## Slide 34: 28 Afscherming van actief materiaal (1993-2-3)
3 transporteis (1) k A T / d2 < 2 mGy·h-1
d = √(k A T / 2)
transporteis (2) k A T / (d + 100 cm)2 < 0,1 mGy·h-1
(d + 100 cm) = √(k A T / 0,1)
de twee vergelijkingen leiden tot dezelfde waarde van d als
(d + 100 cm) / d = √(2 / 0,1) = √20 = 4,47
d + 100 cm = 4,47 d
d = 100 cm / (4,47 - 1) = 100 cm / 3,47 = 29 cm
de twee transporteisen leiden tot dezelfde afschermingseis als de ribbe 2 × 29 cm = 58 cm bedraagt

## Slide 35: 28 Afscherming van actief materiaal (1993-2-3)
4 na 2 weken is A(51Cr) met factor e-0,693×(2×7)/27,71 = 0,70 gedaald, terwijl A(60Co) nagenoeg onveranderd is
→ loodafscherming wordt door 60Co bepaald
de kist heeft een ribbe van 50 cm < 58 cm
→ dus transporteis (1) is bepalend
dosistempo op 50 / 2 = 25 cm (oppervlak)
60·10-2 × 0,31 × 2,66·105 / (0,25 m)2 = 7,9·105 μGy·h-1
benodigde transmissie = 2 mGy·h-1 / 7,9·105 μGy·h-1 = 2,5·10-3
aflezen in Appendix, figuur 31 geeft 11 cm lood
de transmissie van γ-straling van 137Cs (0,66 MeV) is ongeveer twee ordes van grootte kleiner; de transmissie van γ-straling van 51Cr (0,32 MeV) zal nog veel kleiner zijn

## Slide 36: 28 Afscherming van actief materiaal (1993-2-3)
controle dosistempo op 1 m vanaf het oppervlak:
afstand tot bron = 100 cm + (50 cm / 2) = 125 cm
dosistempo = (25 cm / 125 cm)2  2 mGy·h-1 = 0,08 mGy·h-1
voldoet aan transporteis (2)

## Slide 37: 29 Afscherming moeder en dochter (1990-1-2)
1 twee dingen vergeten
  hij meet niet aan het oppervlak van de container
  hij vergeet de ingroei van het dochternuclide B
2 aflezen bij 5 cm lood en nuclide A in figuur 1
transmissie TA = 5,0·10-3
afstand 1 m + 0,40 m / 2 = 1,2 m
H*A = h AATA / r2
= 0,07 Sv·m2·MBq-1·h-1 × AA × 5,0·10-3 / (1,2 m)2
= 2,4·10-4 AA μSv·h-1
gemeten 80 μSv·h-1
activiteit A AA = 80 μSv·h-1 / 2,4·10-4 μSv·h-1 = 3,3·105 MBq

## Slide 38: 29 Afscherming moeder en dochter (1990-1-2)
3 T½,A >> 3 d >> T½,B
→ op moment van aflevering is B in evenwicht met A
A is nauwelijks vervallen
activiteit B AB = AA = 3,3·105 MBq
4 aflezen bij 5 cm lood en nuclide B in figuur 1
transmissie TB = 8,0·10-2
dus H* nagenoeg geheel bepaald door nuclide B

## Slide 39: 29 Afscherming moeder en dochter (1990-1-2)
4 op 1 m vanaf het oppervlak
r = 1 m + 0,40 m / 2 = 1,2 m
zonder afscherming
H*B = 0,23 Sv·m2·MBq-1·h-1 × 3,3·105 MBq / (1,2 m)2
= 5,3·104 μSv·h-1
benodigde transmissie
TB = 0,1 mSv·h-1 / 5,3·104 μSv·h-1 = 1,9·10-3
aflezen bij 1,9·10-3 en nuclide B in figuur 1
12,2 cm lood

## Slide 40: 29 Afscherming moeder en dochter (1990-1-2)
4 op het oppervlak
r = 0,40 m / 2 = 0,2 m
zonder afscherming
H*B = 0,23 Sv·m2·MBq-1·h-1 × 3,3·105 MBq / (0,2 m)2
= 1,9·106 μSv·h-1
benodigde transmissie
TB = 2 mSv·h-1 / 1,9·106 µSv·h-1 = 1,1·10-3
aflezen bij 1,1·10-3 en nuclide B in figuur 1
13,3 cm lood
→ dus H* op oppervlak is bepalend
op hele centimeters afronden geeft 14 cm lood

## Slide 41: 29 Afscherming moeder en dochter (1990-1-2)
4 aflezen bij 14 cm en nuclide A in figuur 1
TA < 1,0·10-6 << TB
→ dus bijdrage nuclide A is verwaarloosbaar
5 binnenstraal lood Rbinnen = 1 cm
buitenstraal lood Rbuiten = wanddikte + 1 cm
ρlood = 11 359 kg·m-3 = 11,35 g·cm-3
massa = (4π / 3) × (Rbuiten3 - Rbinnen3) × ρlood
massa gebruikte container
(4 × 3,14 / 3) × (63 - 13) × 11,35 = 1,0·104 g = 10 kg
massa benodigde container
(4 × 3,14 / 3) × (153 - 13) × 11,35 = 1,6·105 g = 160 kg

## Slide 42: 30 Container voor opslag van 60Co (1995-1-3)
buitenstraal van container is d + (0,01 m / 2) = d + 0,005 m
1 dK/dt = k A T(d) / (d + 0,005)2
= 0,305 × 10 × T(d) / (d + 0,005)2 < 50 μGy·h-1
T(d) / (d + 0,005)2 < 50 / (0,305 × 10) = 16,4
transmissie T(d) volgt uit aflezen van figuur 1 voor lood
d = 0,05 m T(5) / (0,05 + 0,005)2 = 7,5·10-2 / 0,0552 = 24,8
d = 0,06 m T(6) / (0,06 + 0,005)2 = 4,4·10-2 / 0,0652 = 10,4
d = 0,055 m T(5,5) / (0,055 + 0,005)2 = 5,8·10-2 / 0,062 = 16,1
dus 5,5 cm lood is voldoende

## Slide 43: 30 Container voor opslag van 60Co (1995-1-3)
kermatempo is 20 μGy·h-1 aan het oppervlak van uranium
2 dK/dt = k A T(d) / (d + 0,005)2
= 0,305 × 10 × T(d) / (d + 0,005)2 < (50 - 20) μGy·h-1
T(d) / (d + 0,005)2 < 30 / (0,305 × 10) = 9,8
transmissie T(d) volgt uit aflezen van figuur 1 voor uranium
d = 0,03 m T(3) / (0,03 + 0,005)2 = 3,1·10-2 / 0,0352 = 25,3
d = 0,04 m T(4) / (0,04 + 0,005)2 = 9,8·10-3 / 0,0452 = 4,8
d = 0,035 m T(3,5) / (0,035 + 0,005)2 = 1,7·10-2 / 0,042 = 10,6
dus 4,0 cm uranium is voldoende

## Slide 44: 30 Container voor opslag van 60Co (1995-1-3)
3 volume hele container
Vbuiten = π × (d + 0,5 cm)2 × (10 cm + 2 × d)
volume van de holte
Vbinnen = π × (0,5 cm)2 × 10 cm = 2,5 π cm3
massa = M = (Vbuiten - Vbinnen) × ρ
lood (d = 5,5 cm)
M = π × [(6,0 cm)2 × 21 cm - 2,5 cm3] × 11,35 g·cm-3
= 26,9·103 g = 26,9 kg
4 uraan (d = 4 cm)
M = π × [(4,5 cm)2 × 18 cm - 2,5 cm3] × 18,9 g·cm-3
= 21,5·103 g = 21,5 kg

## Slide 45: 30 Container voor opslag van 60Co (1995-1-3)
5 A = λ × N
λ = 0,693 / T½
N = (massa / atoomgewicht) × abundantie × NAvogadro
λ(238U) = 0,693 / (4,468·109 j × 365 d·j-1 × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1)
= 4,9·10-18 s
A(238U) = 4,9·10-18 × (21,5·103 / 238,03) × 0,9975 × 6,02·1023
= 2,66·108 Bq = 266 MBq
λ(235U) = 0,693 / (7,038·108 × 365 d·j-1 × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1)
= 3,1·10-17 s
A(235U) = 3,1·10-17 × (21,5·103 / 238,03) × 0,0025 × 6,02·1023
= 4,21·106 Bq = 4 MBq
totale activiteit = 266 + 4 = 270 MBq

## Slide 46: 31 Afscherming ionenwisselaar (1997-1-1)
1 vangst van 24Na+-ionen beschreven door differentiaalvergelijking
dA/dt + λ A = P
T½ = 14,96 h = 0,09 week << 1 week
dus na 1 week is er nagenoeg volledig evenwicht
in de evenwichtssituatie is dA/dt = 0
 P = λ Aevenwicht
P = 4,0 m3·h-1 × 40 MBq·m-3 × 95·10-2 = 152 MBq·h-1
λ = 0,693 / 14,96 h = 0,046 h-1
Aevenwicht = P / λ = 152 MBq·h-1 / 0,046 h-1
= 3,3·103 MBq = 3,3 GBq

## Slide 47: 31 Afscherming ionenwisselaar (1997-1-1)
2 dK/dt = k A / r2
= 0,43 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 3,3·103 MBq / (2 m)2
= 355 μGy·h-1
3 benodigde transmissie
T = 1 μGy·h-1 / 355 μGy·h-1 = 2,8·10-3
aflezen in figuur 1
86 cm gewoon beton
55 cm barietbeton

## Slide 48: 32 Afscherming van een 137Cs-bron (1993-2-2)
1 dK/dt = k A / r2
= 0,077 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 1·103 MBq / (0,5 m)2
= 3,08·10-4 Gy·h-1 = 308 μGy·h-1
benodigde transmissie
T = 10 μGy·h-1 / 308 µGy·h-1 = 3,2·10-2
aflezen in Appendix, figuur 31
d = 3,3 cm lood
2 verstrooide fotonen hebben energie verloren en komen niet in fotopiek bij 0,66 MeV terecht; er mag bij vraag 3 dus geen build-up factor in rekening worden gebracht en daarom mag er geen transmissiegrafiek worden gebruikt

## Slide 49: 32 Afscherming van een 137Cs-bron (1993-2-2)
3 fluentietempo is φ = A × fγ × fabs,beton × fabs,lood / (4π r2)
beton
(μ/ρ) × (d×ρ) = 7,7·10-3 m2·kg-1 × (0,20 m × 2350 kg·m-3)
= 3,62
fabs,beton = e-3,62 = 2,7·10-2
lood
(μ/ρ) × (d×ρ) = 10,8·10-3 m2·kg-1 × (0,10 m × 11 350 kg·m-3)
= 12,26
fabs,beton = e-12,26 = 4,7·10-6
fluentietempo is
1·109 Bq × (0,947 × 0,898) × 2,7·10-2 × 4,7·10-6 / [4π × (5 m)2]
= 0,34 m-2·s-1

## Slide 50: 32 Afscherming van een 137Cs-bron (1993-2-2)
4 oppervlak O = 10 cm × 10 cm = 100 cm2 = 0,010 m2
#fotonen N = φ × O = 0,34 m-2·s-1 × 0,010 m2 = 3,4·10-3 s-1
NaI
(μ/ρ) × (d × ρ) = 7,6·10-3 m2·kg-1 × 10·10-2 m2 × 3670 kg·m-3
= 2,79
detectorrendement
ε = (1 - transmissie) × (relatief fotopiekrendement)
= (1 - e-2,79) × (60 / 100) = 0,56
teltempo
N × ε = 3,4·10-3 × 0,56 = 1,9·10-3 < 10-2
er is dus geen extra loodafscherming nodig

## Slide 51: 33 Afscherming van een 60Co-bron (1990-1-1)
1 kermatempo directe bundel
dKdirect/dt = k A / r2
= 0,305 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 75·103 MBq / (5 m)2
= 9,15·102 μGy·h-1
2 afstand van bron tot muur 8 m - 1 m = 7 m (zie figuur 1)
kermatempo op de muur
dKmuur/dt = k A / r2
= 0,305 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 75·103 MBq / (7 m)2
= 4,67·102 μGy·h-1

## Slide 52: 33 Afscherming van een 60Co-bron (1990-1-1)
2 bundelvlek op 1 m π r2 = 3,14 × (15 cm / 2)2 = 177 cm2
bundelvlek op de muur 177 cm2 × (7 m / 1 m)2 = 8,7·103 cm2
aflezen in Appendix, figuur 44
verstrooiingsfactor = 0,0125% per 100 cm2 op 1 m
afstand vanaf muur 8 m - (1 m + 5 m) = 2 m (zie figuur 1)
dKstrooi/dt
= (dKmuur/dt) × verstrooiingsfactor ×
(bundelvlek op muur / 100 cm2) × (1 m / r)2
= 4,67·102 μGy h-1 × 0,0125·10-2 ×
(8,7·103 cm2 / 100 cm2) × (1 m / 2 m)2
= 1,27 μGy·h-1

## Slide 53: 33 Afscherming van een 60Co-bron (1990-1-1)
3 afstand van P tot bron x
afstand vanaf muur tot P 8 m - (1 m + x) = 7 m – x
gebruik de resultaten van vraag 1 en vraag 2
Kdirect = 9,15·102 μGy·h-1 × (5 m / x)2 = 2,3·104 μGy·m2·h-1 / x2
Kstrooi = 1,27·102 μGy·h-1 × [2 m / (7 m - x)]2
= 5,1 μGy·m2·h-1 / (7 m - x)2
nu x oplossen uit de vergelijking Kstrooi < 10-2 × Kdirect
5,1 / (7 m - x)2 < 10-2 × 2,3·104 / x2 = 230 / x2
x2 / (7 m - x)2 < 230 / 5,1 = 45
x / (7 m - x) < √45 = 6,7
x < 6,7 × (7 m - x) = 47 m - 6,7x
x < 47 m / (1 + 6,7) = 47 m / 7,7 = 6,1 m

## Slide 54: 33 Afscherming van een 60Co-bron (1990-1-1)
merk op:
afstand van bron tot muur speelt geen rol bij berekening van de strooistraling:
Kmuur neemt af met 1/ r2
bundelvlek op de muur neemt toe met r2
Kstrooi is evenredig met Kmuur × bundelvlek op de muur
Kstrooi is dus onafhankelijk van r

## Slide 55: 34 Afscherming van 60Co-activiteit (1988-1-2)
1 na transmissie door lood is er weinig verstrooide straling in de bundel, dus doorgelaten spectrum is nagenoeg gelijk aan primaire 60Co-spectrum
2 aflezen bij 10 cm lood in Appendix, figuur 31
Tlood = 4,5·10-3
aflezen bij 50 cm beton in Appendix, figuur 33
Tbeton = 9,0·10-3
dK/dt = k A Tlood Tbeton / r2
= 0,305 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 1,5·106 MBq ×
4,5·10-3 × 9,0·10-3 / (2,5 m)2 = 2,96 μGy·h-1

## Slide 56: 34 Afscherming van 60Co-activiteit (1988-1-2)
3 kermatempo op muur
dKmuur/dt = 0,305 μGy·m2·MBq-1·h-1 × 1,5·106 MBq / (4 m)2
= 2,86·104 μGy·h-1
bundelvlek op muur 100 cm2 × (4 m / 0,5 m)2 = 6,4·103 cm2
verstrooihoek 180° - arctan(2,5 / 4,0) = 180° - 32° = 148°
aflezen in Appendix, figuur 44
verstrooiingsfactor = 0,012% per 100 cm2 op 1 m
afstand vanaf muur √[(4 m)2 + (2,5 m)2] = 4,7 m (zie figuur 1)
dKstrooi/dt = (dKmuur/dt) × verstrooiingsfactor ×
(bundelvlek op muur / 100 cm2) × (1 m / r)2
= 2,86·104 μGy·h-1 × 0,012·10-2 ×
(6,4·103 cm2 / 100 cm2) × (1 m / 4,7 m)2 = 9,9 μGy·h-1

## Slide 57: 35 Afscherming bestralingskamer (2000-1-4)
1 lekstraling op r = 2,1 m
weekdosis
Dlek(2,1) = dDlek(1)/dt × t × (1 m / r)2
= 2 mGy·h-1 × 20 h·wk-1 × (1 m / 2,1 m)2
= 9,1 mGy·wk-1
effectieve weekdosis
Elek(2,1) = Dlek(2,1) × 1 Sv·Gy-1 = 9,1 mSv·wk-1
benodigde transmissie
T = 0,02 mSv·wk-1 / 9,1 mSv·wk-1 = 2,2·10-3
aflezen in Appendix, figuur 33
d = 65 cm beton

## Slide 58: 35 Afscherming bestralingskamer (2000-1-4)
1 strooistraling op r = 2 m (zie figuur 1)
afstand tot patiënt
0,6 m (zie figuur 1)
weekdosis
D(0,6) = dD(1)/dt × t × (1 m / r)2
= 100 Gy·h-1 × (20 / 4) h·wk-1 × (1 m / 0,6)2
= 1,4·103 Gy·wk-1
bundelvlek
20 cm × 20 cm = 400 cm2
aflezen bij 90° in Appendix, figuur 44
verstrooiingsfactor = 0,002% per 100 cm2 op 1 m

## Slide 59: 35 Afscherming bestralingskamer (2000-1-4)
1 Dstrooi(2) = D(0,6) × verstrooiingsfactor ×
(bundelvlek / 100 cm2) × (1 m / r)2
= 1,4·103 Gy·wk-1 × 0,002·10-2 ×
(400 cm2 / 100 cm2) × (1 m / 2 m)2
= 0,028 Gy·wk-1
effectieve weekdosis
Estrooi(2) = Dstrooi(2) × 1 Sv·Gy-1
= 0,028 Sv·wk-1 = 28 mSv·wk-1
benodigde transmissie
T = 0,02 mSv·wk-1 / 28 mSv·wk-1 = 7,1·10-4
aflezen bij 90° in Appendix, figuur 38
d = 42 cm beton < 65 cm beton
dus lekstraling is bepalend

## Slide 60: 35 Afscherming bestralingskamer (2000-1-4)
2 directe straling op r = 5 m (zie figuur 1)
weekdosis
D(5) = dD(1)/dt × t × (1 m / r)2
= 100 Gy·h-1 × (20 / 4) h·wk-1 × (1 m / 5 m)2
= 20 Gy·wk-1
effectieve weekdosis
E(5) = D(5) × 1 Sv·Gy-1 = 20 Sv·wk-1 = 2,0·104 mSv·wk-1
benodigde transmissie
T = 0,02 mSv·wk-1 / 2,0·104 mSv·wk-1 = 1,0·10-6
aflezen in Appendix, figuur 33
d = 130 cm beton > 65 cm beton
65 cm beton is voldoende voor strooistraling op 2,1 m
dus 130 cm beton is zeker voldoende op 5 m

## Slide 61: 35 Afscherming bestralingskamer (2000-1-4)
3 kortste afstand tot parkeerterrein
5 m + 10 m = 15 m
maximale effectieve jaardosis
ID = weeklimiet in punt B × 50 wk·j-1 × (5 m / 15 m)2
= 0,02 mSvμwk-1 × 50 wk·j-1 × (5 m / 15 m)2
= 0,11 mSv·j-1
maximale waarde AID
AID = ID × ABC = 0,11 mSv·j-1 × 0,01
= 1,1·10-3 mSv·j-1 = 1,1 μSv·j-1

## Slide 62: 36 Afscherming van een betatron (1992-2-2)
1 aflezen in figuur 2 bij 10 MeV
6 cm water
2 stroomdichtheid
1 nA / 10 cm2 = 1,0·10-10 C·s-1·cm-2
fluentietempo
1,0·10-10 C·s-1·cm-2 / 1,6·10-19 C = 6,25·108 cm-2·s-1
aflezen figuur 1 bij 10 MeV
4,2·10-10 Sv·cm2
dosisequivalenttempo
6,25·108 cm-2·s-1 × 4,2·10-10 Sv·cm2 = 0,26 Sv·s-1

## Slide 63: 36 Afscherming van een betatron (1992-2-2)
3 aflezen in figuur 2 bij 30 MeV
17 cm water
aflezen in figuur 1 bij 30 MeV
3,4·10-10 Sv·cm2
dosisequivalenttempo
6,25·108 cm-2·s-1 × 3,4·10-10 Sv·cm2 = 0,21 Sv·s-1
4 aflezen in figuur 3 bij 30 MV
700 rad·μA-1·min-1 = 7 Gy·μA-1·min-1 op 1 m
benodigde bundeltijd
4 Gy / 7 Gy·μA-1·min-1 = 0,57 μA·min
= 0,57 min bij 1 μA

## Slide 64: 36 Afscherming van een betatron (1992-2-2)
5 weekdosis 200 wk-1 × 4 Gy × (1 m / 5 m)2
= 32 Gy·wk-1
benodigde transmissie T = 0,04 mGy·wk-1 / 32 Gy·wk-1
= 1,25·10-6
aflezen in Appendix, figuur 39 31 cm lood
aflezen in Appendix, figuur 40 280 cm beton
6 massa muur per m2
lood 2,7 m × 11 350 kg·m-3 = 30 645 kg·m-2
beton 2,7 m × 2350 kg·m-3 = 6345 kg·m-2
vloerbelasting bij lood >> toegestane waarde van 10 000 kg·m-2
beton is de enige optie

## Slide 65: 37 Dosisberekening diagnostiek (1993-2-4)
1 aflezen bij 100 kV en 2,5 mm Al in Appendix, figuur 41
8 mGy per mA·min op 1 m
belichtingstijd 60 s = 1 min
anodestroom 0,5 mA
primaire dosis
8 mGy per mA·min × 0,5 mA × 1 min / (1 m)2 = 4 mGy op 1 m
bundelvlek 30 cm × 20 cm = 600 cm2

## Slide 66: 37 Dosisberekening diagnostiek (1993-2-4)
1 verstrooide dosis
= primaire dosis × verstrooiingsfactor × (bundelvlek / 400 cm2)
= 6 × verstrooiingsfactor (in mGy)
positie hoek verstrooiingsfactor dosis in lucht
(bij 100 kV) (in mGy)
(A,F) 135° 0,0017 0,0102
(B,E) 90° 0,0005 0,0030
(C,D) 45° 0,0003 0,0018

## Slide 67: 37 Dosisberekening diagnostiek (1993-2-4)
2 aflezen bij 80 kV en 2,5 mm Al in Appendix, figuur 41
5,5 mGy per mA·min op 1 m
belichting
90 mA·s = 1,5 mA·min
primaire dosis
D = 5,5 mGy per mA·min × 1,5 mA·min / (0,85 m)2
= 11,4 mGy

## Slide 68: 37 Dosisberekening diagnostiek (1993-2-4)
3 de weegfactor voor de 10 overige organen moet verdeeld worden naar rato van de orgaanmassa's
de weegfactor voor de dikke darm moet verdeeld worden
naar rato van de massa's van de wand van het bovenste en
het onderste deel
E = ∑T (wT × HT) = D × ∑T (wT × Cf,T)
= 11,4 mGy × 0,183 Sv·Gy-1 = 2,1 mSv
(zie volgende tabel)

## Slide 69: 37 Dosisberekening diagnostiek (1993-2-4)
orgaan wT (Sv·Gy-1) Cf,T wT × Cf,T (Sv·Gy-1)
borstklier 0,12 0,01 0,00120
longen 0,12 0,02 0,00240
milt * 0,00923 0,13 0,00120
alvleesklier * 0,00923 0,24 0,00222
maagwand 0,12 0,53 0,06360
dunne darm * 0,00923 0,39 0,00360
dikke darm boven # 0,068 0,45 0,03060
dikke darm onder # 0,052 0,22 0,01144
gonaden 0,20 0,29 0,05800
baarmoeder * 0,00923 0,36 0,00332
rood beenmerg 0,12 0,04 0,00480
botoppervlakken 0,01 0,06 0,00060
totaal 0,183
* wT = 0,12 / 13 = 0,00923
# wT = 0,12 gewogen met factor 210 g / 370 g = 0,57 en 160 g / 370 g = 0,43

## Slide 70: 38 Dosimetrie van röntgenstraling (1995-1-2)
1 aflezen onderschrift Appendix, figuur 43 bij 300 kV
opbrengst is 20,9 mGy per mA·min op 1 m
buisstroom 10 mA
afstand 5 m
kermatempo in lucht
dKlucht/dt = 20,9 mGy per mA·min × 10 mA / (5 m)2
= 8,4 mGy·min-1
aflezen bij 300 keV in Appendix, figuur 26
(μen/ρ)lucht = (μtr/ρ)lucht = 0,002 87 m2·kg-1
maximale dosistempo
dDlucht/dt = (dKlucht/dt) × (μen / μtr)lucht
= 8,4 mGy·min-1 × 1 = 8,4 mGy·min-1

## Slide 71: 38 Dosimetrie van röntgenstraling (1995-1-2)
2 aflezen bij 300 keV in Appendix, figuur 26
(μen/ρ)weefsel = 0,003 15 m2·kg-1
dosistempo in weefsel
dDweefsel/dt = dDlucht/dt × (μen/ρ)weefsel / (μen/ρ)lucht
= 8,4 × 0,003 15 / 0,002 87 = 9,2 mGy·min-1
3 vraag 2 → Dweefsel = 9,2 mGy voor 10 mA × 1 min
W = 10 000 mA·min·wk-1 × 50 wk·j-1 = 5·105 mA·min per jaar
U = 0,5
T = 1
jaardosis = (W × U × T / 10 mA·min) × (dDweefsel/dt)
= (5·105 mA·min × 0,5 × 1 / 10 mA·min) × 9,2 mGy
= 2,3·105 mGy·j-1

## Slide 72: 38 Dosimetrie van röntgenstraling (1995-1-2)
3 jaarlimiet
1 mSv·j-1 / 1 Sv·Gy-1 = 1 mGy·j-1
benodigde transmissie
1 mGy·j-1 / 2,3·105 mGy·j-1 = 4,3·10-6
gewenste opbrengst
4,3·10-6 × 20,9 mGy per mA·min = 9,0·10-5 mGy per mA·min
aflezen bij 300 kV en 9,0·10-5 mGy per mA·min in Appendix, figuur 43
52 cm beton

## Slide 73: 39 Afscherming röntgentoestel (1999-1-2)
1 aflezen onderschrift Appendix, figuur 42 bij 100 kV
opbrengst is 9,6 mGy per mA·min op 1 m
workload 12,5·103 mA·min·wk-1 × 50 wk·j-1 = 6,25·105 mA·min
afstand 2 m + 0,5 m = 2,5 m (zie figuur 1)
luchtkerma
Klucht
= 9,6 mGy per mA·min × 6,25·105 mA·min × (1 m / 2,5 m)2
= 9,6·105 mGy
jaardosis E ≈ 9,6·105 mGy × 1 mSv·mGy-1 = 9,6·105 mSv
benodigde transmissie
1 mSv / 9,6·105 mSv = 1,0·10-6
aflezen bij 100 kV in figuur 2
31 cm beton (afgerond naar boven op hele cm)

## Slide 74: 39 Afscherming röntgentoestel (1999-1-2)
2 afstand tot muur 2 m (zie figuur 1)
primaire kerma
Kp = 9,6 mGy per mA·min × 6,25·105 mA·min × (1 m / 2 m)2
= 1,5·106 mGy
bundelvlek O = 2·103 cm2
aflezen 44 bij 180° in figuur
Cstrooi = 0,072·10-2 per 100 cm2 op 1 m
afstand tot muur r = 2 m + 2 m + 1 m = 5 m (zie figuur 1)
verstrooide kerma
Kstrooi = Kp × Cstrooi × (O / 100 cm2) × (1 m / r)2 =
1,5·106 mGy × 0,072·10-2 × (2·103 cm2 / 100 cm2) × (1 m / 5 m)2
= 8,6·102 mGy

## Slide 75: 39 Afscherming röntgentoestel (1999-1-2)
2 jaardosis E ≈ 8,6·102 mGy × 1 Sv·Gy-1
= 8,6·102 mSv
transmissie 1 mS / 8,6·102 mSv = 1,2·10-3
aflezen bij 70 kV in figuur 2
8 cm beton

## Slide 76: 39 Afscherming röntgentoestel (1999-1-2)
3 voor deur moet dezelfde transmissie gelden als gevonden bij vraag 2, maar nu voor lood
aflezen onderschrift Appendix, figuur 42 bij 75 kV
opbrengst is 6,1 mGy per mA·min op 1 m
gewenste opbrengst
1,2·10-3 × 6,1 mGy per mA·min = 7,3·10-3 mGy mA·min
aflezen bij 75 keV en 7,3·10-3 mGy per mA·min in Appendix, figuur 42
0,07 cm lood

## Slide 77: 40 Afscherming neutronengenerator (2000-2-4)
1 flux 1·1011 s-1
afstand tot trefplaat 5 m = 500 cm (zie figuur 1)
fluentietempo = fluxdichtheid
φ = flux / (4π r2)
= 1·1011 s-1 / [4π × (500 cm)2]
= 3,2·104 cm-2·s-1

## Slide 78: 40 Afscherming neutronengenerator (2000-2-4)
2 aflezen bij 14 MeV in figuur 2
H* / Φ = 520 pSv·cm2
omgevingsdosisequivalenttempo
dH*/dt = (H* / Φ) × dΦ/dt
= (H* / Φ) × φ
= 520 pSv·cm2 × 3,2·104 cm-2·s-1
= 1,66·107 pSv·s-1
= 6,0·1010 pSv·h-1 = 6,0·104 μSv·h-1

## Slide 79: 40 Afscherming neutrongenerator (2000-2-4)
3 transmissie beton Tbeton = 6,6 e-d/13
benodigde transmissie 1 μSv·h-1 / 6,0·104 μSv·h-1 = 1,7·10-5
= 6,6 e-d/13
benodigde dikte d = 13 cm × ln(6,6 / 1,7·10-5)
= 13 cm × 12,9
= 168 cm beton
(naar boven afgerond op hele cm)
er is al een muur van 25 cm beton
er ontbreekt dus 168 cm - 25 cm = 143 cm beton
dit kan vervangen worden door 2 × 143 = 286 cm aarde

## Slide 80: 40 Afscherming neutrongenerator (2000-2-4)
4 transmissie muur T = 6,6 e-150/13 = 6,4·10-5
afstand tot trefplaat 10 cm + 150 cm = 160 cm (zie figuur 1)
fluentietempo = fluxdichtheid
φ = flux / (4π r2)
= 1·1011 s-1 × 6,4·10-5 / [4π × (160 m)2]
= 20 cm-2·s-1
dH*/dt = (H* / Φ) × dΦ/dt
= (H* / Φ) × φ
= 520 pSv·cm2 × 20 cm-2·s-1 = 1,04·104 pSv·s-1
= 1,04·104 pSv·s-1 = 3,7·10-5 Sv·h-1
= 37 μSv·h-1 > 10 μSv·h-1
de afscherming is onvoldoende