## Slide 1: Inwendige dosimetrie

## Slide 2: Inwendige dosimetrie
41 HT ten gevolge van 198Au 51 Urinemeting na inname van H36Cl
42 87Rb in voedsel 52 Ongeval met 51Cr-poeder
43 e(50) van 35S voor volwassene 53 Injectie met 69Ga-citraat
44 e(50) van 35S voor baby 54 Toediening van 99mTc-fosfonaat
45 e(50) van 3H voor volwassene 55 Ingestie van 137Cs
46 e(50) van 3H voor kind 56 Inwendig besmet met 195mPt
47 Inhalatie getriteerd waterdamp 57 Incident met een 241Am-bron
48 Inwendige besmetting met 3H 58 Bepaling van 241Am in de urine
49 Tritiumoxide in de lucht 59 Lekkende fles met 85Kr
50 Inwendige besmetting met 32P 60 85Kr-concentratie in buitenlucht

## Slide 3: 41 HT ten gevolge van 198Au in de lever
1 1 / T½,eff = 1 / T½,fys + 1 / T½,biol
= 1 / 2,696 d + 1 / 3 d = 0,704 d-1
T½,eff = 1,42 d = 1,23·105 s
Us = A × T½,eff / 0,693
= 1,0·106 Bq × 1,23·105 s / 0,693 = 1,77·1011 Bq·s
2 <E> = ∑ Y × E × AF(lever ← lever)
AF(lever ← lever) = SAF(lever ← lever) × mlever
aflezen in Appendix, figuur 46
mlever = 1800 g

## Slide 4: 41 HT ten gevolge van 198Au in de lever
2 elektronen
AF(lever ← lever) = 1
aflezen onder "listed radiations" in figuur 1
∑ Yi × Ei = 3,26·10-1 MeV per Bq·s
<E> = ∑ Y × E × AF
= 3,26·10-1 MeV per Bq·s × 1
= 0,326 MeV per Bq·s
fotonen
aflezen onder "listed radiations" in figuur 1
Eγ1 = 0,4118 MeV Yγ1 × Eγ1 = 3,93·10-1 MeV per Bq·s
Eγ2 = 0,6759 MeV Yγ2 × Eγ2 = 7,16·10-3 MeV per Bq·s
Eγ3 = 1,088 MeV Yγ3 × Eγ3 = 2,49·10-3 MeV per Bq·s

## Slide 5: 41 HT ten gevolge van 198Au in de lever
2 lineair interpoleren in Appendix, figuur 48
412 keV SAF(lever ← lever) = 8,84·10-5 g-1
AF = 8,84·10-5 g-1 × 1800 g = 0,159
676 keV SAF(lever ← lever) = 8,58·10-5
AF = 8,58·10-5 g-1 × 1800 g = 0,154
1088 keV SAF(lever ← lever) = 7,97·10-5
AF = 7,97·10-5 g-1 × 1800 g = 0,143
<Eγ> = ∑ Y × E × AF
= 3,93·10-1 × 0,159 + 7,16·10-3 × 0,154 + 2,49·10-3 × 0,143
= 0,064 MeV per Bq·s
<E> = <Eβ> + <Eγ> = 0,326 + 0,064 = 0,390 MeV per Bq·s

## Slide 6: 41 HT ten gevolge van 198Au in de lever
3 SEE = <E> / mlever
= 0,390 MeV per Bq·s / 1800 g
= 2,22·10-4 MeV·g-1 per Bq·s
4 H50,T = 1,6·10-10 × Us × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 ×
1,77·1011 Bq·s × 1 Sv·Gy-1 × 2,22 ·10-4 MeV·g-1 per Bq·s
= 6,3·10-3 Sv = 6,3 mSv

## Slide 7: 42 87Rb in voedsel (1993-2-1)
1 vervalconstante
λ = 0,693 / (4,7·1010 j × 365 d·j-1 × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1)
= 4,7·10-19 s-1
aantal atomen per gram
N = (massa × abundantie / atoomgewicht) × NAvogadro
= (1 g × 27,8·10-2 / 85,5 g·mol-1) × 6,02·1023 mol-1
= 2,0·1021 g-1
specifieke activiteit
λ × N = 4,7·10-19 s-1 × 2,0·1021 g-1
= 9,4·102 Bq·g-1 = 0,94 Bq·mg-1

## Slide 8: 42 87Rb in voedsel (1993-2-1)
2 jaarlijkse inname
A = 2,2 mg·d-1 × 365 d·j-1 × 0,94 Bq·mg-1 = 7,5·102 Bq·j-1
3 E50 = A × eing(50)
= 7,5·102 Bq × 1,5·10-9 Sv·Bq-1 = 1,1·10-6 Sv = 1,1 μSv

## Slide 9: 42 87Rb in voedsel (1993-2-1)
4 uitwisseling rubidium beschreven door differentiaalvergelijking
dM/dt + λ M = P
in evenwichtssituatie is dM/dt = 0
→ λ M = P
hoeveelheid rubidium die erin gaat is P = 2,2 mg·d-1
omdat T½, eff >> T½, biol is T½, eff ≈ T½, biol = 44 d
dus λ = 0,693 / T½, eff = 0,693 / 44 d = 0,016 d-1
→ M = P / λ = 2,2 mg·d-1 / 0,016 d-1 = 138 mg
evenwichtsactiviteit in lichaam
A = 138 mg × 0,94 Bq·mg-1 = 130 Bq

## Slide 10: 42 87Rb in voedsel (1993-2-1)
5 US = A × f1 × T½,eff / 0,693
= 1 Bq × 1 × 44 d / 0,693 = 63,5 Bq·d = 5,5·106 Bq·s
6 aflezen in figuur 46
massa = 70 000 g
SEE = Eeff × AF / m
= 0,112 MeV per Bq·s × 1 / 70 000 g
= 1,6·10-6 MeV·g-1 per Bq·s
7 eing(50) = 1,6·10-10 × US × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 × 5,5·106 Bq·s ×
1 Sv·Gy-1 × 1,6·10-6 MeV·g-1 per Bq·s
= 1,4·10-9 Sv·Bq-1

## Slide 11: 43 e(50) van 35S voor volwassene
1 aflezen bij organisch zwavel in Appendix, figuur 4
1 / T½,eff = 1 / 87,44 d + 1 / 140 d = 0,0186 d-1
T½,eff = 54 d
US = A × f1 × T½,eff / 0,693
= 1 Bq × 1 × 54 d / 0,693
= 78 Bq·d = 6,7·106 Bq·s
2 aflezen in Appendix, figuur 46
massa = 70 000 g
aflezen in Appendix, figuur 4
β-energie = 0,049 MeV
SEE = Eeff / m
= 0,049 MeV / 70 000 g = 7,0·10-7 MeV·g-1

## Slide 12: 43 e(50) van 35S voor volwassene
3 E50 = 1,6·10-10 × US × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 × 6,7·106 Bq·s ×
1 Sv·Gy-1 × 7,0·10-7 MeV·g-1 per Bq·s
= 7,5·10-10 Sv·Bq-1
4 e(50) = 7,7·10-10 Sv·Bq-1
e(50) - E50 = 7,7·10-10 Sv·Bq-1 - 7,5·10-10 Sv·Bq-1
= 0,2·10-10 Sv·Bq-1
het verschil is toe te schrijven aan afrondingsfouten

## Slide 13: 44 e(50) van 35S voor baby (1980-1-3)
1 uitwisseling van zwavel beschreven door differentiaalvergelijking
dM/dt + λ M = P
in de evenwichtssituatie is dM/dt = 0
→ λ M = P
hoeveelheid zwavel die erin gaat
P = 700 g·d-1 × 10-3 kg·g-1 × 140 mg·kg-1 = 98 mg·d-1
hoeveelheid zwavel die eruit gaat
λ M = λ × 7700 g × 10-3 kg·g-1 × 500 mg·kg-1
= λ × 3,85·103 mg
λ = P / M = 98 mg·d-1 / 3,85·103 mg = 0,0255 d-1
T½,biol = 0,693 / λ = 0,693 / 0,0255 d-1 = 27 d

## Slide 14: 44 e(50) van 35S voor baby (1980-1-3)
2 1 / T½,eff = 1 / 87,44 d + 1 / 27 d = 0,0485 d-1
T½,eff = 21 d
US = A × f1 × T½, eff / 0,693
= 1 Bq × 1 × 21 d / 0,693
= 30 Bq·d = 2,6·106 Bq·s
3 SEE = Eeff / m
= 0,049 MeV per Bq·s / 7700 g
= 6,4·10-6 MeV·g-1 per Bq·s

## Slide 15: 44 e(50) van 35S voor baby (1980-1-3)
4 eing(50) = 1,6·10-10 × US × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 × 2,6·106 Bq·s ×
1 Sv·Gy-1 × 6,4·10-6 MeV·g-1 per Bq·s
= 2,7·10-9 Sv·Bq-1
dit is factor 2,7·10-9 / 7,7·10-10 ≈ 3,5 groter dan voor volwassene
dit komt vooral door:
      70 000 g / 7700 g ≈ 9 keer kleinere lichaamsmassa
      44 d / 21 d ≈ 2 keer kleinere effectieve halveringstijd

## Slide 16: 45 e(50) van 3H voor volwassene
1 omdat T½,fys >> T½,biol is T½,eff  T½,biol
US = A × f1 × (0,97 T½,eff,1 + 0,03 T½,eff,2) / 0,693
= 1 Bq × 1 × (0,97 × 10 d + 0,03 × 40 d) / 0,693
= 15,7 Bq·d = 1,4·106 Bq·s
2 aflezen in Appendix, figuur 46
m = 70 000 g
SEE = Eeff / m
= 0,0057 MeV per Bq·s / 70 000 g
= 8,1·10-8 MeV·g-1 per Bq·s

## Slide 17: 45 e(50) van 3H voor volwassene
3 eing(50) = 1,6·10-10 × US × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 × 1,4·106 Bq·s ×
1 Sv·Gy-1 × 8,1·10-8 MeV·g-1 per Bq·s
= 1,8·10-11 Sv·Bq-1

## Slide 18: 46 e(50) van 3H voor kind (1991-2-4)
1 omdat T½, fys >> T½, biol is T½, eff  T½, biol
US = A × f1 × (0,97 T½,eff,1 + 0,03 T½,eff,2) / 0,693
= 1 Bq × 1 × (0,97 × 3,5 d + 0,03 × 15 d) / 0,693
= 5,55 Bq·d = 4,8·105 Bq·s
2 SEE = Eeff / m
= 0,0057 MeV per Bq·s / 9800 g
= 5,8·10-7 MeV·g-1 per Bq·s

## Slide 19: 46 e(50) van 3H voor kind (1991-2-4)
3 eing(50) = 1,6·10-10 × US × wR × SEE
= 1,6·10-10 J·kg-1 per MeV·g-1 × 4,8·105 Bq·s ×
1 Sv·Gy-1 × 5,8·10-7 MeV·g-1 per Bq·s
= 4,5·10-11 Sv·Bq-1
4,5·10-11 / 1,8·10-11 ≈ 2,5 keer groter dan voor volwassene

## Slide 20: 47 Inhalatie van getritieerd waterdamp
1 in de evenwichtssituatie zit de activiteit die per uur uit het basin ontsnapt in de lucht die per uur wordt geloosd
activiteitsconcentratie
30 MBq / 2000 m3 = 1,5·104 Bq·m-3
in 2000 uur wordt geïnhaleerd
2000 h × 1,2 m3·h-1 × 1,5·104 Bq·m-3 = 3,6·107 Bq
effectieve inname
A = (1 + 50·10-2) × 3,6·107 = 5,4·107 Bq
E50 = A × e(50)
= 5,4·107 Bq × 1,8·10-11 Sv·Bq-1
= 9,7·10-4 Sv = 0,97 mSv

## Slide 21: 47 Inhalatie van getritieerd waterdamp
2 activiteitsinname per dag
(8 h·d-1 / 2000 h) × 5,4·107 Bq = 2,2·105 Bq·d-1
totale wateruitwisseling per dag
1,4 l·d-1 (urine) + 0,65 l·d-1 (zweet) + 0,95 l·d-1 (overig)
= 3,0 l·d-1 = 3,0·103 ml·d-1
activiteitsconcentratie in uitgescheiden water (dus ook in urine)
2,2·105 Bq·d-1 / 3,0·103 ml·d-1 = 73 Bq·ml-1

## Slide 22: 48 Inwendige besmetting met 3H (1987-2-2)
1 activiteit volgt uit
Nnetto = (Nbruto - Nblanco)
= A × telrendement × teltijd
= A × 40·10-2 × 1 min × 60 s·min-1 = 24 A
→ A = Nnetto / 24
activiteitsconcentratie
a = A / 8 ml = Nnetto / 192 ml
lineaire regressie levert
T½,biol = 11,5±2 d
(zie volgende spreadsheet)

## Slide 23: 48 Inwendige besmetting met 3H (1987-2-2)
t Nnetto a
(d) (tpm) (Bq·ml-1)
0 12,8 0,067
7 8,4 0,044
14 5,6 0,029
21 3,8 0,020
28 2,2 0,011
63 0,2 0,001

## Slide 24: 48 Inwendige besmetting met 3H (1987-2-2)
2 activiteitsconcentratie voor verwijdering = 0,067 Bq·ml-1
totale wateruitwisseling per dag
1,4 l·d-1 (urine) + 0,65 l·d-1 (zweet) + 0,95 l·d-1 (overig)
= 3,0 l·d-1 = 3000 ml·d-1
activiteitsuitwisseling
A = 3000 ml·d-1 × 0,067 Bq·ml-1
= 201 Bq·d-1 = 7,3·104 Bq·j-1
E50 = A × e(50)
= 7,3·104 Bq × 1,8·10-11 Sv·Bq-1
= 1,3·10-6 Sv = 1,3 μSv

## Slide 25: 48 Inwendige besmetting met 3H (1987-2-2)
3 bij eenmalige inname bevat het lichaam 42 l water met een activiteitsconcentratie van 0,067 Bq·ml-1
→ A = 42 l × 103 ml·l-1 × 0,067 Bq·ml-1
= 2,8·103 Bq
E50 = A × e(50)
= 2,8·103 Bq × 1,8·10-11 Sv·Bq-1
= 5,0·10-8 Sv = 0,05 μSv
merk op:
gedestilleerd water geeft geen goede blanco-waarde
want urine bevat kalium en dus ook radioactief 40K
fout valt mee omdat in het tritium-kanaal is gemeten

## Slide 26: 49 Tritiumoxide in de lucht (1985-2-3)
1 het netto-teltempo voor 1 ml water
Nnetto = 80 tpm·ml-1 - 20 tpm·ml-1
= 60 tpm·ml-1 = 1,0 tps·ml-1
de activiteitsconcentratie in het water
a = 1,0 tps·ml-1 / 25·10-2
= 4,0 Bq·ml-1 = 4,0 Bq·g-1
2 bij een relatieve luchtvochtigheid van 80% bevat de lucht
80·10-2 × 22 g·m-3 = 17,6 g·m-3 water
de activiteitsconcentratie in de lucht
4,0 Bq·g-1 × 17,6 g·m-3 = 70 Bq·m-3

## Slide 27: 49 Tritiumoxide in de lucht (1985-2-3)
3 ingeademde activiteit
2000 h × 1,2 m3·h-1 × 70 Bq·m-3 = 1,7·105 Bq
effectieve inname
A = (1 + 50·10-2) × 1,7·105 Bq
= 2,6·105 Bq
effectieve volgdosis
E50 = A × e(50)
= 2,6·105 Bq × 1,8·10-11 Sv·Bq-1
= 4,7·10-6 Sv = 4,7 μSv

## Slide 28: 49 Tritiumoxide in de lucht (1985-2-3)
4 het netto-teltempo voor 10 ml urine
Nnetto = 50 tpm - 20 tpm = 30 tpm = 0,50 tps per 10 ml
de activiteitsconcentratie in de urine
0,50 tps per 10 ml / 25·10-2 = 2,0 Bq per 10 ml = 200 Bq l-1
5 activiteitsconcentratie in lichaamswater is gelijk aan die in urine
totale lichaamsactiviteit is 200 Bq·l-1 × 42 l = 8,4·103 Bq
6 bij continue inname is de jaarlijkse effectieve volgdosis
4,4·10-10 Sv·j-1 per Bq lichaamsactiviteit
effectieve volgdosis
E50 = 8,4·103 Bq × 4,4·10-10 Sv·j-1 per Bq
= 3,7·10-6 Sv·j-1 = 3,7 μSv·j-1

## Slide 29: 50 Inwendige besmetting met 32P
1 aflezen in Appendix, figuur 3
R(t) =
0,15 e-0,693×t/0,5 + 0,15 e-0,693×t/2 + 0,40 e-0,693×t/19 + 0,30
(alle biologische halveringstijden in d)

## Slide 30: 50 Inwendige besmetting met 32P
2 AMAD = 1
ET1 doet niet mee
ET2 = 0,21
BB + bb + AI = 0,0066 + 0,0058 + 0,0084 + 0,0081 + 0,11
= 0,14
klasse F
50% van ET2 gaat rechtstreeks naar TC
50% van ET2 gaat naar de maag-darmkanaal, waarvan een fractie f1 = 0,8 alsnog naar TC gaat
100% van BB + bb + AI gaat naar TC
totaal naar TC
50·10-2 × 0,21 + 50·10-2 × 0,21 × 0,8 + 100·10-2 × 0,14 = 0,33

## Slide 31: 50 Inwendige besmetting met 32P
2 invullen retentieformule R(0) = 1
R(1) = 0,8293
R(2) = 0,7563
R(3) = 0,7139
uitscheiding dag 1 R(0) - R(1) = 1 - 0,8293 = 0,171
uitscheiding dag 2 R(1) - R(2) = 0,8293 - 0,7563 = 0,073
uitscheiding dag 3 R(2) - R(3) = 0,7563 - 0,7139 = 0,042
tijdens uitscheiding vervalt de activiteit volgens
C(t) = e-0,693×t/14,29
invullen vervalcorrectie C(1) = 0,953
C(2) = 0,908
C(3) = 0,865

## Slide 32: 50 Inwendige besmetting met 32P
2 activiteit eerste dag
0,33 × 0,171 × 0,953 × iname = 0,054 × inname = 1980 Bq
→ inname = 1980 Bq / 0,054 = 3,67·104 Bq
activiteit tweede dag
0,33 × 0,073 × 0,908 × iname = 0,022 × inname = 820 Bq
→ inname = 820 Bq / 0,022 = 3,73·104 Bq
activiteit derde dag
0,33 × 0,042 × 0,865 × iname = 0,012 × inname = 436 Bq
→ inname = 436 Bq / 0,012 = 3,63·104 Bq
gemiddelde inname
A = (3,67·104 + 3,73·104 + 3,63·104) / 3 Bq = 3,7·104 Bq
E50 = A × e(50)
= 3,7·104 Bq × 1,1·10-9 Sv·Bq-1 = 4,1·10-5 Sv = 41 μSv

## Slide 33: 50 Inwendige besmetting met 32P
3 50% van ET2 gaat naar maag-darmkanaal, waarvan een fractie 1 - f1 = 0,2 via faeces wordt uitgescheiden
invullen vervalcorrectie
C(5) = 0,785
activiteit in faeces
50·10-2 × 0,21 × 0,2 × 0,785 × inname = 0,0165 × inname
= 500 Bq
→ inname = 500 / 0,0165 = 3,0·104 Bq
effectieve volgdosis
E50 = inname × e(50)
= 3,0·104 Bq × 1,1·10-9 Sv·Bq-1
= 3,3·10-5 Sv = 33 μSv

## Slide 34: 50 Inwendige besmetting met 32P
4 totaal naar TC 0,33
inname is in het ongunstigste geval op de eerste van de maand
uitscheiding R(29) - R(30) = 0,4389 - 0,4339 = 0,005
(alleen laatste 2 termen doen mee)
vervalcorrectie C(30) = 0,233
activiteit 0,33 × 0,005 × 0,233 × iname = 0,0004 × inname
detectielimiet 5 Bq·l-1 × 1,4 l·d-1 × 12 d·j-1 = 84 Bq·j-1
(er wordt 12 keer per jaar gemeten)
maximale inname 84 / 0,0004 = 2,1·105 Bq·j-1
maximale volgdosis
E50 = inname × e(50)
= 2,1·105 Bq × 1,1·10-9 Sv·Bq-1
= 2,3·10-4 Sv = 0,23 mSv

## Slide 35: 51 Urinemetingen na besmetting met H36Cl
1 omdat T½,fys >> T½,biol is T½,eff ≈ T½,biol
uitscheiding is evenredig met gemeten netto-teltempo
T(14) = T(0) e-0,693×14/T½,biol
→ T(0) / T(14) = e0,693×14/T½,biol
ln[ T(0) / T(14) ] = 0,693 × 14 d / T½,biol
T1/2,biol = 0,693 × 14 d / ln[ T(0) / T(14) ]
= 0,693 × 14 d / ln(11 520 tpm / 5130 tpm)
= 0,693 × 14 d / 0,809 = 12 d

## Slide 36: 51 Urinemetingen na besmetting met H36Cl
2 aantal telpulsen = activiteit (in Bq) × telrendement × teltijd (in s)
= A(t) × 80·10-2 × 60 s = 48 A(t)
activiteit in 8 ml urine A(0) = 11 520 / 48 = 240 Bq
activiteit in 1,4 l urine 240 × 1,4·103 ml / 8 ml = 4,2·104 Bq
klasse F en f1 = 1 alle gedeponeerde activiteit naar TC
invullen retentieformule R(0) = 1
R(1) = e-0,693×1/12 = 0,944
afname retentie R(0) - R(1) = 1 - 0,944 = 0,056
uitscheiding = longdepositie × afname retentie
= 0,48·10-2 × 0,056 = 0,027
inname = 4,2·104 Bq / uitscheiding
= 4,2·104 Bq / 0,027 = 1,6·106 Bq

## Slide 37: 51 Urinemetingen na besmetting met H36Cl
3 E50 = A × e(50)
= 1,6·106 Bq × 4,9·10-10 Sv·Bq-1 = 7,8·10-4 Sv = 0,8 mSv

## Slide 38: 52 Ongeval met 51Cr-poeder (1997-2-4)
1 afname longactiviteit gedurende de eerste dag is ongeveer 20%
klasse F 100% snelle afvoer (10 min) naar TC
→ verbinding kan dus zeker niet van klasse F zijn
klasse M 10% snelle afvoer naar TC
daarnaast voert de snelle component BBfast + bbfast van de mechanische reiniging een deel via ET2 af naar het maag-darmkanaal
→ verbinding kan dus van klasse M zijn
klasse S 0,1% snelle afvoer naar TC
daarnaast is er de snelle mechanische reiniging
→ verbinding kan dus ook van klasse S zijn

## Slide 39: 52 Ongeval met 51Cr-poeder (1997-2-4)
ET1
BB1
ET2
bb1
AI2
LNET
LNTH
snuiten
maag-darmkanaal
100 min
BB2
bb2
ETseq
BBseq
bbseq
AI3
AI1
8 h
17 h
10 min
35 d
700 d
7000 d
23 d
70 d
70 d
700 d
35 000 d
23 d
AMAD ET1 ET2 BB bb AI totaal
5 µm 0,34 0,40 0,018 0,011 0,053 0,82

## Slide 40: 52 Ongeval met 51Cr-poeder (1997-2-4)
1 volgens beide laatste metingen neemt longactiviteit in 30 d af met een factor
e-0,693×30/T½,eff = 0,48 kBq / 1,30 kBq = 1 / 2,71
T½,eff = 0,693 × 30 d / ln(2,71) = 21 d
1 / T½,biol = 1 / T½,eff - 1 / T½,fys
= 1 / 21 d - 1 / 27,71 d = 0,0115 d-1
T½,biol = 87 d
klopt redelijk met de langzame oplostijd voor klasse M (140 d), maar helemaal niet met die voor klasse S (7000 d)
het is dus waarschijnlijk een verbinding van klasse M

## Slide 41: 52 Ongeval met 51Cr-poeder (1997-2-4)
2 AMAD = 5
BB + bb + AI = 0,012 + 0,0059 + 0,0066 + 0,0044 + 0,053
= 0,082
in geval van klasse M is hiervan na 1 uur alleen de langzame component van 90% over
volgens de eerste meting was de inname dus ongeveer
A ≈ 1,64 kBq / (90·10-2 × 0,082) = 22 kBq = 2,2·104 Bq
3 E50 = A × e(50)
≈ 2,2·104 Bq × 3,4·10-11 Sv·Bq-1 = 7,5·10-7 Sv = 0,75 μSv

## Slide 42: 53 Injectie met 67Ga-citraat (1997-1-2)
1 gegeven is de effectieve dosiscoëfficiënt voor wondbesmetting
e(50) = 8,4·10-11 Sv·Bq-1
ingespoten activiteit
A(0) = 200 MBq = 2,0·108 Bq
E50 = A(0) × e(50)
= 2,0·108 Bq × 8,4·10-11 Sv·Bq-1
= 1,7·10-2 Sv = 17 mSv

## Slide 43: 53 Injectie met 67Ga-citraat (1997-1-2)
2 gegeven is de retentieformule
R(t) = 0,3 e-0,693×t/1 + 0,7 e-0,693×t/50
(alle halveringstijden in d)
gegeven is T1/2,fys = 78,23 h = 3,26 d
resterende fractie na 72 h = 3 d
R(3) = 0,3 e-0,6933/1 + 0,7 e-0,6933/50 = 0,709
intussen vervalt activiteit volgens C(3) = e-0,6933/3,26 = 0,528
resterende activiteit
A(3) = R(3) × C(3) × A(0)
= 0,709 × 0,528 × 200 MBq = 75 MBq

## Slide 44: 53Injectie met 67Ga-citraat (1997-1-2)
3 galliumcitraat behoort tot klasse F
voor dit klasse is einh(50) = 1,1·10-10 Sv·Bq-1
na 1 d is nog fractie 4,2·10-1 van geïnhaleerde activiteit in lichaam
gemeten activiteit 8500 Bq
inhalatie 8500 Bq / 4,2·10-1 = 2,0·104 Bq
E50 = A × e(50)
= 2,0 × 104 Bq × 1,1·10-10 Sv·Bq-1
= 2,2·10-6 Sv = 2,2 μSv

## Slide 45: 54 Toediening van 99mTc-fosfonaat (1999-1-3)
1 E50 = A × e(50)
= 600·106 Bq × 6,0·10-12 Sv·Bq-1
= 3,6·10-3 Sv = 3,6 mSv

## Slide 46: 54 Toediening van 99mTc-fosfonaat (1999-1-3)
2 bij een patiënt die zelf geen urine produceert zal het bloed niet worden gezuiverd van afvalstoffen, zodat de activiteit die niet in het bot is opgenomen pas 2 dagen later bij de volgende nierdialyse zal worden uitgescheiden
de toegediende activiteit zal het lichaam niet (biologisch) verlaten en vervalt met de fysische halveringstijd van 6,0 h
tijdens de dialyse wordt het bloed wel gezuiverd en zal de activiteit in de nierpatiënt afnemen met een effectieve halveringstijd van 2,8 h
dezelfde activiteit 99mTc zal bij toediening na dialyse een hogere effectieve volgdosis veroorzaken dan bij toediening vlak voor dialyse

## Slide 47: 55 Ingestie van 137Cs (1987-1-4)
1 uitwisseling van cesium beschreven door differentiaalvergelijking
dA/dt + λ A = P
P = inname
λ = biologische verwijderingstijd
de oplossing is
A(t) = (P / λ) × (1 - e-λ×t)
λ = 0,693 / T½,biol
= 0,693 / 110 d = 6,3·10-3 d-1 = 2,3 j-1
verzadigingsactiviteit als t = ∞
A(∞) = P / λ
activiteit na 1 jaar
A(1 j) = A(∞) × (1 - e-2,3×1) = A(∞) × (1 - 0,10) = 0,90 A(∞)
A(∞) = A(1 j) / 0,90 = 520 / 0,90 = 578 Bq

## Slide 48: 55Ingestie van 137Cs (1987-1-4)
2 in de evenwichtssituatie is dA/dt = 0
→ λ A(∞) = P
dagelijkse inname cesium
P = λ A(∞) = 6,3·10-3 d-1 × 578 Bq = 3,64 Bq·d-1
3 jaarlijkse inname cesium
365 d × 3,64 Bq·d-1 = 1,3·103 Bq
E50 = A × e(50)
= 1,3·103 Bq × 1,3·10-8 Sv·Bq-1
= 1,7·10-5 Sv = 17 μSv

## Slide 49: 56 Inwendige besmet met 195mPt (1991-1-2)
1 T½,eff,1 = 0,235 d (ongeveer T½,biol,1)
T½,eff,2 = 2,676 d (ongeveer T½,fys)
T½,eff,3 = 3,941 d (ongeveer T½,fys)
invullen in retentieformule R(0) = 1
R(1) = 0,63
uitscheiding dag 1 R(0) - R(1) = 1 - 0,63 = 0,37
uitgescheiden activiteit
Aing × f1 × uitscheiding = Aing × 0,01 × 0,37 = 0,0037 Aing
= 1,4 l × 25 Bq·l-1 = 35 Bq
Aing = 35 Bq / 0,00037 = 9,5·103 Bq
E50 = Aing × eing(50)
= 9,5·103 Bq × 6,3·10-10 Sv·Bq-1
= 6,0·10-6 Sv = 6 μSv

## Slide 50: 56 Inwendige besmet met 195mPt (1991-1-2)
2 AMAD = 1
ET1 doet niet mee
ET2 = 0,21
BB + bb + AI = 0,0066 + 0,0058 + 0,0084 + 0,0081 + 0,11 = 0,139
klasse F
van ET2 gaat 50% naar TC en 50% naar maag-darmkanaal
(voor beide processen is de halveringstijd = 10 min)
vanuit maag-darmkanaal gaat f1 = 0,01 alsnog naar TC
van BB + bb + AI gaat 100% naar TC
totaal naar TC
50·10-2 × 0,21 + 50·10-2 × 0,21 × 0,01 + 100·10-2 × 0,139
= 0,245

## Slide 51: 56 Inwendige besmet met 195mPt (1991-1-2)
2 uitgescheiden activiteit
Ainh × 0,245 × [R(0) - R(1)] = Ainh × 0,245 × 0,37 = 0,091 Ainh
= 35 Bq
Ainh = 35 Bq / 0,091 = 385 Bq
E50 = Ainh × einh(50)
= 385 Bq × 1,9·10-10 Sv·Bq-1
= 7·10-8 Sv = 0,07 μSv

## Slide 52: 57 Incident met een 241Am-bron (1980-1-3)
1 gegeven is de activiteitsconcentratie in de urine na ingestie
ingestie = gemeten activiteit / concentratie
dag 1 concentratie = 3,0·10-5 Bq·d-1 per Bq
→ ingestie = 0,22 Bq·d-1 / 3,0·10-5 Bq·d-1 per Bq = 0,7·104 Bq
dag 2 concentratie = 4,6·10-6 Bq·d-1 per Bq
→ ingestie = 0,16 Bq·d-1 / 4,6·10-6 Bq·d-1 per Bq = 3,3·104 Bq
dag 3 concentratie = 2,2·10-6 Bq·d-1 per Bq
→ ingestie = 0,11 Bq·d-1 / 2,2·10-6 Bq·d-1 per Bq = 5,0·104 Bq
gemiddelde waarde
Aing = (0,7 + 3,3 + 5,0) × 104 / 3 Bq = 3,0·104 Bq
E50 = Aing × eing(50)
= 3,0·104 Bq × 2,0·10-7 Sv·Bq-1
= 6,0·10-3 Sv = 6 mSv

## Slide 53: 57 Incident met een 241Am-bron (1980-1-3)
2 gegeven is de activiteitsconcentratie in de urine na inhalatie
inhalatie = gemeten activiteit / concentratie
dag 1 concentratie = 1,8·10-3 Bq·d-1 per Bq
→ inhalatie = 0,22 Bq·d-1 / 1,8·10-3 Bq·d-1 per Bq = 1,2·102 Bq
dag 2 concentratie = 2,3·10-4 Bq·d-1 per Bq
→ inhalatie = 0,16 Bq·d-1 / 2,3·10-4 Bq·d-1 per Bq = 7,0·102 Bq
dag 3 concentratie = 1,3·10-4 Bq·d-1 per Bq
→ inhalatie = 0,11 Bq·d-1 / 1,3·10-4 Bq·d-1 per Bq = 8,5·102 Bq
gemiddelde waarde
Ainh = (1,2 + 7,0 + 8,5) × 102 / 3 Bq = 5,6·102 Bq
E50 = Ainh × einh(50)
= 5,6·102 Bq × 2,7·10-5 Sv·Bq-1
= 1,5·10-2 Sv = 15 mSv

## Slide 54: 58 Bepaling van 241Am in de urine
1 uitgescheiden activiteit
Aing × f1 × 10·10-2 = Aing × 5·10-4 × 10·10-2 = 5·10-4 Aing
= 2,8 l × 0,15 Bq·l-1 = 0,42 Bq
Aing = 0,42 Bq / 5·10-5 = 8,4·103 Bq
E50 = Aing × eing(50)
= 8,4·103 Bq × 2,0·10-7 Sv·Bq-1
= 1,7·10-3 Sv = 1,7 mSv
merk op:
bij de berekening van e(50)(w) voor werkers wordt uitgegaan van AMAD = 5 en bij de berekening van e(50)(b) voor bevolking wordt uitgegaan van AMAD = 1

## Slide 55: 58 Bepaling van 241Am in de urine
2 AMAD = 1
ET1 doet niet mee
ET2 = 0,21
BB + bb + AI = 0,0066 + 0,0058 + 0,0084 + 0,0081 + 0,11
= 0,139
klasse M
van ET2 gaat de helft van 10% naar TC en de andere helft naar het maag-darmkanaal (snelle bloedopname en mechanische reiniging hebben beide een halveringstijd = 10 min), en 90% in zijn geheel naar het maag-darmkanaal (mechanische reiniging wint het van de langzame bloedopname)
vanuit het maag-darmkanaal gaat f1 = 5·10-4 alsnog naar TC
van BB + bb + AI gaat 10% naar TC

## Slide 56: 58 Bepaling van 241Am in de urine
2 totaal TC
0,21 × [10·10-2 × 0,5 × (1 + 5·10-4) + 90·10-2 × 5·10-4]
+ 0,139 × 10·10-2 = 0,0245
uitgescheiden activiteit
Ainh × 0,0245 × 10·10-2 = 2,45·10-3 Ainh
= 0,42 Bq
Ainh = 0,42 Bq / 2,45·10-3 = 1,7·102 Bq
E50 = Ainh × einh(50)
= 1,7·102 Bq × 3,9·10-5 Sv·Bq-1
= 6,6·10-3 Sv = 6,6 mSv

## Slide 57: 58 Bepaling van 241Am in de urine
3 AMAD = 5
ET1 doet niet mee
ET2 = 0,40
BB + bb + AI = 0,012 + 0,0059 + 0,0066 + 0,0044 + 0,053
= 0,082
totaal TC
0,40 × [10·10-2 × 0,5 × (1 + 5·10-4) + 90·10-2 × 5·10-4]
+ 0,082 × 10·10-2 = 0,0282
uitgescheiden activiteit
Ainh × 0,0282 × 10·10-2 = 2,82·10-3 Ainh = 0,42 Bq
Ainh = 0,42 Bq / 2,82·10-3 = 149 Bq
E50 = Ainh × einh(50) = 149 Bq × 2,7·10-5 Sv·Bq-1
= 4,0·10-3 Sv = 4,0 mSv

## Slide 58: 59 Lekkende fles met 85Kr
1 uitwisseling van krypton beschreven door differentiaalvergelijking
dA/dt + λ A = P
A = activiteitsconcentratie × ruimtevolume (in Bq·m-3 × m3 = Bq)
λ = ventilatievoud = ruimtevolumes per uur (in h-1) = 1 × per uur
P = lek (in Bq·h-1) = 40 MBq·h-1
in evenwicht is dA/dt = 0
→ λ A = P
A = P / λ = 40·106 Bq·h-1 / 1 h-1 = 40·106 Bq
activiteitsconcentratie
a = A / V = 40·106 Bq / 500 m3 = 8·104 Bq·m-3
equivalente dosistempo
dH/dt = a × e = 8·104 Bq m-3 × 9,2·10-13 Sv·h-1 per Bq·m-3
= 7,4·10-8 Sv·h-1 = 74 nSv·h-1

## Slide 59: 60 85Kr-concentratie in buitenlucht (1989-1-4)
1 N = activiteit × emisiewaarschijnlijkheid × telrendement × teltijd
= A × 0,43·10-2 × 2,5·10-3 × 3600 s = 0,0387 A
= 89
A = 89 / 0,0387 = 2,3·103 Bq
V = (8,0 g × 103 g·mg-1) / 4,2 mg·m-3 = 1,9·103 m3 lucht
activiteitsconcentratie
C = A / V = 2,3·103 Bq / 1,9·103 m3 = 1,2 Bq·m-3
2 effectieve jaardosis
E = C × e × t
= 1,2 Bq·m-3 × 2000 h × 9,2·10-13 Sv·h-1 per Bq·m-3
= 2,2·10-9 Sv = 2,2 nSv

## Slide 60: 60 85Kr-concentratie in buitenlucht (1989-1-4)
Hsubmersie = 2,5·10-10 g E C
3 energie per Bq·s
fβ × Eβ + fγ × Eγ = 0,996 × 0,251 MeV + 0,0043 × 0,514 MeV
= 0,250 MeV + 0,002 MeV
dH/dt =
= 2,510-10 × 1,2 Bq·m-3 × (gβ × 0,250 MeV + gγ × 0,002 MeV)
= (7,6·10-11 gβ + 6,0·10-13 gγ) Sv·h-1
E = 2000 h·j-1 × (7,6·10-11 gβ + 6,0·10-13 gγ) Sv·h-1
= (1,5·10-7 gβ + 1,2·10-13 gγ) Sv·j-1
= (150 gβ + 1,2 gγ) nSv·j-1

## Slide 61: 60 85Kr-concentratie in buitenlucht (1989-1-4)
3 het verschil met het resultaat van vraag 2 is als volgt te begrijpen
de effectieve dosis wordt vooral bepaald door de diep doordringende γ-straling waarvoor gγ ≈ 0,7, maar γ-straling draagt slechts voor 1% bij aan de energiedepositie
de huiddosis wordt vooral bepaald door de niet diep doordringende β-straling waarvoor gβ ≈ 1, maar de huid draagt slecht voor whuid = 1% bij tot de effectieve dosis

## Slide 62: 60 85Kr-concentratie in buitenlucht (1989-1-4)
4 stel gβ = 1 voor β-straling
Hhuid = 1,0 × 150 nSv = 150 nSv
bijdrage β-straling tot effectieve dosis
whuid × Hhuid = 0,01 × 150 nSv = 1,5 nSv
bijdrage γ-straling tot effectieve dosis
2,2 nSv - 1,5 nSv = 0,7 nSv
stel gγ = 0,7 voor γ-straling
bijdrage γ-straling tot effectieve dosis
0,7 × 1,2 nSv = 0,84 nSv
bijdrage β-straling tot effectieve dosis
2,2 nSv - 0,84 nSv = 1,36 nSv
Hhuid = 1,36 nSv / whuid = 1,36 nSv / 0,01 = 136 nSv

## Slide 63: 60 85Kr-concentratie in buitenlucht (1989-1-4)
merk op:
de verouderde DAC-waardes leveren een effectieve jaardosis van
1,2 nSv voor het lichaam en een equivalente orgaandosis van
120 nSv voor het "kritische orgaan" (= huid)