## Slide 1: Wisselwerking
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Wisselwerking indeling
  wisselwerking
  fluentie en flux
  lineïeke en massieke eenheden
  energieverlies van deeltjes met massa
  verzwakking van fotonen
  kernreacties

## Slide 3: Wisselwerking fluentie en flux
  fluentie = aantal per oppervlakte-eenheid (m-2)
  kwadratenwet
  flux = aantal per tijdseenheid (s-1)
  fluentietempo = fluxdichtheid (m-2·s-1)
puntbron
R
Φ(R)

## Slide 4: Wisselwerking lineïeke en massieke eenheden
  vaak zorgen botsingen met elektronen voor energieoverdracht
  de lengte wordt daarom vaak in kg per m2 (massieke eenheid) en niet in m (lineïeke eenheid) uitgedrukt
  beschouw volume V m3 van een element met atoomnummer Z, massagetal A en soortelijke massa ρ kg per m3
  massa van V is ρV kg = ρV/A mol
  aantal elektronen in V is NAvogadro × ρV/A × Z
  Z / A varieert van 0,5 voor lichte tot 0,4 voor zware elementen
  → ρV bevat voor elk material ongeveer hetzelfde aantal elektronen
  let op: voor waterstof is Z / A = 1

## Slide 5: Wisselwerking energieverlies van deeltjes met massa
  lineïeke energieverlies = energieoverdracht per lengte-eenheid
  (Engels: stopping power)
  (in MeV·m-1)
  massieke energieoverdracht = S/ρ (in MeV per kg·m-2)
  lineïeke dracht = R = ∫oR dx = ∫oR (in m)
  massieke dracht = ρR (in kg·m-2)
  →

## Slide 6: Wisselwerking energieverlies van deeltjes met massa
  voor deeltjes die zwaarder zijn dan elektronen wordt energieverlies S groter naarmate energie afneemt, om nul te worden aan het eind van de baan
  het maximum heet de Bragg-piek
5 MeV -deeltjes
200 MeV protonen

## Slide 7: Wisselwerking energieverlies van deeltjes met massa
  elektronen verliezen ook energie door uitzending van remstraling
  dit wordt ook röntgenstraling genoemd
  (S/ρ)remstraling / (S/ρ)botsingen ≈ (E in MeV)
  EZ / 800
  E (MeV) Z=8 Z=80
  0,5 0,005 0,05
  1,0 0,010 0,10
  2 0,025 0,20
  5 0,050 0,50
  10 0,1 1 elektromagnetische cascade

## Slide 8: Wisselwerking energieverlies van deeltjes met massa
  Čerenkov-straling
  als de snelheid van een geladen deeltje groter is dan de lichtsnelheid, dan ontstaat blauw licht
  soms gebruikt bij detectie

## Slide 9: Wisselwerking verzwakking van fotonen
  d½ = dikte die helft van fotonen absorbeert
  μ = lineïeke verzwakkingscoëfficiënt
  μ/ρ = massieke verzwakkingscoëfficiënt
  aantal absorpties is evenredig met aantal opvallende fotonen
  aantal absorpties is evenredig met de dikte
  dN = μ N dx
  N(x) = N(0) e-μx
  N(d½) = N(0) e-μd½ = N(0) / 2
  d½ = ln(2) / μ halveringsdikte

## Slide 10: Wisselwerking kernreacties
  bij kernreacties worden nieuwe nucliden gevormd
  24He + 49Be → 126C + 01n lange notatie
  9Be(α,n)12C korte notatie
  aantal protonen en neutronen verandert niet door kernreactie
  bij stralende neutronvangst wordt geen deeltje maar een foton uitgezonden
  27Al(n,γ)28Al neutronactivering

## Slide 11: Wisselwerking koffie

## Slide 12: Wisselwerking indeling
  wisselwerking
  α-deeltje
  proton
  elektron
  elektromagnetische straling
    rayleigh-verstrooiing
    foto-elektrisch effect
    compton-effect
    paarvorming

## Slide 13: Wisselwerking α-deeltje
  typische energie 5 MeV
  dracht in lucht 30 mm
  dracht in weefsel 30 µm
  energieafgifte door botsingen met elektronen
  recht spoor van excitaties en ionisaties (vglk kegelen)
  uiteindelijk pikt α-deeltje twee elektronen op en wordt helium
1,0
0,5
0,0
x
N(x)/N(0)
R

## Slide 14: Wisselwerking α-deeltje
  sterk vereenvoudigde formule voor lineïeke dracht in lucht
  Rα,lucht = 0,3 E3/2 (cm; E in MeV)
  door differentiëren volgt hieruit lineïeke energieverlies
  1 / Sα,lucht = 0,45 E1/2 (MeV/cm)
  ρluchtRα,lucht ≈ ρweefselRα,weefsel
  ρlucht ≈ 0,001 g·cm-3
  ρweefsel ≈ 1 g·cm-3
  Rα,weefsel / Rα,lucht ≈ ρlucht / ρweefsel ≈ 0,001

## Slide 15: Wisselwerking proton
  energieafgifte door botsingen met elektronen
  recht spoor van excitaties en ionisaties (vglk kegelen)
  sterk vereenvoudige formule voor de lineïeke dracht in lucht
  Rp,lucht = E2 (cm; E in MeV)
  door differentiëren volgt hieruit lineïeke energieverlies
  1 / Sp,lucht = 2E (MeV·cm-1)

## Slide 16: Wisselwerking elektron
  typische energie 1 MeV
  max. dracht in lucht 5 m
  max. dracht in weefsel 5 mm
  energieafgifte door botsingen met elektronen
  bij merendeel van de botsingen is energieafgifte < 1 eV
  grote variatie in dracht
  grote divergentie van de bundel en dus verstrooiing
  (vglk biljarten)
1,0
0,5
0,0
x
N(x)/N(0)
Re,gemiddeld
Re,max

## Slide 17: Wisselwerking elektron
  sterk vereenvoudigde formule voor de massieke dracht
  ρRe,max = 0,5 E (g·cm-2; E in MeV)
  door differentiëren volgt hieruit massieke energieverlies
  1 / Se/ρ = 0,5 (MeV per g·cm-2)
    INTERACTIE
    Ee = 1,7 MeV
    wat is de lineïeke dracht in weefsel ?
    ρRe,max = 0,5 × 1,7 = 0,85 g·cm-2
    Re,max = 0,85 / 1 = 0,85 cm

## Slide 18: Wisselwerking elektromagnetische straling
  rayleigh-verstrooiing
  coherente verstrooiing bij zeer lage energie
  ligt ten grondslag aan röntgendiffractie
  grootste risico is dat een diffractiebundel de ooglens treft
  (vergelijkbaar met risico van laser)

## Slide 19: Wisselwerking elektromagnetische straling
  foto-elektrisch effect
  μ/ρ ~ Z4 / E3
  alleen mogelijk als
  Eγ > bindingsenergie
  volledige energieoverdracht
  aan (gebonden) elektron
  atoom wordt geïoniseerd
  → röntgen-foton
  auger-elektron
kern
e-

## Slide 20: Wisselwerking elektromagnetische straling
  compton-effect
  μ/ρ ~ onafhankelijk van Z en E
  gedeeltelijk energieoverdracht
  aan een (vrij) electron, maar voor grote E doen alle elektronen mee
  atoom wordt geïoniseerd
  → röntgen-foton
  auger-elektron
kern
e-
'


## Slide 21: Wisselwerking elektromagnetische straling
  compton-effect
  energie Eγ' van verstrooide foton is
    INTERACTIE
    Eγ = 10 MeV
    θ = 180°
    wat is de energie Eγ' ?
    cos(θ) = -1
    Eγ' = 10 / [1 + 10 × 2 / 0,511]
    ≈ 0,25 MeV

## Slide 22: Wisselwerking elektromagnetische straling
  paarvorming
  μ/ρ ~ Z
  alleen mogelijk als
  E > 2 × 0,511 = 1,022 MeV
  gevolgd door annihilatie
  e+ + e- → 2 × 0,511 MeV
kern
e-
e+

## Slide 23: Wisselwerking elektromagnetische straling
  het gordijn geeft de dominante vorm van wisselwerking
foto-elektrisch effect
compton-effect
paarvorming

## Slide 24: Wisselwerking elektromagnetische straling
  sprong bij K- en L-absorptiekant
  A rayleigh
  B foto-effect
  C compton
  D paarvorming

## Slide 25: Wisselwerking elektromagnetische straling
  μ = μfoto-effect + μcompton-effect + μpaarvorming
  strikt genomen geldt dit alleen voor een dunne laag
  massieke verzwakkingscoëfficiënt van een samengesteld materiaal volgt uit de gewogen som
  μ/ρ = ∑i fi (μ/ρ)i
  f1, f2, f3, ... zijn de gewichtsfracties van de componenten