## Slide 1: Stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen - D
Casus
Frits Pleiter

## Slide 2
  open bronnen
  Vullen van injectiespuit
  Angioscan
  Jodiumtherapie
  Runderalbumine
  Scale in gaspijp

## Slide 3: Vullen van injectiespuit
tetrofosfine
  radiofarmacon C18H40O4P2
  toepassing angioscan
  radionuclide 99mTc

## Slide 4: Vullen van injectiespuit
  bronconstante 0,02 μSv h-1 MBq-1 m2
  activiteit 600 MBq per keer
  tijd per keer 0,5 min = 0,008 h
  aantal keren 1500 per jaar
  totale duur 1500 × 0,008 h = 12 h
  afstand 5 cm = 0,05 m
  → Hhuid = h × A × t / r2
  = 0,02 μSv h-1 MBq-1 m2 × 600 MBq × 12 h / (0,05 m)2
  = 6×104 μSv = 60 mSv
  bereken de equivalente huiddosis per jaar
99mTc (6,0 h)
99Tc (stabiel)
0,000
0,141
0,143
2
1

## Slide 5: Vullen van injectiespuit
  wat is de jaarlimiet voor een niet-blootgesteld werknemer?
  wordt deze limiet overschreden?
  jaarlimiet voor een niet-blootgesteld werknemer = 50 mSv
  ontvangen equivalente huiddosis = 60 mSv per jaar
  → de jaarlimiet wordt overschreden
  TS moet maatregelen nemen
  vullen van spuit automatiseren (met bijvoorbeeld elektromotor)
  opstelling achter loodglas
  gevulde spuiten kopen

## Slide 6: Angioscan
  radiofarmacon C18H40O4P2
  radionuclide 99mTc
  activiteit 600 MBq
  toepassing angioscan
99mTc (6,0 h)
99Tc (stabiel)
0,000
0,141
0,143
2
1

## Slide 7: Angioscan
    elf doorsneden in de lengterichting door het hart
    linkerkant is het tussenschot
    rechterkant is de wand van linker kamer en boezem
    onderkant is de punt van het hart
    de donkere plek onderin wijst op slechte doorbloeding van de punt

## Slide 8: Angioscan
  bereken de effectieve volgdosis van de patiënt
  einjectie(50) 0,01 mSv/MBq
  Ainjectie 600 MBq
  → E(50) = e(50)injectie × Ainjectie
  = 0,01 mSv/MBq × 600 MBq
  = 6 mSv

## Slide 9: Angioscan

## Slide 10: Angioscan
  patiënt en partner gaan na afloop gezellig naar de bioscoop
  bereken de effectieve dosis van de partner
  bronconstante 0,02 μSv h-1 MBq-1 m2
  activiteit 600 MBq
  lengte film 2 uur
  afstand stoelen 50 cm = 0,5 m
  verwaarloos het radioactief verval (T½ = 6 uur)
  → E = h × A × t / r2
  = 0,02 μSv h-1 MBq-1 m2 × 600 MBq × 2 h / (0,5 m)2
  = 100 μSv

## Slide 11: Jodiumtherapie
  radiofarmacon NaI
  radionuclide 131I
  activiteit 600 MBq
  toepassing hyperthyroïdie
131I (8,0 d)
131Xe (stabiel)


Q = 0,971 MeV
0,000
0,365

## Slide 12: Jodiumtherapie
  A gezonde schildklier
  C-E verschillende schildklierafwijkingen

## Slide 13: Jodiumtherapie
  bereken de effectieve volgdosis van de patiënt
  zal de patiënt in de toekomst schildklierkanker oplopen?
  Aingestie 600 MBq
  eingstie(50) 20 mSv/MBq
  → E(50) = eingstie(50) × Aingestie
  = 20 mSv/MBq × 600 MBq = 12 000 mSv = 12 Sv
  deze dosis is bijna helemaal te wijten aan Hschildklier
  schildklierkanker in de toekomst is niet waarschijnlijk omdat de schildklier kapot gestraald wordt

## Slide 14: Jodiumtherapie
  bereken het equivalente dosistempo op 1 m na inname
  bronconstante 0,07 μSv h-1 MBq-1 m2
  activiteit 600 MBq
  tijd 1 uur
  → H = h × A × t / r2
  = 0,07 μSv h-1 MBq-1 m2 × 600 MBq × 1 h / (1 m)2 = 40 μSv/h

## Slide 15: Jodiumtherapie
  het criterium voor ontslag uit het ziekenhuis is 20 μSv/h op 1 m
  wanneer mag de patiënt naar huis?
  equivalent dosistempo 40 μSv/h
  ontslagcriterium 20 μSv/h
  halveringstijd 131I 8 d
  de activiteit moet met een factor 40 μSv/h / 20 μSv/h = 2 afnemen
  → de patiënt moet 8 dagen in het ziekenhuis blijven
  dit is een grove overschatting
  70% van de inname wordt uitgescheiden via urine

## Slide 16: Jodiumtherapie
  patiënt en partner gaan naar bed en slapen een gat in de dag
  bereken de effectieve dosis van de partner
  dosistempo op 1 m < 20 μSv/h
  afstand patiënt-partner 50 cm = 0,5 m
  tijdsduur nachtrust 8 uur
  → E = h × A × 1 / r2
  < 20 μSv/h × 8 h / (0,5 m)2 = 640 μSv = 0,6 mSv

## Slide 17: Jodiumtherapie
  nee
  de bevoegdheden van TS VRS-D worden bij wet beperkt tot toepassingen met een activiteit van maximaal 0,2 Re
  in dit geval is de activiteit 600 MBq = 12 Re hiervoor wordt minimaal niveau VRS-C geëist
  is TS VRS-D bevoegd om toe te zien op deze medische verrichting?

## Slide 18: Runderalbumine
    radiofarmacon eiwit-oplossing
    gebufferd (pH = 7,5)
  toepassing groei van celcultures
    radionuclide 125I
    werkplek C-laboratorium
    activiteit 60 MBq stock
    1,5 MBq per experiment

## Slide 19: Runderalbumine
  mag de stock bewaard worden in een chemicaliënkast?
  opslag p = -1
  C-laboratorium q = 2
  plaatselijke afzuiging r = 1
  einhalatie(50) 1,4×10-8 Sv/Bq
  → Amax = 0,02 × 10 p+q+r / einhalatie(50)
  = 0,02 × 102 / 1,4×10-8 = 1,4×108 Bq = 140 MBq
  activiteit stock-voorraad = 60 MBq
  → het mag

## Slide 20: Runderalbumine
p | vorm van stof / werkzaamheden
-4 | gas poeders mengen of malen vloeistof tegen kookpunt spattende bewerkingen
-3 | vluchtige nucliden (3H-damp, jodium) poeders in gesloten systeem centrifugeren, vortexen
-2 | eenvoudige bewerking (RIA) labeling niet-vluchtige stof
-1 | bewerking in gesloten systeem (elutie Tc) meten aan gesloten ampul pipetteren niet vluchtige stof opslag in laboratorium
q | laboratorium
0 | buiten laboratorium
1 | D-laboratorium
2 | C-laboratorium
3 | B-laboratorium
r | lokale ventilatie
0 | buiten zuurkast, op tafel
1 | zuurkast (niet NEN-EN 14175)
2 | zuurkast (wel NEN-EN 14175) air-flow isolator (veiligheidsklasse 2)
3 | air-flow isolator (veiligheidsklasse 3) glove box

## Slide 21: Runderalbumine
  mag het experiment uitgevoerd worden in gekeurde zuurkast?
  vluchtig nuclide p = -3
  C-laboratorium q = 2
  gekeurde zuurkast r = 2
  einhalatie(50) 1,4×10-8 Sv/Bq
  → Amax = 0,02 × 10 p+q+r / einh(50)
  = 0,02 × 101 / 1,4×10-8 = 1,4×107 Bq = 14 MBq
  activiteit per experiment = 1,5 MBq
  → het mag

## Slide 22: Scale in gaspijp
  opengewerkte gaspijp met "pig"

## Slide 23: Scale in gaspijp
  gemeten aan buitenkant eindstation na aankomst van "pig"
  dit moeten γ-emitters zijn met T½ ≈ 30 minuten

## Slide 24: Scale in gaspijp
Eγ fγ
(MeV) (%)
214Pb 0,30 19
0,35 37
214Bi 0,61 46
1,12 15
1,77 16
210Pb 0,05 4
210Po 0,80 0,001
214Pb (27 min)
210Pb (22 j)
206Pb (stabiel)
222Rn (4 d)
218Po (3 min)
214Bi (20 min)
214Po (0,2 ms)
210Bi (5 d)
210Po (138 d)

## Slide 25: Scale in gaspijp
  simulatie van verval van dochternucliden 214Pb → 214Bi → 210Pb