###### Uitwerkingen

###### Gecoördineerd examen stralingsbescherming

###### Deskundigheidsniveau 3

###### 8 december 2008

Vraagstuk 1	Blootstelling aan ioniserende straling in een 				bestralingsfaciliteit

Vraag 1

# Vraag 2

Transmissie uit grafiek:

r = 3 m water; transmissie T = 3,2 · 10–7

# Vraag 3

# Vraag 4

Dosis is in ordegrootte gelijk aan LD50 bij het ontbreken van medische zorg.

Medewerker moet naar een (gespecialiseerd) ziekenhuis overgebracht worden. In het lichaam is een sterke afname van de witte bloedlichaampjes aanwezig, waardoor een eventuele infectie niet goed bestreden kan worden door het lichaam. Door de medewerker in isolering te houden in een ziekenhuis, kan de kans op het krijgen van een infectie verkleind worden.

Hoewel het toedienen van beenmerg niet meer gebeurt, wordt dit antwoord ook goed gerekend.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 1 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| Totaal | 16 |

# Vraagstuk 2	PET-scan en zwangerschap

Vraag 1

Voor water is de biologische halveringstijd (10 d) >> fysische halveringstijd (122 s).

Vraag 2a

De massa van de aanstaande moeder en kind is m = 60 kg en volgens figuur 1 is .

Geabsorbeerde dosis per desintegratie:

desintegratie.

Vraag 2b

De massa van de aanstaande moeder en kind is m = 60 kg en volgens figuur 1 is

Een gedeelte van de annihilatiefotonen zal niet in het lichaam worden geabsorbeerd. Aannemend dat alle annihilatiefotonen wèl in het lichaam worden geabsorbeerd,  geldt:

Dit is een bovengrens omdat naar schatting 60% van de annihilatiestraling uit het lichaam ontsnapt.

Vraag 3

In totaal is  Bq toegediend.

Vraag 4

De ICRP adviseert in haar ICRP-Publicatie 84 om bij een foetale dosis van minder

dan 100 mGy niet over te gaan tot het afbreken van de zwangerschap. De maximale

schatting  van de effectieve dosis is in dit geval vele malen kleiner. Het advies moet

dus luiden: de zwangerschap hoeft niet te worden afgebroken.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 2 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2a | 3 |
| 2b | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 3	Afscherming van een röntgenkamer

Vraag 1

Om de figuur zo nauwkeurig mogelijk af te lezen wordt een zo groot mogelijk deel van de grafiek gebruikt: 13 cm lood geeft een transmissie van 10–6. Deze transmissie komt overeen met 20 halveringsdiktes.

De halveringsdikte is dus 13/20 = 0,65 cm.

Alternatieve methode:

2,0 mm lood heeft een transmissie van 0,5(0,2/0,65) = 0,81

### Vraag 2

Rdeur, netto= 5162/30 – 20/60 = 172 cps

Rlucht, netto= 5720/30 – 20/60 = 190 cps

T = 172/190 = 0,91

### Vraag 3a

Standaarddeviatie in netto meting deur:

Standaarddeviatie in netto meting lucht:

Standaarddeviatie in transmissie:

### Vraag 3b

De transmissie mag maximaal 0,81 bedragen, een transmissie van 0,91 is teveel. De deur voldoet niet aan de gestelde eis.

Vraag 4

Uit figuur 2. Brede bundel transmissie (mSv/mA-min) van röntgenstraling door lood:

I0 140 KVcp bij 0 mm lood = 10 mSv/mA-min

Id 140 KVcp bij 2 mm lood = 0,0085 mSv/mA-min

Transmissie 140 KVcp bij 2 mm lood = Id/I0 = 0,0085/10 = 0,00085

Uit figuur 3. Brede bundel transmissie (mSv/mA-min) van röntgenstraling door beton:

I0 140 KVcp bij 0 mm beton = 10 mSv/mA-min

Id 140 KVcp bij 5 cm beton = 0,9 mSv/mA-min

Transmissie 140 KVcp bij 2 mm lood = Id/I0 = 0,9/10 = 0,09

De afscherming van 5 cm beton is minder dan die van 2 mm lood en dus onvoldoende. De muren voldoen dus niet aan de gestelde eis.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 3 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3a | 4 |
| 3b | 2 |
| 4 | 4 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 4		Neutronenradiografie met behulp van 252Cf

Vraag 1

De bron bevat op 8 december 2007 0,22 µg 252Cf.

Vraag 2

De fluentie ( [cm–2] van de snelle neutronen tijdens het overbrengen kan worden

berekend via:

Vraag 3

De effectieve dosis die wordt ontvangen tijdens het overbrengen kan worden berekend aan de hand van de volgende gegeven relatie: .

De dosisconversiecoëfficiënt CAP(E ) voor de snelle neutronen met een gemiddelde energie van 2 MeV kan worden afgelezen in Tabel 1 en bedraagt 383 pSv cm2.

De snelle neutronenfluentie is berekend bij Vraag 2 en bedroeg 2,17(103 cm–2.

Vraag 4

De effectieve dosis tengevolge van de verstrooide thermische neutronen kan weer worden berekend aan de hand van de volgende gegeven relatie: .

Thermische neutronen hebben een energie E van 0,025 eV (= 2,5(10–8 MeV).

De dosisconversiecoëfficiënt CAP(E ) voor thermische neutronen kan worden afgelezen in Tabel 1 en bedraagt 7,60 pSv cm2.

De fluentie van de verstrooide thermische neutronen bedraagt:

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 4 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| Totaal | 17 |