###### Uitwerkingen

###### Gecoördineerd examen stralingsbescherming

###### Deskundigheidsniveau 3

###### 13 december 2010

Vraagstuk 1	137Cs in wilde zwijnen

Vraag  1

750 Bq na 5 dagen

Volgens de gegevens voor totale-lichaamstelling (Handboek Radionucliden) is na 5 dagen nog 9,0·10–1 Bq per Bq inname over

Ainname = 750 / 9,0·10–1 = 833 Bq = 0,83 kBq

e50 = 1,3·10–8 Sv/Bq

E50 = 833 Bq × 1,3·10–8 Sv/Bq = 1,1·10–5 Sv = 11 μSv

Vraag 2

833 Bq/400 gram = 2,1 kBq/kg; dit is meer dan de grens voor toelating tot consumptie (600 Bq/kg). De grens wordt dus overschreden.

Vraag 3a

Volgens de gegevens voor totale-lichaamstelling (Handboek Radionucliden) is na 7 dagen nog 8,8·10–1 Bq per Bq inname over, na 5 dagen is dit nog 9,0·10–1 Bq per Bq inname. Er is dus 2·10–2 Bq per Bq inname verdwenen. Bij 833 Bq inname is dit 17 Bq. Hiervan is 90% via de urine uitgescheiden: 15 Bq

Vraag 3b

15 Bq in 2,8 liter (2 d × 1,4 liter/d)  levert 0,054 Bq in 10 ml

Bij een meetrendement van 0,5 cpm/dpm en een meettijd van 10 minuten is het netto aantal counts:

0,054 Bq × 60 s × 10 m × 0,5 cpm/dpm = 16,1 counts

Vraag 4a

Het bruto aantal counts is 16,1 counts + 89 counts = 105 counts

De standaarddeviatie in het bruto aantal counts is de wortel hieruit: 10,3 counts

De standaarddeviatie in de achtergrondmeting is de wortel hieruit: 9,4 counts

De standaarddeviatie in de netto meting is dan:

(²netto = (²bruto + (²achtergrond = 10,7² + 9,4² = 105 + 89 = 194

(netto = 13,9 counts

Vraag 4b

(achtergrond = 9,4 counts;  3 ∙ (achtergrond = 28 counts.

Dit is groter dan het netto aantal counts ( onder de gegeven aannames is de meting met de LSC geen alternatief voor de TLT.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 1 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3a | 3 |
| 3b | 3 |
| 4a | 4 |
| 4b | 2 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 2   Behandeling verhoogde schildklierfunctie met 131I

Vraag 1a

Dit omgevingsdosisequivalenttempo is een goede schatter voor het effectieve dosistempo

Vraag 1b

eis:  2 μSv/3 min, dus  40 μSv · h–1

=  40 μSv · h–1

Alternatief voor bepaling T:

Effectieve dosis op 1 m afstand van alle activiteit is 59 (Sv/h	(zie antwoord op vraag 1a).

H*(10) = [59 ((Sv/h) ( (3/60) (h)] / (0,30)2 = 33 (Sv

T = (2 (Sv) / (33 (Sv) = 0,06

aflezen in de grafiek geeft 1,3 cm, afgerond 1,5 cm loodequivalent in loodglas.

Vraag 2

20 μSv·h–1 	A = 303 MBq, bij een Effectieve dosistempo van 20 μSv·h–1.

De activiteit in de patiënt is na 24 uur (1 dag) 50% van de oorspronkelijke activiteit (900 MBq), dus 450 MBq. De rest is binnen 24 uur uitgescheiden.

T½,biol= 90 dagen, T½,fysisch = 8,02 dagen,

+ T½, eff  = 7,4 dag

A(0) = 450 MBq, A(t) = 303 MBq en T½ ,eff = 7,4 dag

=>

e –ln2 ( t / 7,4 = 0,67 (( 1/(2, dus ongeveer een halve halveringstijd wachten).

t = 4,2 dagen

Na (4,2 + 1 =) 5,2, afgerond 5,5 dagen, mag de patiënt naar huis.

Alternatief:

Effectieve dosis op 1 m afstand van alle activiteit is 59 (Sv/h	(zie antwoord op vraag 1a).

Na 24 uur resteert hiervan 50% als puntbron in de schildklier, dus:

H*(10) = 50% ( 59 (Sv/h = 30 (Sv/h.

Vereiste reductiefactor is (20 (Sv/h) / (30 (Sv/h) = 0,67.

e– ln2 ( t / T½,eff  = 0,67	enz.

Vraag 3

Het isotoop met de (–-energie die het dichtst bij die van 131I ligt is 204Tl.

Uit fig.2 : het geabsorbeerde dosistempo in lucht (en dus in weefsel) op 1 cm bedraagt ca. 0,13 Gy/h per MBq.

Afstand is 0,8/2 = 0,4 cm. Tijdsduur = 2 s. Activiteit = 900 MBq.

Gy.

Vraag 4

= 806 μGy · s–1   =  0,81 mGy · s–1

Dγ = 0,81 ∙ 2 s = 1,6 mGy

(hetgeen zoals verwacht verwaarloosbaar is ten opzichte van het antwoord op vraag 3)

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 2 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1a | 2 |
| 1b | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| Totaal | 16 |

# Vraagstuk 3	Afscherming positronenbron

# Vraag 1

Bijdrage van 1275 keV fotonen (y = 99,9%) aan k: 1,275/8 = 0,16. Dit alleen is niet voldoende om de gegeven luchtkermatempoconstante te verklaren.

Bijdrage van annihilatie fotonen (y = 180%) aan k: (0,5(1,8)/8 = 0,11.

Totaal: 0,16 + 0,11 = 0,27 ≈ k. De annihilatiefotonen zijn in de luchtkermatempconstante inbegrepen.

(N.b. Uit fig. 2 kan ook afgelezen worden ( k ≈ 2,19/8 = 0,27)

Vraag 2

Uit de bron komen (+1- en (+2-deeltjes. Daarvan hebben de (+2 deeltjes de hoogste gemiddelde energie van 0,835 MeV. De maximale energie bedraagt 3 ( 0,835 = 2,51 MeV. De dracht van deze deeltjes bedraagt volgens de regel van Feather:

0,11 cm = 1,1 mm. Afronden naar boven levert de minimaal benodigde looddikte op: 2 mm.

Berekening met de ‘eenvoudige vuistregel’

cm levert hetzelfde resultaat op.

Vraag 3a

Op plaats T worden 2(10–4(2,78(109 s–1 ( 0,898 = 5,0(105 (+-deeltjes per seconde gestopt. (De bijdrage van de (+2 -deeltjes met emissiewaarschijnlijkheid y = 6,0(10–4 kan worden verwaarloosd). Per deeltje worden twee fotonen geproduceerd. Dit levert op 1 meter afstand van punt T een fluentietempo van de 511 keV annihilatiefotonen van:

Vraag 3b

Het in vraag 3a berekende fluentietempo resulteert in een luchtkermatempo van:

1,9.10–11 Gy s–1 = 0,07 μGy h–1. Dit ligt tussen de waarden 0,05 en 0,2 μGy h–1.

Vraag 4

Onafgeschermd levert de bron op 2 m afstand een kermatempo van:

De transmissie van de loden wand moet dus zijn;

Uit figuur 3 volgt dan een looddikte van 8,8 cm. Afgerond: 9 cm.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 3 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3a | 4 |
| 3b | 3 |
| 4 | 4 |
| Totaal | 17 |

# Vraagstuk 4	Ingebruikname van een ijkopstelling

Vraag 1

tijdsverloop tussen 15-06-1992 en 15-06-2010 is 18 jaar

A(15-06-2010) 	= A(15-06-1992) ( e –ln2(18 / 5,272

= 3,06 (Ci) ( 0,0938 = 0,287 Ci

= 0,287 (Ci) ( 3,7(1010 (Bq Ci–1) = 1,06(1010 Bq

Vraag 2

zie grafiek

de trendlijn gaat door de oorsprong, met een onzekerheid van ten hoogste (5 cm.

Vraag 3

lading per tijdseenheid = 12,81(10–12 (C) / 200 (s) = 6,41(10–14 C s–1

luchtmassa = 30,0 (cm3) ( 1,293(10–3 (g cm–3) = 0,0388 g = 3,88(10–5 kg

het exposietempo is = 6,41(10–14 (C s–1) ( 3600 (s h–1) / 3,88(10–5 (kg)

= 5,95(10–6 C kg–1 h–1

= 5,95(10–6 (C kg–1 h–1) / 2,58(10–4 (C kg–1 R–1)

= 0,0231 R h–1

het luchtkermatempo is = 0,0231 (R h–1) ( 0,00876 (Gy R–1) = 2,02(10–4 Gy h–1

Vraag 4

de bronconstante is k = 0,31 (μGy h–1 MBq–1 m2) = 0,31(10–12 (Gy h–1 Bq–1 m2)

de bronsterkte is

A = ( r2 / k  = 2,02(10–4 (Gy h–1) ( 4,002 (m2) / 0,31(10–12 (Gy h–1 Bq–1 m2)

= 1,04(1010 Bq

Met het fictieve antwoord voor het luchtkermatempo (2(10–4 Gy h–1 ) wordt

A = 1,03(1010 Bq

Vraag 5

(d = 0,06 (cm2 g–1) ( 400 (cm) ( 1,293(10–3 (g cm–3) = 0,031

absorptie in lucht = 1 - e–μd = 1 - 0,97 = 0,03 = 3%.

Dit zou het verschil kunnen verklaren: het is ongeveer gelijk aan het relatieve verschil tussen nominale en gemeten activiteit: (1,06 - 1,04) / 1,06 = 0,02 = 2%.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 4 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| Totaal | 17 |